BAB IV

PENGUJIAN

4.1  Bahan dan Alat-alat Pengujian

Bahan dan alat pengujian yaitu terdiri dari :

- Abon basah sebanyak 5 kg & 2 kg

- Mesin pemeras minyak abon tipe sentrifugal

- Stop watch

- Neraca (timbangan)

- Gelas ukur

- Wadah tempat minyak

- Wadah tempat abon

4.2  Parameter pengujian

Parameter pengujian dari mesin penghasil abon basah yaitu sebagai berikut :

- Mengetahui kadar lemak dan air dari massa 2 Kg sampai dengan 5 Kg.

- Mengukur waktu yang ditempuh dalam proses pemerasan  antara minyak dengan abon basah.

- Mendapatkan rasio minyak terhadap berat abon basah.

- Mendapatkan rasio abon terhadap berat abon basah.

5.	Mengetahui pengaruh pemerasan dengan menggunakan alat pemeras minyak abon sentrifugal terhadap komposisi dari abon ikan tuna tersebut.

4.3  Prosedur pengujian

Prosedur pengujian dari mesin pemeras minyak abon ikan tuna type sentrifugal adalah sebagai berikut :

| TABEL PENGUJIAN |  |
| --- | --- |
| KADAR AIR |  |
| 2 Kg |  |
| No | Waktu Pengujian (menit) | Kadar Air (%) |
| 1 | 1 | 4.9377 |
| 2 | 1.5 | 4.9808 |
| 3 | 2 | 5.1228 |
| 4 | 2.5 | 5.2656 |
| 5 | 3 | 5.3744 |

| TABEL PENGUJIAN |  |
| --- | --- |
| KADAR LEMAK |  |
| 2 Kg |  |
| No | Waktu Pengujian (menit) | Kadar Lemak (%) |
| 1 | 1 | 26.1113 |
| 2 | 1.5 | 24.1434 |
| 3 | 2 | 23.8441 |
| 4 | 2.5 | 23.0857 |
| 5 | 3 | 22.5325 |

| No | Waktu Pengujian (menit) | Abon | Kadar Lemak | Kadar Air | Minyak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 26.1113 | 4.9377 | 1.8 |
| 2 | 1.5 | 1 | 24.1434 | 4.9808 | 1.8 |
| 3 | 2 | 1 | 23.8441 | 5.1228 | 1.8 |
| 4 | 2.5 | 1 | 23.0857 | 5.2656 | 1.8 |
| 5 | 3 | 1 | 22.5325 | 5.3744 | 1.8 |

| TABEL PENGUJIAN |  |
| --- | --- |
| KADAR AIR |  |
| 5 Kg |  |
| No | Waktu Pengujian (menit) | Kadar Air (%) |
| 1 | 1 | 4.3718 |
| 2 | 1.5 | 4.8027 |
| 3 | 2 | 4.8816 |
| 4 | 2.5 | 4.9602 |
| 5 | 3 | 5.0781 |

| TABEL PENGUJIAN |  |
| --- | --- |
| KADAR LEMAK |  |
| 5 Kg |  |
| No | Waktu Pengujian (menit) | Kadar Lemak (%) |
| 1 | 1 | 20.7713 |
| 2 | 1.5 | 19.6798 |
| 3 | 2 | 19.368 |
| 4 | 2.5 | 19.246 |
| 5 | 3 | 19.0142 |

| No | Waktu Pengujian (menit) | Abon | Kadar Lemak | Kadar Air | Minyak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.5 | 20.7713 | 4.3718 | 4.8 |
| 2 | 1.5 | 2.5 | 19.6798 | 4.8027 | 4.8 |
| 3 | 2 | 2.5 | 19.368 | 4.8816 | 4.8 |
| 4 | 2.5 | 2.5 | 19.246 | 4.9602 | 4.8 |
| 5 | 3 | 2.5 | 19.0142 | 5.0781 | 4.8 |

PERHITUNGAN

- KADAR AIR

| Kadar Air |
| --- |
| Waktu | Massa (Kg) |
|  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 1 | 4.9377 | 4.85 | 4.75 | 4.65 | 4.58 | 4.46 | 4.3718 |
| 1.5 | 4.9808 | 4.94 | 4.89 | 4.85 | 4.834 | 4.817 | 4.8027 |
| 2 | 5.1228 | 5.07 | 5.03 | 4.99 | 4.95 | 4.91 | 4.8816 |
| 2.5 | 5.2656 | 5.22 | 5.17 | 5.12 | 5.07 | 5.01 | 4.9602 |
| 3 | 5.3744 | 5.32 | 5.27 | 5.22 | 5.16 | 5.13 | 5.0781 |

| Kg | Const | Pangkat |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4.8853 | 0.0796 |
| 2.5 | 4.8123 | 0.086 |
| 3 | 4.7281 | 0.0957 |
| 3.5 | 4.6237 | 0.1055 |
| 4 | 4.5985 | 0.1067 |
| 4.5 | 4.5082 | 0.1206 |
| 5 | 4.4463 | 0.1272 |

| K |  |  | Ct | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | = |  |  |

C = - 0.1468m + 5.1712

p = 0.052Ln(m) + 0.0402

| m=2 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 4.8776 | 0.076244 | 4.8776 | 4.9377 | 1.2172 |
| 1.5 | 4.8776 | 0.076244 | 5.0307 | 4.9808 | -1.0027 |
| 2 | 4.8776 | 0.076244 | 5.1423 | 5.1228 | -0.3807 |
| 2.5 | 4.8776 | 0.076244 | 5.2305 | 5.2656 | 0.6658 |
| 3 | 4.8776 | 0.076244 | 5.3038 | 5.3744 | 1.3144 |

| m=2.5 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 4.8042 | 0.087847 | 4.8042 |  |  |
| 1.5 | 4.8042 | 0.087847 | 4.9784 |  |  |
| 2 | 4.8042 | 0.087847 | 5.1058 |  |  |
| 2.5 | 4.8042 | 0.087847 | 5.2069 |  |  |
| 3 | 4.8042 | 0.087847 | 5.2910 |  |  |

| m=3 kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 4.7308 | 0.097328 | 4.7308 |  |  |
| 1.5 | 4.7308 | 0.097328 | 4.9212 |  |  |
| 2 | 4.7308 | 0.097328 | 5.0610 |  |  |
| 2.5 | 4.7308 | 0.097328 | 5.1721 |  |  |
| 3 | 4.7308 | 0.097328 | 5.2647 |  |  |

| m=3.5 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 4.6574 | 0.105344 | 4.6574 |  |  |
| 1.5 | 4.6574 | 0.105344 | 4.8606 |  |  |
| 2 | 4.6574 | 0.105344 | 5.0102 |  |  |
| 2.5 | 4.6574 | 0.105344 | 5.1294 |  |  |
| 3 | 4.6574 | 0.105344 | 5.2288 |  |  |

| m=4 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 4.584 | 0.112287 | 4.584 |  |  |
| 1.5 | 4.584 | 0.112287 | 4.7975 |  |  |
| 2 | 4.584 | 0.112287 | 4.9550 |  |  |
| 2.5 | 4.584 | 0.112287 | 5.0808 |  |  |
| 3 | 4.584 | 0.112287 | 5.1858 |  |  |

| m=4.5 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 4.5106 | 0.118412 | 4.5106 |  |  |
| 1.5 | 4.5106 | 0.118412 | 4.7324 |  |  |
| 2 | 4.5106 | 0.118412 | 4.8964 |  |  |
| 2.5 | 4.5106 | 0.118412 | 5.0275 |  |  |
| 3 | 4.5106 | 0.118412 | 5.1373 |  |  |

| m=5 kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 4.4372 | 0.123891 | 4.4372 | 4.3718 | -1.495951324 |
| 1.5 | 4.4372 | 0.123891 | 4.665789 | 4.8027 | -2.934361061 |
| 2 | 4.4372 | 0.123891 | 4.835082 | 4.8816 | -0.962093565 |
| 2.5 | 4.4372 | 0.123891 | 4.970615 | 4.9602 | -0.209965121 |
| 3 | 4.4372 | 0.123891 | 5.084168 | 5.0781 | -0.119500842 |

| Kadar Lemak |
| --- |
| Waktu | Massa (Kg) |
|  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 1 | 26.1113 | 25 | 24 | 23 | 22.23 | 21.4 | 20.7713 |
| 1.5 | 24.13 | 23.6 | 23.2 | 22.3 | 21.5 | 20.8 | 19.6798 |
| 2 | 23.8441 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.95 | 20.2 | 19.368 |
| 2.5 | 23.0857 | 22.4 | 21.8 | 21.1 | 20.5 | 19.8 | 19.246 |
| 3 | 22.5325 | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 20.13 | 19.5 | 19.0142 |

- KADAR LEMAK

| Kg | Const | Pangkat |
| --- | --- | --- |
| 2 | 25.883 | -0.1271 |
| 2.5 | 24.901 | -0.1181 |
| 3 | 24.111 | -0.1096 |
| 3.5 | 23.095 | -0.0968 |
| 4 | 22.266 | -0.0903 |
| 4.5 | 21.451 | -0.0863 |
| 5 | 20.564 | -0.0766 |

| K |  |  | Ct | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | = |  |  |

C = -1.7644m + 29.357

p = 0.0552Ln(m) - 0.1674

| m=2 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 25.8282 | -0.1291383 | 25.8282 | 26.1113 | 1.084204923 |
| 1.5 | 25.8282 | -0.1291383 | 24.510604 | 24.1434 | 1.49814471 |
| 2 | 25.8282 | -0.1291383 | 23.616724 | 23.8441 | 0.953596224 |
| 2.5 | 25.8282 | -0.1291383 | 22.945887 | 23.0857 | 0.605625157 |
| 3 | 25.8282 | -0.1291383 | 22.411944 | 22.5325 | 0.535032548 |

| m=2.5 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 24.9535 | -0.115004 | 24.9535 |  |  |
| 1.5 | 24.9535 | -0.115004 | 23.816628 |  |  |
| 2 | 24.9535 | -0.115004 | 23.041556 |  |  |
| 2.5 | 24.9535 | -0.115004 | 22.457777 |  |  |
| 3 | 24.9535 | -0.115004 | 21.991792 |  |  |

| m=3 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 24.067 | -0.1049763 | 24.067 |  |  |
| 1.5 | 24.067 | -0.1049763 | 23.064102 |  |  |
| 2 | 24.067 | -0.1049763 | 22.377983 |  |  |
| 2.5 | 24.067 | -0.1049763 | 21.859875 |  |  |
| 3 | 24.067 | -0.1049763 | 21.445468 |  |  |

| m=3.5 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 23.1816 | -0.0982475 | 23.1816 |  |  |
| 1.5 | 23.1816 | -0.0982475 | 22.276291 |  |  |
| 2 | 23.1816 | -0.0982475 | 21.655488 |  |  |
| 2.5 | 23.1816 | -0.0982475 | 21.185894 |  |  |
| 3 | 23.1816 | -0.0982475 | 20.809778 |  |  |

| m=4 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 22.294 | -0.0891538 | 22.294 |  |  |
| 1.5 | 22.294 | -0.0891538 | 21.502492 |  |  |
| 2 | 22.294 | -0.0891538 | 20.958009 |  |  |
| 2.5 | 22.294 | -0.0891538 | 20.545188 |  |  |
| 3 | 22.294 | -0.0891538 | 20.213933 |  |  |

| m=4.5 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 21.4075 | -0.0826757 | 21.4075 |  |  |
| 1.5 | 21.4075 | -0.0826757 | 20.70177 |  |  |
| 2 | 21.4075 | -0.0826757 | 20.215201 |  |  |
| 2.5 | 21.4075 | -0.0826757 | 19.845679 |  |  |
| 3 | 21.4075 | -0.0826757 | 19.548777 |  |  |

| m=5 Kg |
| --- |
| t | C | p | Kl_hitung | Eksp | Kesalahan |
| 1 | 20.535 | -0.078559 | 20.535 | 20.7713 | 1.137627399 |
| 1.5 | 20.535 | -0.078559 | 19.891208 | 19.6798 | 1.062819134 |
| 2 | 20.535 | -0.078559 | 19.446708 | 19.368 | 0.404734686 |
| 2.5 | 20.535 | -0.078559 | 19.108779 | 19.246 | 0.71298691 |
| 3 | 20.535 | -0.078559 | 18.837034 | 19.0142 | 0.93175538 |

# Text boxes

Penimbangan Bahan Abon

(2 Kg & 5 Kg)

Penggorengan Bahan Abon

(45 menit)

Abon Hasil Penggorengan di Masukan ke Dalam Kerucut Pemeras

Pemerasan Minyak Abon

(1 menit - 3 menit)

Produk (Serpihan)

Penimbangan Hasil

Pengemasan

Persiapan Mesin & Alat Bantu

PROSEDUR PENGUJIAN MENGGUNAKAN MESIN PEMERAS MINYAK ABON TYPE SENTRIFUGAL

PROSEDUR PENGUJIAN MENGGUNAKAN ALAT PRES

SISTEM ULIR

Penimbangan Bahan Abon

(2 Kg & 5 Kg)

Penggorengan Bahan Abon

(45 menit)

Abon Hasil Penggorengan di Masukan ke Dalam Alat Pres

Pres

(± 20 menit)

Produk (Bongkahan)

Penguraian

Penimbangan

Persiapan Alat Bantu

Pengemasan