LAPORAN TUGAS AKHIR

(TL-003)

UJI VALIDITAS MODEL KEBISINGAN LALU LINTAS KOTA BANDUNG (STUDI KASUS : DI RUAS BAWAH JALAN LAYANG PASUPATI)

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Menyelesaikan

Program Pendidikan Sarjana Strata Satu di Jurusan Teknik Lingkungan

Desy Widiastuti

003050043

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2008

UJI VALIDITAS MODEL KEBISINGAN LALU LINTAS KOTA BANDUNG (STUDI KASUS : DI RUAS BAWAH JALAN LAYANG PASUPATI)

ABSTRAK

Proyek pembangunan jalan layang Pasupati menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan sekitarnya, perubahan ini salah satunya menyebabkan tingginya sumber bising yang berasal dari kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas model tingkat bising lalu lintas kota Bandung tahun 1998 dengan studi kasus kebisingan di ruas bawah jalan layang Pasupati. Metode penelitian yang digunakan dalam menguji validitas model kebisingan lalu lintas pada ruas bawah jalan layang pasupati adalah metode analisis statistik regresi linier sederhana dan regresi linier variabel banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebisingan lalu lintas kota Bandung tahun 1998 dapat dikatakan tidak valid atau tidak diterima pada kondisi jalan dan arus lalu lintas kota Bandung sekarang ini, karena hasil penelitian menunjukkan error kesalahan > 2 dB.  Melalui studi kasus yang dilakukan untuk tingkat kebisingan di ruas bawah jalan layang Pasupati yaitu Leq dan L10 model untuk 2 arah yang berlawanan pada jl.Surapati (daerah sekitar Gasibu) menunjukkan pola sebagai berikut : untuk Leq (R2 = 0.949, r = 0.974 dan rata-rata error atau kesalahan  = 2,51 dB , sedangkan untuk L10 (R2 = 0.954, r = 0.977 dan rata-rata error atau kesalahan  = 3,23 dB. Untuk Leq dan L10 model pada 2 arah yang berlawanan di jl.Pasteur (RSHS) menunjukkan pola sebagai berikut : untuk Leq (R2 = 0.996, r = 0.998 dan rata-rata error atau kesalahan  = 3,63 dB, sedangkan untuk L10 (R2 = 0.995, r = 0.997 dan rata-rata error atau kesalahan  = 3,76 dB. Untuk Leq dan L10 model untuk 2 arah yang berlawanan pada jl.Dr.Dujunjunan menunjukkan pola sebagai berikut : untuk Leq (R2 = 0.907, r = 0.953 dan rata-rata error atau kesalahan  = 3,45 dB, sedangkan untuk L10 (R2 = 0.917, r = 0.958 dan rata-rata error atau kesalahan  = 1,52 dB. Sedangkan  syarat validitas model kebisingan lalu lintas kota Bandung pada tahun 1998 jumlah koefisien korelasi (r > 0,80) dan prediksi error kurang dari 2 dB untuk Leq(18hr) dan L10(18hr).

Kata kunci : Jalan Layang Pasupati, Model Kebisingan Lalu Lintas Kota Bandung