  - Efisiensi Penyisihan Mangan.

Tabel 4.3 Efisiensi penyisihan Mn pada Reaktor 1, 2 dan 3 dengan Konsentrasi Awal Berbeda

| [Mn] Awal (mg/l) | Sampel t(menit) | TABUNG 1 | TABUNG 2 | TABUNG 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mn] Akhir (Absorban) | [Mn] Akhir (mg/liter) | % Penyisihan | [Mn] Akhir (Absorban) | [Mn] Akhir (mg/liter) | % Penyisihan | [Mn] Akhir (Absorban) | [Mn] Akhir (mg/liter) | % Penyisihan |
| 1 | 0 | 0.051 | 1.00 | 0.00 | 0.051 | 1.00 | 0.00 | 0.051 | 1.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.017 | 0.33 | 66.86 | 0.020 | 0.38 | 62.18 | 0.018 | 0.35 | 65.11 |
|  | 10 | 0.014 | 0.26 | 73.88 | 0.013 | 0.25 | 74.85 | 0.013 | 0.25 | 74.85 |
|  | 15 | 0.012 | 0.23 | 76.80 | 0.011 | 0.22 | 78.36 | 0.011 | 0.21 | 78.75 |
|  | 20 | 0.007 | 0.13 | 86.55 | 0.008 | 0.15 | 84.60 | 0.008 | 0.15 | 84.60 |
|  | 25 | 0.006 | 0.12 | 88.50 | 0.005 | 0.10 | 90.45 | 0.007 | 0.13 | 86.55 |
|  | 30 | 0.003 | 0.06 | 94.35 | 0.003 | 0.06 | 93.57 | 0.004 | 0.08 | 92.40 |
| 2 | 0 | 0.103 | 2.00 | 0.00 | 0.103 | 2.00 | 0.00 | 0.103 | 2.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.026 | 0.50 | 74.76 | 0.031 | 0.60 | 69.88 | 0.028 | 0.54 | 72.81 |
|  | 10 | 0.014 | 0.27 | 86.45 | 0.024 | 0.47 | 76.71 | 0.021 | 0.41 | 79.63 |
|  | 15 | 0.012 | 0.23 | 88.40 | 0.021 | 0.41 | 79.63 | 0.017 | 0.33 | 83.53 |
|  | 20 | 0.007 | 0.13 | 93.27 | 0.017 | 0.33 | 83.53 | 0.015 | 0.29 | 85.48 |
|  | 25 | 0.006 | 0.12 | 94.25 | 0.012 | 0.23 | 88.40 | 0.011 | 0.21 | 89.38 |
|  | 30 | 0.003 | 0.06 | 97.17 | 0.004 | 0.08 | 96.20 | 0.006 | 0.12 | 94.25 |
| 3 | 0 | 0.154 | 3.00 | 0.00 | 0.154 | 3.00 | 0.00 | 0.154 | 3.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.048 | 0.93 | 68.88 | 0.055 | 1.07 | 64.33 | 0.051 | 0.99 | 66.93 |
|  | 10 | 0.034 | 0.66 | 77.97 | 0.043 | 0.84 | 72.12 | 0.043 | 0.84 | 72.12 |
|  | 15 | 0.025 | 0.49 | 83.82 | 0.036 | 0.70 | 76.67 | 0.034 | 0.66 | 77.97 |
|  | 20 | 0.021 | 0.41 | 86.42 | 0.025 | 0.49 | 83.82 | 0.021 | 0.41 | 86.42 |
|  | 25 | 0.017 | 0.33 | 89.02 | 0.018 | 0.35 | 88.37 | 0.014 | 0.27 | 90.97 |
|  | 30 | 0.008 | 0.15 | 94.87 | 0.009 | 0.17 | 94.22 | 0.008 | 0.15 | 94.87 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Sambungan Tabel 4.3 Efisiensi penyisihan Mn pada Reaktor 1, 2 dan 3 dengan Konsentrasi Awal Berbeda

| 4 | 0 | 0.205 | 4.00 | 0.00 | 0.205 | 4.00 | 0.00 | 0.205 | 4.00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 0.055 | 1.07 | 73.25 | 0.064 | 1.25 | 68.86 | 0.060 | 1.17 | 70.81 |
|  | 10 | 0.048 | 0.93 | 76.66 | 0.057 | 1.11 | 72.27 | 0.047 | 0.91 | 77.14 |
|  | 15 | 0.042 | 0.82 | 79.58 | 0.052 | 1.01 | 74.71 | 0.043 | 0.84 | 79.09 |
|  | 20 | 0.037 | 0.72 | 82.02 | 0.046 | 0.89 | 77.63 | 0.036 | 0.70 | 82.50 |
|  | 25 | 0.032 | 0.62 | 84.45 | 0.032 | 0.62 | 84.45 | 0.028 | 0.54 | 86.40 |
|  | 30 | 0.014 | 0.27 | 93.23 | 0.019 | 0.37 | 90.79 | 0.013 | 0.25 | 93.71 |
| 5 | 0 | 0.257 | 5.00 | 0.00 | 0.257 | 5.00 | 0.00 | 0.257 | 5.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.072 | 1.40 | 71.97 | 0.065 | 1.27 | 74.70 | 0.068 | 1.32 | 73.53 |
|  | 10 | 0.064 | 1.25 | 75.09 | 0.057 | 1.11 | 77.82 | 0.054 | 1.05 | 78.99 |
|  | 15 | 0.058 | 1.13 | 77.43 | 0.042 | 0.82 | 83.66 | 0.047 | 0.91 | 81.72 |
|  | 20 | 0.049 | 0.95 | 80.94 | 0.038 | 0.74 | 85.22 | 0.031 | 0.60 | 87.95 |
|  | 25 | 0.033 | 0.64 | 87.17 | 0.031 | 0.60 | 87.95 | 0.025 | 0.49 | 90.29 |
|  | 30 | 0.024 | 0.47 | 90.68 | 0.020 | 0.39 | 92.24 | 0.012 | 0.23 | 95.36 |
| 6 | 0 | 0.308 | 6.00 | 0.00 | 0.308 | 6.00 | 0.00 | 0.308 | 6.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.095 | 1.85 | 69.17 | 0.099 | 1.93 | 67.87 | 0.087 | 1.69 | 71.77 |
|  | 10 | 0.084 | 1.64 | 72.74 | 0.076 | 1.48 | 75.34 | 0.074 | 1.44 | 75.99 |
|  | 15 | 0.076 | 1.48 | 75.34 | 0.064 | 1.25 | 79.24 | 0.062 | 1.21 | 79.89 |
|  | 20 | 0.057 | 1.11 | 81.51 | 0.059 | 1.15 | 80.86 | 0.051 | 0.99 | 83.46 |
|  | 25 | 0.043 | 0.84 | 86.06 | 0.046 | 0.89 | 85.09 | 0.042 | 0.82 | 86.39 |
|  | 30 | 0.021 | 0.41 | 93.21 | 0.017 | 0.33 | 94.51 | 0.022 | 0.43 | 92.88 |
| 7 | 0 | 0.359 | 7.00 | 0.00 | 0.359 | 7.00 | 0.00 | 0.359 | 7.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.085 | 1.65 | 76.36 | 0.095 | 1.85 | 73.57 | 0.089 | 1.73 | 75.24 |
|  | 10 | 0.066 | 1.28 | 81.65 | 0.079 | 1.54 | 78.03 | 0.076 | 1.48 | 78.86 |
|  | 15 | 0.064 | 1.25 | 82.21 | 0.064 | 1.25 | 82.21 | 0.060 | 1.17 | 83.32 |
|  | 20 | 0.052 | 1.01 | 85.55 | 0.051 | 0.99 | 85.83 | 0.054 | 1.05 | 84.99 |
|  | 25 | 0.043 | 0.84 | 88.05 | 0.038 | 0.74 | 89.45 | 0.037 | 0.72 | 89.72 |
|  | 30 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.007 | 0.13 | 98.08 | 0.018 | 0.35 | 95.02 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Sambungan Tabel 4.3 Efisiensi penyisihan Mn pada Reaktor 1, 2 dan 3 dengan Konsentrasi Awal Berbeda

| 8 | 0 | 0.411 | 8.00 | 0.00 | 0.411 | 8.00 | 0.00 | 0.411 | 8.00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 0.076 | 1.48 | 81.51 | 0.085 | 1.65 | 79.31 | 0.071 | 1.38 | 82.72 |
|  | 10 | 0.061 | 1.19 | 85.16 | 0.074 | 1.44 | 81.99 | 0.063 | 1.23 | 84.67 |
|  | 15 | 0.054 | 1.05 | 86.87 | 0.058 | 1.13 | 85.89 | 0.051 | 0.99 | 87.60 |
|  | 20 | 0.033 | 0.64 | 91.98 | 0.049 | 0.95 | 88.08 | 0.043 | 0.84 | 89.55 |
|  | 25 | 0.021 | 0.41 | 94.91 | 0.031 | 0.60 | 92.47 | 0.030 | 0.58 | 92.71 |
|  | 30 | 0.005 | 0.10 | 98.81 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | 0 | 0.462 | 9.00 | 0.00 | 0.462 | 9.00 | 0.00 | 0.462 | 9.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.057 | 1.11 | 87.68 | 0.058 | 1.13 | 87.46 | 0.068 | 1.32 | 85.29 |
|  | 10 | 0.043 | 0.84 | 90.71 | 0.046 | 0.89 | 90.06 | 0.054 | 1.05 | 88.33 |
|  | 15 | 0.031 | 0.60 | 93.31 | 0.031 | 0.60 | 93.31 | 0.046 | 0.89 | 90.06 |
|  | 20 | 0.017 | 0.33 | 96.34 | 0.024 | 0.47 | 94.82 | 0.035 | 0.68 | 92.44 |
|  | 25 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.013 | 0.25 | 97.21 | 0.021 | 0.41 | 95.47 |
|  | 30 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.008 | 0.15 | 98.29 |
| 10 | 0 | 0.513 | 10.00 | 0.00 | 0.513 | 10.00 | 0.00 | 0.513 | 10.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.045 | 0.88 | 91.25 | 0.037 | 0.72 | 92.81 | 0.053 | 1.03 | 89.69 |
|  | 10 | 0.031 | 0.60 | 93.98 | 0.026 | 0.50 | 94.95 | 0.041 | 0.80 | 92.03 |
|  | 15 | 0.015 | 0.29 | 97.10 | 0.019 | 0.37 | 96.32 | 0.029 | 0.56 | 94.37 |
|  | 20 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.008 | 0.15 | 98.46 | 0.016 | 0.31 | 96.90 |
|  | 25 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 0.00 | 100.00 |
|  | 30 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 0.00 | 100.00 |

Sumber : Hasil Perhitungan