BAB VII

RENCANA ANGGARAN BIAYA

7.1Umum

Estimasi biaya pembangunan sistem pengolahan air minum harus memenuhi:

- Tujuan atau tingkat estimasi yang diperlukan, karena tingkat kecepatannya berbeda.

- Estimasi biaya pembangunan sistem penyediaan air minum harus berdasarkan pada data atau harga satuan resmi pada saat pembuatan estimasi.

Perkiraan biaya untuk pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum meliputi :

- Biaya pembangunan unit bangunan air minum

- Biaya pembangunan jaringan distribusi

  - Harga Satuan

Harga satuan barang atau pekerjaan diperoleh dan dikembangkan dari beberapa sumber diantaranya:

- Harga satuan barang dan upah yang berlaku dilokasi proyek.

- Dari pabrik agen atau supplier barang.

- Harga satuan yang digunakan pada proyek–proyek sejenis sedang berjalan saat ini.

- Daftar harga yang digunakan oleh Dirjen Cipta Karya, Dinas Pekerjaan umum Propinsi Nusa Tenggara Barat terutama yang telah diterakan oleh PDAM.

Harga satuan diajukan sudah mencakup harga bahan atau peralatan, upah buruh dilokasi proyek, biaya pengiriman barang, keuntungan pabrik atau supplier dan lain sebagainya.

  - Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang akan dianggarkan dalam perhitungan biaya pembangunan antara lain:

- Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi :

- Mobilisasi termasuk didalamnya survei pendahuluan, pembersihan lapangan, pengukuran, administrasi, gudang sementara dan pagar pengaman sementara.

- Pekerjaan Sipil

Pekerjaan sipil merupakan pekerjaan fisik bangunan yang meliputi :

- Pekerjaan tanah.

- Pekerjaan beton.

- Pekerjaan pemasangan bata plesteran.

- Pembuatan jalan.

- Pembuatan saluran.

- Pengecatan.

- Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

Pekerjaan mekanik dan elektrik untuk keperluan proses operasional sistem yang direncanakan meliputi :

- Pompa dan motor, perpipaan, pengaduk, generator, panel control dan operasi, pembubuhan bahan kimia.

7.4 Perkiraan Biaya

Perhitungan keperluan biaya ini menggunakan harga satuan alat/bahan, harga material pipa dan aksesorisnya. Secara keselurahan biaya pembangunan unit bangunan air minum dapat dilihat pada tabel berikut :

    - Pekerjaan Persiapan

Besarnya perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan persiapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1 Rincian Biaya Pekerjaan Persiapan

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  |
| 1 | Pengukuran | Ls | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Pembersihan Lokasi | Ls | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 3 | Papan nama proyek | unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Biaya perizinan (IMB dan perizinan) | Ls | 1 | 66.000.000 | 66.000.000 |
| 5 | Biaya Dokumentasi & Pelaporan | Ls | 1 | 3.960.000 | 3.960.000 |
| 6 | Los kerja | Ls | 1 | 7.920.000 | 7.920.000 |
|  | Sub Total | 80.920.000 |

    - Perkiraan Biaya Untuk Mata Air Ranget

- Bangunan Penangkap Mata Air

Rincian biaya pembuatan bangunan penangkap mata air dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2 Rincian Biaya Pembuatan Bangunan Penangkap Mata Air

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN | HARGA |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |
|  | - Galian Tanah | m3 | 360 | 30000 | 10800000 |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 90 | 8850 | 796500 |
|  | - Pembuangan Tanah Sisa | m3 | 270 | 12500 | 3375000 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |
| a | Pekerjaan Pasangan |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton bertulang K.225 | m3 | 16 | 1650000 | 26400000 |
|  | - Pasangan Beton lantai kerja K.125 | m3 | 8 | 966319 | 7730552 |
|  | - Pasangan batu kali | m3 | 2 | 200000 | 400000 |
| b | Pekerjaan Pengadaan Pipa Pada Bak Penampung |
|  | Pipa Vent dia. 4" | unit | 2 | 450000 | 900000 |
|  | Gate Valve dia. 8" | bh | 3 | 1094500 | 3283500 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Penguras, Dia 4" | bh | 2 | 166700 | 333400 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Outlet, Dia 12" | bh | 1 | 665750 | 665750 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Overflow, Dia 12" | bh | 1 | 665750 | 665750 |
|  | Sub Total 2 |  |  |  | Rp55,350,452.00 |

- Pipa Transmisi

Rincian biaya pemasangan pipa transmisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.3 Rincian Biaya Pemasangan Pipa Transmisi

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN | HARGA |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BPMA - BAK PENAMPUNG |
| a. | Pengadaan Pipa |  |  |  |  |
|  | Pipa Steel dia. 12" | m | 28 | 426660 | 11946480 |
| b | Pengadaan Aksesoris |  |  |  |  |
|  | Gate Valve dia. 12" | bh | 1 | 1641750 | 1641750 |
|  | Bend 45 dia. 12" | bh | 2 | 445500 | 891000 |
|  | Air Valve dia. 12" | bh | 1 | 1641750 | 1641750 |
| II. | PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BAK PENAMPUNG - BPT |
| a. | Pengadaan Pipa |  |  |  |  |
|  | Pipa Steel dia. 12" | m | 4700 | 426660 | 2005302000 |
| b | Pengadaan Aksesoris |  |  |  |  |
|  | Gate Valve dia. 12" | bh | 2 | 1641750 | 3283500 |
| II. | PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BPT - RESERVOIR DISTRIBUSI |
| a. | Pengadaan Pipa |  |  |  |  |
|  | Pipa Steel dia. 12" | m | 7272 | 426660 | 3102671520 |
| b | Pengadaan Aksesoris |  |  |  |  |
|  | Gate Valve dia. 12" | bh | 6 | 1641750 | 9850500 |
|  | Air Valve dia. 12" | bh | 3 | 1641750 | 4925250 |
|  | Bend 45 dia. 12" | bh | 11 | 445500 | 4900500 |
|  | Bend 90 dia. 12." | bh | 4 | 445500 | 1782000 |
|  | Wash Out | bh | 4 | 1320000 | 5280000 |
|  | Tee | bh | 1 | 540000 | 540000 |
|  | Sub Total 3 |  |  |  | Rp5,154,656,250.00 |

- Bak Pelepas Tekan

Rincian biaya pembangunan bak pelepas tekan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.4 Rincian Biaya Pembangunan Bak Pelepas Tekan

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN | HARGA |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |
|  | - Galian Tanah | m3 | 14 | 30000 | 420000 |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 11 | 8850 | 97350 |
|  | - Pembuangan Tanah Sisa | m3 | 3 | 12500 | 37500 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |
| a | Pekerjaan Pasangan |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton bertulang K.225 | m3 | 2.8 | 1650000 | 4620000 |
|  | - Pasangan Beton lantai kerja K.125 | m3 | 1.4 | 966319 | 1352847 |
|  | - Pasangan batu kali | m3 | 1.2 | 200000 | 240000 |
| b | Pekerjaan Pengadaan Pipa Pada Bak Penampung |
|  | Pipa Vent dia. 4" | m | 4 | 450000 | 1800000 |
|  | Gate Valve dia. 16" | bh | 2 | 2189000 | 4378000 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Penguras, Dia 8" | bh | 2 | Rp335,000.00 | Rp670,000.00 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Inlet, Dia 12" | bh | 1 | Rp665,750.00 | Rp665,750.00 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Outlet, Dia 12" | bh | 1 | Rp665,750.00 | Rp665,750.00 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Overflow, Dia 12" | bh | 1 | Rp665,750.00 | Rp665,750.00 |
|  | Sub Total 4 |  |  |  | Rp15,612,946.60 |

- Bak Pembubuh Kimia

Rincian biaya pembangunan bak pembubuh kimia dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.5 Rincian Biaya Pembangunan Bak Pembubuh Kimia

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN | HARGA |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pemasangan Motor Pengaduk, Lengkap | unit | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp5,000,000.00 |
| 2 | Pemasangan Pompa Dosing | unit | 2 | Rp3,000,000.00 | Rp6,000,000.00 |
| 3 | Pekerjaan Pengecetan | Ls | 1 | Rp2,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 4 | Plesteran termasuk Acian | m3 | 0.7 | Rp38,690.00 | Rp27,083.00 |
| 5 | Pasangan Beton Lantai Kerja K 125 | m3 | 0.2 | 966319 | Rp193,263.84 |
| 6 | Pasangan Beton Bertulang K 225 | m3 | 3.6 | Rp1,650,000.00 | Rp5,940,000.00 |
| 7 | Pipa PVC, Dia 1" | m | 2 | Rp4,254.00 | Rp8,508.00 |
| 8 | Bend 90 1" | bh | 2 | Rp52,900.00 | Rp105,800.00 |
| 9 | Motor Pengaduk 0.0012 Hp | unit | 2 | Rp1,600,000.00 | Rp3,200,000.00 |
| 10 | Panel Listrik | unit | 1 | Rp3,000,000.00 | Rp3,000,000.00 |
|  | Sub Total 5 |  |  |  | Rp25,474,654.84 |

- Reservoir

Rincian biaya pembangunan reservoir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.6 Rincian Biaya Pembangunan Reservoir

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOL | HARGA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN | HARGA |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 424 | 8850 | 3752400 |
|  | - Galian Tanah | m3 | 1694 | 30000 | 50820000 |
|  | - Pembuangan sisa tanah | m3 | 1282 | 12500 | 16025000 |
|  | - Urugan Pasir | m3 | 113 | 57500 | 6497500 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |
|  | - Pasangan Beton Lantai Kerja K.125 | m3 | 57 | 966319 | 55080194 |
|  | - Pasangan Beton Bertulang K.225 | m3 | 113 | 1650000 | 186450000 |
|  | - Plesteran termasuk acian | m3 | 36 | 38690 | 1392840 |
|  | - Pembuatan dan Pemasangan Manhole | unit | 2 | 600000 | 1200000 |
| III. | PEKERJAAN PERPIPAAN |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan inlet dia. 12" | unit | 2 | 665750 | 1331500 |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan outlet dia. 10" | unit | 2 | 556000 | 1112000 |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan overflow dia. 12" | unit | 2 | 665750 | 1331500 |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan penguras dia. 8" | unit | 2 | 335000 | 670000 |
|  | Pemasangan pipa vent dia. 4" | unit | 6 | 450000 | 2700000 |
| IV. | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS |
|  | Gate Valve 8" | bh | 8 | 1094000 | 8752000 |
|  | Tee | bh | 1 | 540000 | 540000 |
|  | Sub Total 6 | 337654934 |

    - Perkiraan Biaya Untuk Mata Air Saraswaka dan Sarasute

- Bangunan Penangkap Mata Air

Rincian biaya pembuatan bangunan penangkap mata air dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.9 Rincian Biaya Pembuatan Bangunan Penangkap Mata Air

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN | HARGA |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |
|  | - Galian Tanah | m3 | 82 | 30000 | 2460000 |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 28 | 8850 | 247800 |
|  | - Pembuangan Tanah Sisa | m3 | 54 | 12500 | 675000 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |
| a | Pekerjaan Pasangan |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton bertulang K.225 | m3 | 5.5 | 1650000 | 9075000 |
|  | - Pasangan Beton lantai kerja K.125 | m3 | 2.7 | 966319 | 2609061 |
|  | - Pasangan batu kali | m3 | 2 | 200000 | 400000 |
| b | Pekerjaan Pengadaan Pipa Pada Bak Penampung |
|  | Pipa Vent dia. 4" | unit | 4 | 450000 | 1800000 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Penguras, Dia 4" | bh | 2 | Rp166,670.00 | Rp333,340.00 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Outlet, Dia 14" | bh | 1 | Rp700,000.00 | Rp700,000.00 |
|  | Pengadaan/Pemasangan Pipa Overflow, Dia 14" | bh | 1 | Rp700,000.00 | Rp700,000.00 |
|  | Sub Total 2 | Rp19,000,201.30 |

- Pipa Transmisi

Rincian biaya pemasangan pipa transmisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.10 Rincian Biaya Pemasangan Pipa Transmisi

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BPMA - BAK PENAMPUNG |
| a. | Pengadaan Pipa |  |  |  |  |
|  | Pipa Steel dia. 20" | m | 20 | 1.775.000 | 35.500.000 |
| b | Pengadaan Aksesoris |  |  |  |  |
|  | Gate Valve dia. 20" | bh | 1 | 3.152.500 | 3.152.500 |
|  | Bend 45 dia. 20" | bh | 2 | 742.500 | 1.485.000 |
| II. | PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BAK PENAMPUNG - BPT |
| a. | Pengadaan Pipa |  |  |  |  |
|  | Pipa Steel dia. 20" | m | 2.740 | 1.775.000 | 4.863.500.000 |
| b | Pengadaan Aksesoris |  |  |  |  |
|  | Gate Valve dia. 20" | bh | 3 | 3.152.500 | 9.457.500 |
|  | Air Valve dia. 20" | bh | 2 | 3.152.500 | 6.305.000 |
|  | Bend 22.5 dia. 20" | bh | 3 | 742.500 | 2.227.500 |
|  | Bend 45 dia. 20" | bh | 4 | 742.500 | 2.970.000 |
|  | Bend 90 dia. 20" | bh | 1 | 742.500 | 742.500 |
|  | Wash Out | bh | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| II. | PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BPT - RESERVOIR DISTRIBUSI |
| a. | Pengadaan Pipa |  |  |  |  |
|  | Pipa Steel dia. 20" | m | 6430 | 1.775.000 | 11.413.250.000 |
| b | Pengadaan Aksesoris |  |  |  |  |
|  | Gate Valve dia. 20" | bh | 4 | 3.152.500 | 12.610.000 |
|  | Air Valve dia. 20" | bh | 1 | 3.152.500 | 3.152.500 |
|  | Bend 22.5 dia. 20" | bh | 4 | 742.500 | 2.970.000 |
|  | Bend 45dia. 20" | bh | 3 | 742.500 | 2.227.500 |
|  | Bend 90 dia. 20." | bh | 2 | 742.500 | 1.485.000 |
|  | Wash Out | bh | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
|  | Tee | bh | 1 | 640.000 | 640.000 |
|  | Sub Total 2 | 16.360.465.000 |

- Bak Pembubuh Kimia

Rincian biaya pembangunan bak pembubuh kimia dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.11 Rincian Biaya Pembangunan Bak Pembubuh Kimia

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN | HARGA |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pemasangan Motor Pengaduk, Lengkap | unit | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| 2 | Pemasangan Pompa Dosing | unit | 2 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 3 | Pekerjaan Pengecetan | Ls | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 4 | Plesteran termasuk Acian | m3 | 0.7 | 38,690 | 27,083 |
| 5 | Pasangan Beton Lantai Kerja K 125 | m3 | 0.3 | 966319 | 289,895.76 |
| 6 | Pasangan Beton Bertulang K 225 | m3 | 4.2 | 1,650,000 | 6,930,000 |
| 7 | Pipa PVC, Dia 1" | m | 2 | 4,254 | 8,508 |
| 8 | Bend 90 1" | bh | 2 | 52,900 | 105,800 |
| 9 | Motor Pengaduk 0.0014 Hp | unit | 2 | 1,700,000 | 3,400,000 |
| 10 | Panel Listrik | unit | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|  | Sub Total 5 | Rp26,761,286.76 |

- Reservoir

Rincian biaya pembangunan reservoir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.12 Rincian Biaya Pembangunan Reservoir

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 981 | 8.850 | 8.681.850 |
|  | - Galian Tanah | m3 | 2.944 | 30.000 | 88.320.000 |
|  | - Pembuangan sisa tanah | m3 | 1.963 | 12.500 | 24.537.500 |
|  | - Urugan Pasir | m3 | 420 | 57.500 | 24.150.000 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton Lantai Kerja K.125 | m3 | 98 | 966.319 | 94.699.282 |
|  | - Pasangan Beton Bertulang K.225 | m3 | 196 | 1.650.000 | 323.400.000 |
|  | - Plesteran termasuk acian | m3 | 196 | 38.690 | 7.583.240 |
|  | - Pembuatan dan Pemasangan Manhole | unit | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| III. | PEKERJAAN PERPIPAAN |  |  |  |  |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan inlet dia. 10" | unit | 2 | 1.130.000 | 2.260.000 |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan outlet dia. 10" | unit | 2 | 1.130.000 | 2.260.000 |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan overflow dia. 10" | unit | 2 | 1.130.000 | 2.260.000 |
|  | Pemasangan Sistem perpipaan penguras dia. 10" | unit | 2 | 1.130.000 | 2.260.000 |
|  | Pemasangan pipa vent dia. 4" | unit | 8 | 450.000 | 3.600.000 |
| IV. | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS |
|  | Gate Valve 10" | bh | 8 | 2.188.000 | 17.504.000 |
|  | Tee | bh | 3 | 640.000 | 1.920.000 |
|  | Sub Total 5 |  |  |  | 604.635.872 |

- Pipa Distribusi

Rincian biaya pemasangan pipa distribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.13 Rincian Biaya Pemasangan Pipa Distribusi

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DAN ASESORIS |
|  | PVC ND 450 mm | m | 5.093 | 92.500 | 471.102.500 |
|  | PVC ND 350 mm | m | 19.503 | 75.850 | 1.479.302.550 |
|  | PVC ND 300 mm | m | 10.683 | 68.995 | 737.073.585 |
|  | PVC ND 250 mm | m | 11.800 | 53.578 | 632.220.400 |
| II. | PEKERJAAN PEMBUATAN TRUST BLOCK |
|  | Pada acc. Pipa ND 450 mm | bh | 6 | 156.000 | 936.000 |
|  | Pada acc. Pipa ND 350 mm | bh | 21 | 134.000 | 2.814.000 |
|  | Pada acc. Pipa ND 300 mm | bh | 12 | 116.800 | 1.401.600 |
|  | Pada acc. Pipa ND 250 mm | bh | 9 | 11.200 | 100.800 |
| III. | PEKERJAAN PEMASANGAN BOX VALVE DAN GATE VALVE |
|  | Pada Pipa PVC ND 450 mm | unit | 4 | 509.990 | 2.039.960 |
|  | Pada Pipa PVC ND 350 mm | unit | 8 | 461.650 | 3.693.200 |
|  | Pada Pipa PVC ND 300 mm | unit | 5 | 426.000 | 2.130.000 |
|  | Pada Pipa PVC ND 250 mm | unit | 7 | 393.500 | 2.754.500 |
| IV. | PEKERJAAN JEMBATAN PIPA DAN AKSESORIS |
|  | jembatan pipa (GIP) dia. 350 mm | bh | 4 | 15.374.000 | 61.496.000 |
|  | jembatan pipa (GIP) dia. 300 mm | bh | 3 | 12.062.000 | 36.186.000 |
|  | jembatan pipa (GIP) dia. 250 mm | bh | 6 | 8.750.000 | 52.500.000 |
| V. | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN FIRE HYDRANT LENGKAP DENGAN AKSESORIS |
|  | Pengadaan dan pemasangan Fire Hydrant Lengkap | unit | 28 | 2.250.000 | 63.000.000 |
| VI. | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS |
| a. | Pengadaan Pipa PVC |
|  | PVC ND 450 mm | m | 5.093 | 985.000 | 5.016.605.000 |
|  | PVC ND 350 mm | m | 19.503 | 641.600 | 12.513.124.800 |
|  | PVC ND 300 mm | m | 10.683 | 396.650 | 4.237.411.950 |
|  | PVC ND 250 mm | m | 11.800 | 241.600 | 2.850.880.000 |
| b. | Pengadaan Aksesoris |
|  | Bend, Tee, Flange Socket, Gate Valve, Air Valve, Water Meter dll | Ls | 1 | 1.547.510.000 | 1.547.510.000 |
|  | Sub Total 6 | 29.714.282.845 |

- Kantor, Gudang, Ruang Kimia dan Pompa,Peralatan Laboratorium

Rincian biaya pembuatan ruangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.14 Rincian Biaya Pembuatan Ruangan

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| I | GUDANG |  |  |  |  |
|  | - Pekerjaan tanah | Set | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
|  | - Pekerjaan pasangan | Set | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|  | - Pekerjaan kusen, pintu dan jendela | Set | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | - Pekerjaan atap dan plafon | Set | 1 | 1.000.0000 | 10.000.000 |
|  | - Pekerjaan cat, keramik | Set | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | - Pekerjaan sanitasi | Set | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | - Pekerjaan penerangan | Set | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | - Pekerjaan talang | Set | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| II | RUANG PEMBUBUHAN ZAT KIMIA |  |  |  |  |
|  | - Pekerjaan tanah | Set | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
|  | - Pekerjaan pasangan | Set | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|  | - Pekerjaan kusen, pintu dan jendela | Set | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | - Pekerjaan atap dan plafon | Set | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | - Pekerjaan cat, keramik | Set | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | - Pekerjaan sanitasi | Set | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | - Pekerjaan penerangan | Set | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | - Pekerjaan talang | Set | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| III | PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM | Set | 1 | 80.000.000 | 7.500.0000 |
| IV | RUANG POMPA | Set | 1 | 55.000.000 | 55.000.000 |
|  | Sub Total 8 |  |  |  | 386000000 |

  - Rekapitulasi Anggaran Biaya

Jumlah keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan unit bangunan air minum ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.15 Rekapitulasi Anggaran Biaya

| NO | URAIAN PEKERJAAN | HARGA |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Rp) |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | 161,840,000 |
| 2 | BANGUNA PENANGKAP MATA AIR | 75,250,653 |
| 3 | PIPA TRANSMISI | 16,360,465,000 |
| 4 | BAK PELEPAS TEKAN | 15,612,947 |
| 8 | BAK PEMBUBUH KIMIA | 52,235,942 |
| 6 | RESERVOIR | 942,290,806 |
| 7 | PIPA DISTRIBUSI | 61,976,398,455 |
| 8 | GUDANG | 92,000,000 |
| 9 | RUANG PEMBUBUHAN ZAT KIMIA | 110,000,000 |
| 10 | RUANG POMPA | 110,000,000 |
| 11 | PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM | 150,000,000 |
| 12 | Total I | 80,046,093,803 |
| 13 | Biaya Tak Terduga (10%) | 8,004,609,380 |
| 14 | Total II | 88,050,703,183 |
| 15 | PPN (10% x Sub Total II) | 8,805,070,318 |
| 16 | TOTAL | 96,855,773,501 |
|  | PEMBULATAN | 96,855,773,501 |