# 4.1 Umum

Dalam perencanan pengembangan bangunan pengolahan air bersih di Kota Cianjur ini, untuk perhitungan kebutuhan air bersih perlu direncanakan seoptimal mungkin sehingga pada pengoperasian dapat memenuhi kebutuhan  pemakaian air bersih, baik untuk kebutuhan domestik  maupun kebutuhan non domestik yang ada di Kota Cianjur.

Hal ini dikarenakan dalam pembangunan suatu unit bangunan pengolahan air bersih yang baru  memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan amat disayangkan  apabila instalasi pengolahan air bersih yang akan direncanakan ini tidak dapat memberikan  hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyrakat yang ada di daerah perencanaan.

4.2 Proyeksi Penduduk dan Fasilitas  Kota.

# 4.2.1 Proyeksi Penduduk

Perkiraan penduduk dan fasilitas kota dimasa mendatang merupakan salah satu faktor yang menentukan kapasitas produksi air bersih yang akan direncanakan. 	Jumlah penduduk sepuluh tahun terakhir di jadikan acuan perhitungan proyeksi penduduk yang selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

# Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Cianjur 10 Tahun Terakhir

| Tahun | Penduduk (Yi) |
| --- | --- |
| 1995 | 201500 |
| 1996 | 206256 |
| 1997 | 211124 |
| 1998 | 216107 |
| 1999 | 221208 |
| 2000 | 223700 |
| 2001 | 228980 |
| 2002 | 234384 |
| 2003 | 239916 |
| 2004 | 245579 |

Sumber : BPS Kota Cianjur,2004

Untuk memperkirakan jumlah penduduk  daerah perencanaan dimasa mendatang digunakan laju pertumbuhan berdasarkan perhitungan dengan berbagai metode yang umum dipergunakan yaitu metode:

- Metode Arimatika

- Metode Geometri

- Metode Least Square

# 4.2.1.1 Metode Arimatik

Rumus yang digunakan untuk metode proyeksi penduduk ini adalah:

Pn = Po + ( Ka.X )

Ka =

Dimana:

Pn  = Jumlah penduduk pada n tahun mendatang

Pt   = Jumlah penduduk pada awal tahun data

Po  = Jumlah penduduk pada akhir tahun data

X   = Selang waktu ( tahun dari n - tahun terakhir )

t    = Jumlah data dikurangi 1

Ka  = Pertambahan Penduduk rata-rata

# Contoh perhitungan

Ka =

Ka =

Ka = 4897.7

# Menentukan proyeksi penduduk

P20057 =  P2004 + (Ka. x)

= 245579 + 4897.7((2007-2004))

= 260272 jiwa

# Tabel 4.2 Uji Korelasi Metode Arimatik Daerah Pelayanan.

| Tahun | Penduduk (Yi) | Xi | Xi.Yi | Yi^2 | Xi^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 201500 | -9 | -1813500 | 40602250000 | 81 |
| 1996 | 206256 | -8 | -1650048 | 42541537536 | 64 |
| 1997 | 211124 | -7 | -1477868 | 44573343376 | 49 |
| 1998 | 216107 | -6 | -1296642 | 46702235449 | 36 |
| 1999 | 221208 | -5 | -1106040 | 48932979264 | 25 |
| 2000 | 223700 | -4 | -894800 | 50041690000 | 16 |
| 2001 | 228980 | -3 | -686940 | 52431840400 | 9 |
| 2002 | 234384 | -2 | -468768 | 54935859456 | 4 |
| 2003 | 239916 | -1 | -239916 | 57559687056 | 1 |
| 2004 | 245579 | 0 | 0 | 60309045241 | 0 |
| Jumlah | 2228754 | -45 | -9634522 | 498630467778 | 285 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Untuk mencari nilai korelasi (r) dan standar deviasi  (SD) menggunakan rumus sebagai berikut :

Contoh perhitungan mencari nilai korelasi (r)

r =

r =

r = 0.998

# Tabel 4.3  Perhitungan Standar Deviasi Metode Arimatik

| Tahun | Penduduk (Yi) | Yn | (Yi-Yn) | (Yi-Yn)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 201500 | 201500 | 0 | 0 |
| 1996 | 206256 | 206398 | -142 | 20062 |
| 1997 | 211124 | 211295 | -171 | 29347 |
| 1998 | 216107 | 216193 | -86 | 7393 |
| 1999 | 221208 | 221091 | 117 | 13771 |
| 2000 | 223700 | 225988 | -2288 | 5236408 |
| 2001 | 228980 | 230886 | -1906 | 3632798 |
| 2002 | 234384 | 235784 | -1400 | 1959048 |
| 2003 | 239916 | 240681 | -765 | 585730 |
| 2004 | 245579 | 245579 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2228754 | 2235395 | -6641 | 11484557 |

Sumber : Hasil Perhitungan

# Contoh perhitungan mencari nilai satandar deviasi (SD)

# SD =

# SD =

SD =1198,15

# Tabel 4.4 Proyeksi Penduduk 10 Tahun Kedepan Metode Aritmatika

| Tahun | Xi | Pn |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 3 | 260272 |
| 2008 | 4 | 265170 |
| 2009 | 5 | 270067 |
| 2010 | 6 | 274965 |
| 2011 | 7 | 279863 |
| 2012 | 8 | 284760 |
| 2013 | 9 | 289658 |
| 2014 | 10 | 294556 |
| 2015 | 11 | 299453 |
| 2016 | 12 | 304351 |

Sumber : Hasil Perhitungan

# 4.2.1.2 Metode Geometri

Rumus yang digunakan untuk perhitungan metode proyeksi penduduk ini adalah

Pn = Po x( 1 +R )n

R   = (( Po / Pt )^(1/n-1)) – 1

Dimana :

R  	= Ratio kenaikan penduduk rata-rata per tahun

Pt 	= Jumlah penduduk pada awal data

Po 	= Jumlah penduduk pada akhir data

n   	= selang waktu (tahun n - tahun terakhir)

t    	= Jumlah data dikurang 1

Contoh perhitungan untuk mencari ( R)

R  	= (( P2004 / P1995 )^(1/n-1)) – 1

R  	= (( 245579/201500)^(1/10-1)) - 1

R  	= 0,0222244

Pn

Pn 	= 245579*(1+0.0222244)^1

Pn 	= 256616  jiwa

# Tabel 4.5 Uji  Korelasi Metode Geometri Daerah Pelayanan

| Tahun | Penduduk (Yi) | Xi | ln Yi | Xi.ln Yi | Xi^2 | (ln Yi)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 201500 | -9 | 12.214 | -109.92 | 81 | 149.17 |
| 1996 | 206256 | -8 | 12.237 | -97.89 | 64 | 149.74 |
| 1997 | 211124 | -7 | 12.260 | -85.82 | 49 | 150.31 |
| 1998 | 216107 | -6 | 12.284 | -73.70 | 36 | 150.89 |
| 1999 | 221208 | -5 | 12.307 | -61.53 | 25 | 151.46 |
| 2000 | 223700 | -4 | 12.318 | -49.27 | 16 | 151.73 |
| 2001 | 228980 | -3 | 12.341 | -37.02 | 9 | 152.31 |
| 2002 | 234384 | -2 | 12.365 | -24.73 | 4 | 152.89 |
| 2003 | 239916 | -1 | 12.388 | -12.39 | 1 | 153.46 |
| 2004 | 245579 | 0 | 12.411 | 0.00 | 0 | 154.04 |
| Jumlah | 2228754 | -45 | 123.12 | -552.29 | 285 | 1516.00 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Untuk mencari nilai korelasi ( r ) dan standar deviasi (SD) menggunakan rumus sebagai berikut :

r =

r =

r = 0,999

# Tabel 4.6 Perhitungan Standar Deviasi Metode Geometri

| Tahun | Penduduk (Yi) | Yn | (Yi-Yn) | (Yi-Yn)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 201500 | 201500 | 0 | 0 |
| 1996 | 206256 | 205978 | 277.79 | 77166.82 |
| 1997 | 211124 | 210556 | 568.05 | 322677.42 |
| 1998 | 216107 | 215235 | 871.57 | 759629.56 |
| 1999 | 221208 | 220019 | 1189.09 | 1413932.53 |
| 2000 | 223700 | 224909 | -1208.70 | 1460954.09 |
| 2001 | 228980 | 229907 | -927.16 | 859626.10 |
| 2002 | 234384 | 235017 | -632.71 | 400320.58 |
| 2003 | 239916 | 240240 | -323.81 | 104855.68 |
| 2004 | 245579 | 245579 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2228754 | 2228940 | -185.88 | 5399162.79 |

Sumber : Hasil Perhitungan

# SD =

# SD =  =  821,52

# Tabel 4.7  Proyeksi Penduduk 10 Tahun Kedepan Metode Geometrik

| Tahun | Xi | Pn |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 3 | 262319 |
| 2008 | 4 | 268149 |
| 2009 | 5 | 274108 |
| 2010 | 6 | 280200 |
| 2011 | 7 | 286428 |
| 2012 | 8 | 292793 |
| 2013 | 9 | 299300 |
| 2014 | 10 | 305952 |
| 2015 | 11 | 312752 |
| 2016 | 12 | 319703 |

Sumber : Hasil Perhitungan

# 4.2.1.3 Metode Least Square

# Tabel 4.8 Uji  Korelasi Metode Metode Least Square Daerah Pelayanan

| Tahun | Penduduk (Yi) | Xi | Xi.Yi | Yi^2 | Xi^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 201500 | -9 | -1813500 | 40602250000 | 81 |
| 1996 | 206256 | -7 | -1443792 | 42541537536 | 49 |
| 1997 | 211124 | -5 | -1055620 | 44573343376 | 25 |
| 1998 | 216107 | -3 | -648321 | 46702235449 | 9 |
| 1999 | 221208 | -1 | -221208 | 48932979264 | 1 |
| 2000 | 223700 | 1 | 223700 | 50041690000 | 1 |
| 2001 | 228980 | 3 | 686940 | 52431840400 | 9 |
| 2002 | 234384 | 5 | 1171920 | 54935859456 | 25 |
| 2003 | 239916 | 7 | 1679412 | 57559687056 | 49 |
| 2004 | 245579 | 9 | 2210211 | 60309045241 | 81 |
| Jumlah | 2228754 | 0 | 789742 | 498630467778 | 330 |

Sumber ; Hasil Perhitungan

# Contoh Perhitungan ;

- Jumlah penduduk diakhir tahun proyeksi Yn (jiwa) tahun 1995 :

maka :

jiwa

Untuk perhitungan Yn tahun 1996-2004 dapat dilihat pada Tabel 4.9

- Perhitungan Uji Korelasi

# Tabel 4.9 Perhitungan Standar Deviasi Metode Least Square

| Tahun | Penduduk (Yi) | Xi | Yn | (Yi-Yn) | (Yi-Yn)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 201500 | -9 | 201337 | 163 | 26574.93 |
| 1996 | 206256 | -7 | 206123 | 133 | 17610.09 |
| 1997 | 211124 | -5 | 210910 | 214 | 45962.16 |
| 1998 | 216107 | -3 | 215696 | 411 | 168980.79 |
| 1999 | 221208 | -1 | 220482 | 726 | 526724.06 |
| 2000 | 223700 | 1 | 225269 | -1569 | 2460372.87 |
| 2001 | 228980 | 3 | 230055 | -1075 | 1155351.38 |
| 2002 | 234384 | 5 | 234841 | -457 | 209020.76 |
| 2003 | 239916 | 7 | 239628 | 288 | 83230.50 |
| 2004 | 245579 | 9 | 244414 | 1165 | 1357648.66 |
| Jumlah | 2228754 | 0 | 2228754 | 0 | 6051476.21 |

Sumber ; Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan standar deviasi (SD)

- Perhitungan Standar Deviasi (SD)

Tabel 4.10   Proyeksi Penduduk 10 Tahun Kedepan Least Square

| Tahun | Xi | Pn |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 15 | 258773 |
| 2008 | 17 | 263559 |
| 2009 | 19 | 268345 |
| 2010 | 21 | 273132 |
| 2011 | 23 | 277918 |
| 2012 | 25 | 282704 |
| 2013 | 27 | 287491 |
| 2014 | 29 | 292277 |
| 2015 | 31 | 297063 |
| 2016 | 33 | 301850 |

Sumber ; Hasil Perhitungan

# Tabel 4.11  perbandingan nilai koefisien korelasi dan standar deviasi

| Metode | Koefisien Korelasi | Standar Deviasi |
| --- | --- | --- |
| Geometri | 0,999 | 821,52 |
| Least Square | 0,998 | 869,73 |
| Aritmatika | 0,998 | 1198,15 |

Sumber :Hasil perhitungasn

Dengan adanya nilai korelasi ( r ) dan standar deviasi ( SD ) dari ketiga metoda diatas, maka dapat ditentukan pilihan dari ketiga metode tersebut untuk menghitung proyeksi daerah pelayanan sampai 10 tahun mendatang. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada koefisien korelasi (r) harus bernilai    1 atau -1 atau mendekati nilai keduanya dan standar deviasi harus paling kecil.

# 4.2.1.4 Pemilihan Metode Proyeksi Yang Digunakan.

Pemilihan metode proyeksi yang akan digunakan untuk peroyeksi penduduk 10 tahun yang akan datang, Berdasarkan pada nilai koefisien korelasi r dan standar deviasi SD, dimana metode yang baik adalah metoda yang memiliki nilai koefisien korelasi mendekati 1 atau -1 dan memiliki nilai standar deviasi paling kecil, agar lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.12

# Tabel 4.12  Pertumbuhan Penduduk Metode Terpilih Geometri

| Tahun | Jumlah Penduduk |
| --- | --- |
|  | (Jiwa) |
| 2007 | 262319 |
| 2008 | 268149 |
| 2009 | 274108 |
| 2010 | 280200 |
| 2011 | 286428 |
| 2012 | 292793 |
| 2013 | 299300 |
| 2014 | 305952 |
| 2015 | 312752 |
| 2016 | 319703 |

Sumber ; Hasil Perhitungan

# Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Penduduk Metode Terpilih

4.3  Proyeksi Kebutuhan Air

Besarnya kebutuhan air suatu daerah tergantung pada faktor iklim, standar kehidupan penduduk, jenis aktivitas penduduk, harga air, dan alternatif penyediaan air yang lainnya.

Berdasarkan beberapa faktor diatas perhitungan kebutuhan air bersih untuk daerah pelayanan kota cianjur dihitung berdasarkan :

- Kebutuhan air domestik

Terdiri dari Sambungan Langsung dan Hydrant Umum

- Kebutuhan air non domestik, terdiri dari :

Fasilitas pendidikan, fasilitas niaga/komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perkantoran, fasilitas industri.

- Kehilangan Air

Kehilangan air adalah pemakaian air yang tidak terhitung, diantaranya disebabkan :

  - Pemakaian air pada instalasi pengolahan, diantaranya adalah pencucian unit-unit instalasi dan keperluan air bersih untuk karyawan.

  - Kebocoran pada pipa distribusi dan perlengkapannya.

  - Kesalahan petugas dalam menghitung meteran.

  - Kesalahan administrasi

Dalam perencanaan kali ini besarnya angka kehilangan air di perkirakan sebesar 20 % dari total kebutuhan air.

- Fluktuasi air

Kapasitas pemakaian air bersih akan berfluktuasi, hal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- Banyaknya aktivitas

- Kuantitas air bersih yang dibutuhkan

- Frekuensi pemakaian

Untuk kota-kota yang terdapat di Indonesia, besarnya faktor pengali sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan air besar pada saat jam puncak atau pemakaian bersih pada saat tertentu dalam jumlah yang lebih banyak dari pada hari maksimum atau pemakaian air dalam hari tertentu dalam jumlah yang maksimum.

- Faktor hari maksimum         : 1.15  - 1.20

- Faktor jam puncak 	: 1.65  - 2.0

Seiring dengan bertambah tingginya taraf hidup manusia, kebutuhan air bersih pun akan semakin meningkat. Dengan demikian faktor hari maksimum akan semakin besar pula, oleh sebab itu dalam perencanaan faktor tersebut sampai akhit tahun perencanaan adalah :

- Faktor jam puncak 	: 1.75  x  Kebutuhan rata-rata

- Faktor hari maksimum 	: 1.20  x  Kebutuhan rata-rata

# 4.3.1 Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air untuk domestik (rumah tangga) yaitu pemakaian air di lingkungan rumah tangga dihitung berdasarkan :

- Jumlah penduduk

- Presentase jumlah penduduk yang akan dilayani

- Pelayanan air

- Konsumsi pemakain air (Liter/orang/hari)

Besar kecilnya kebutuhan air bersih untuk sarana domestik sangat ditentukan berdasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani, jenis sambungan dan tingkat pelayanan yang akan diberikan. Kebutuhan air bersih untuk sarana domestik di wilayah pelayanan di bagi dalam dua jenis yaitu sambungan langsung dan kran umum.

Jumlah penduduk yang akan dilayani dalam sistem penyediaan air bersih di daerah pelayanan selama periode perencanaan dapat dilihat pada tabel 4.14. Dimana pada awal tahun perencanaan yaitu pada tahun 2007 presentasi pelayanan direncanakan sebesar 65 % dan akan ditingkatkan menjadi 80 %. Untuk pelayanan jenis sambungan langsung pada awal perencanaan direncanakan 70 % dan direncanakan presentasi pelayanannya ditingkatkan menjadi 80 % dengan kebutuhan air sebesar 150 L/o/dtk. Sedangkan untuk hidran umum pada awal perencanaan direcanakan 30 % dan diharapakan turun menjadi 20 % dengan kebutuhan air 30 L/o/dt.

Tabel 4.13 Cakupan Pelayanan Untuk Kebutuhan Domestik 2007 -2016

| Tahun | Jumlah Penduduk | Cakupan Pelayanan | S R | HU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | (Jiwa) | % | (Jiwa) | % | Jiwa |
| 2007 | 262319 | 60 | 157391 | 70 | 110174 | 30 | 47217 |
| 2009 | 274108 | 65 | 178171 | 70 | 124719 | 30 | 53451 |
| 2011 | 286428 | 70 | 200499 | 70 | 140350 | 30 | 60150 |
| 2014 | 305952 | 75 | 229464 | 80 | 183571 | 20 | 45893 |
| 2016 | 319703 | 80 | 255762 | 80 | 204610 | 20 | 51152 |

Sumber ; Hasil Perhitungan

Tabel 4.14 Kebutuhan Air Untuk Sambungan Rumah 2007- 2016

| Tahun | Jumlah Penduduk | Std Pemakaian Air | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Terlayani (Jiwa) | (L/o/hari) | (L/detik) |
| 2007 | 110174 | 150 | 191 |
| 2009 | 128283 | 150 | 217 |
| 2011 | 148370 | 150 | 244 |
| 2014 | 174393 | 150 | 319 |
| 2016 | 204610 | 150 | 355 |

Sumber ; Hasil Perhitungan

# Tabel 4.15 Kebutuhan Air Untuk Hidrant Umum 2007 - 2016

| Tahun | Jumlah Penduduk | Std Pemakaian Air | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Terlayani (Jiwa) | (L/o/hari) | (L/detik) |
| 2007 | 47217 | 30 | 16 |
| 2009 | 53451 | 30 | 19 |
| 2011 | 60150 | 30 | 21 |
| 2014 | 45893 | 30 | 16 |
| 2016 | 51152 | 30 | 18 |

Sumber ; Hasil Perhitungan

# 4.3.2 Kebutuhan Air Non Domestik

Yang dimaksud dengan  kebutuhan non-domestik adalah pemakaian air diluar pemakaian untuk keperluan rumah tangga. Adapun kebutuhan air untuk non-domestik adalah :

- Pendidikan dan Peribadatan

- Kesehatan, Perdagangan dan jasa

- Pelayanan umum, rekreasi  dan Perkantoran

# Tabel 4.16 Tata Guna Lahan Fasilitas Non-Domestik Daerah Pelayanan

| No | Jenis Fasilitas | Keterangan |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jumlah (Unit) | jumlah (jiwa) |
| 1 | Fasilitas Pendidikan | TK | 32 | 2560 |
|  |  | SD | 109 | 26160 |
|  |  | SLTP | 15 | 2700 |
|  |  | SMU | 17 | 3060 |
|  |  | UNIV | 5 | 2500 |
| 2 | Fasilitas Peribadatan | Masjid | 230 | - |
|  |  | Gereja | 8 | - |
|  |  | Vihara | 1 | - |
|  |  | Mushola | 142 | - |
| 3 | Fasilitas Kesehatan | Rumah Sakit | 2 | 310 (tt) |
|  |  | Puskesmas | 7 | - |
|  |  | Rumah bersalin | 4 | 20 (tt) |
|  |  | Balai Pengobatan | 8 |  |
|  |  | Apotik | 17 |  |
| 4 | Perindustrian |  | 3 | - |
| 5 | Fsilitas Umum | Koperasi |  | - |
|  |  | Perkantoran | 89 | - |
| 7 | Fasilitas Perdagangan dan Jasa | Terminal | 3 | - |
|  |  | Pasar | 3 | - |
|  |  | Pertokoan | 900 | - |
|  |  | Hotel | 14 | 420 (tt) |
|  |  | Bioskop | 1 | - |
|  |  | Rumah Makan | 61 | - |

Sumber : - Kota CianjurDalam Angka 2004, BPS

# Tabel 4.17 Standar Kebutuhan Air Fasilitas Perkotaan

| No. | Fasilitas | Standar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sekolah | 10 L/murid/hari |
| 2 | Rumah Sakit | 200 L/tt/hari |
| 3 | Puskesmas | 2 m3/hari (2000 L/unit/hari) |
| 4 | Masjid | Sampai 2 m3/hari (2000 L/unit/hari) |
| 5 | Kantor | 10 L/peg/hari |
| 6 | Pasar | 12 m3/ha/hari |
| 7 | Hotel | 150 L/tt/hari |
| 8 | Rumah Makan | 100 L/td/hari |
| 9 | Komplek Militer | 60 L/org/hari |
| 10 | Kawasan Industri | 10 L/kary/hari |
| 11 | Kawasan Pariwisata | 0.1-0.3 L/ha/hari |

Sumber : Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan,Dept.PU,1998

# Fasilitas Pendidikan

# Besarnya kebutuhan air untuk pelayanan pasilitas pendidikan ditentukan oleh jumlah murid / pelajar dan besarnya pelayanan.

Tabel 4.18 Proyeksi Fasilitas Pendidikan

| Tahun | Jumlah Penduduk | Jenis Fasilitas (Murid) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TK | SD | SLTP | SMU | Universitas |
| 2004 | 245579 | 2560 | 26160 | 2700 | 3060 | 25000 |
| 2007 | 262319 | 2735 | 27943 | 2871 | 3269 | 26704 |
| 2009 | 274108 | 2857 | 29199 | 3000 | 3415 | 27904 |
| 2011 | 286428 | 2986 | 30511 | 3135 | 3569 | 29158 |
| 2014 | 305952 | 3189 | 32591 | 3348 | 3812 | 31146 |
| 2016 | 319703 | 3333 | 34056 | 3499 | 3984 | 32546 |

Sumber : hasil perhitungan

Jumlah tersebut akan meningkat pada tahun -tahun berikutnya sebanding dengan peningkatan jumlah fasilitas dan jumlah penduduk. Besarnya pelayanan untuk sarana pendidikan pada awal tahun perencanaan direncanakan sebesar 10 l/dtk/hari.

# Tabel 4.19 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Untuk Fasilitas Pendidikan

| No | Fasilitas | Standar Kebutuhan | 2007 | Kebutuhan Air | 2011 | Kebutuhan Air | 2016 | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/Mrd/hari) | (Mrd) | (L/detik) | (Mrd) | (L/detik) | (Mrd) | (L/detik) |
| 1 | TK | 10 | 2735 | 0,32 | 2986 | 0,35 | 3333 | 0,39 |
| 2 | SD | 10 | 27943 | 3,23 | 30511 | 3,53 | 34056 | 3,94 |
| 3 | SLTP | 10 | 2871 | 0,33 | 3135 | 0,36 | 3499 | 0,40 |
| 4 | SLTA | 10 | 3269 | 0,38 | 3569 | 0,41 | 3984 | 0,46 |
| 5 | Universitas | 15 | 26704 | 4,64 | 29158 | 5,06 | 32546 | 5,65 |
| Jumlah |  | 8,90 |  | 9,72 | 77416,9 | 10,8 |

Sumber : hasil perhitungan

Contoh perhitungan Kebutuhan Air Bersih Untuk Fasilitas Pendidikan

# Kebutuhan Air : =

=

=  0,32 L/dtk

      - Fasilitas Peribadatan

Tabel 4.20 Proyeksi Fasilitas Peribadatan

| Tahun | Jenis Fasilitas (Unit) |
| --- | --- |
|  | Mesjid | Mushola | Gereja | Vihara |
| 2004 | 230 | 142 | 8 | 1 |
| 2007 | 230 | 142 | 8 | 1 |
| 2009 | 230 | 142 | 8 | 1 |
| 2011 | 232 | 145 | 8 | 1 |
| 2014 | 232 | 145 | 8 | 1 |
| 2016 | 232 | 145 | 8 | 1 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Kebutuhan air bersih untuk tiap fasilitas peribadatan berdasarkan standar yang berlaku, di Kota Cianjur yaitu :

- Masjid		: 2000 L/unit/hari

- Mushola	: 500 L/unit/hari

- Gereja		: 200 L/unit/hari

- Vihara		: 100 L/unit/hari

Masjid

Berdasarkan data yang diperoleh dari K.U.A Kota Cianjur tahun 2004, Bahwa jumlah mesjid di Kota Cianjur adalah 230 unit. Penyebaran Fasilitas Masjid yang ada di wilayah perencanaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Diperkirakan jumlahnya akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada

Tabel 4.20

Mushola

Berdasarkan data yang diperoleh dari K.U.A Kota Cianjur Penyebaran Fasilitas Mushola di Kota Cianjur adalah 142 unit. Penyebaran Fasilitas Mushola yang ada di wilayah perencanaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Diiperkirakan jumlahnya akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada  Tabel 4.20

Gereja

Berdasarkan data yang diperoleh dari K.U.A Kota Cianjur tahun 2004 Penyebaran Fasilitas Gereja yang ada di wilayah perencanaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga diperkirakan jumlahnya tidak akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.20

Vihara

Berdasarkan data yang diperoleh dari K.U.A Kota Cianjur tahun 2004, Bahwa jumlah Vihara di Kota Cianjur adalah 1 unit. Penyebaran Fasilitas Vihara yang ada di wilayah perencanaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga diperkirakan jumlahnya tidak akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat

pada Tabel 4.20

# Tabel 4.21 Proyeksi Fasilitas Pribadatan

| No | Fasilitas | Standar Kebutuhan | 2007 | Kebutuhan Air | 2011 | Kebutuhan Air | 2016 | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/unit/hari) | (Unit) | (L/detik) | (Unit) | (L/detik) | (Unit) | (L/detik) |
| 1 | Masjid | 2000 | 230 | 5,32407 | 232 | 5,3704 | 232 | 5,3704 |
| 2 | Mushola | 500 | 142 | 0,82176 | 145 | 0,8391 | 145 | 0,8391 |
| 3 | Gereja | 300 | 9 | 0,03125 | 8 | 0,0278 | 8 | 0,0278 |
| 5 | Vihara | 100 | 1 | 0,00116 | 1 | 0,0012 | 1 | 0,0012 |
| Jumlah | 392 | 6,24 | 386 | 6,24 | 386 | 6,24 |

Sumber : hasil perhitungan

Contoh perhitungan kebutuhan air bersih untuk fasilitas peribadatan (Masjid),

Diketahui :

- Jumlah Masjid tahun 2007		: 230 unit

- Standar Kebutuhan Air untuk Masjid : 2000 L/unit/hari

# Kebutuhan Air : =

=

= 5,32 L/dtk

      - Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan air bersih untuk tiap fasilitas Kesehatan berdasarkan standar

yang berlaku, di Kota Cianjur yaitu :

- Rumah Sakit   		: 200 L/tt/hari

- Puskesmas		: 2000 L/unit/hari

- Balai pengobatan	: 1000 L/unit/hari

- Apotik			: 100 L/unit/hari

- Rumah Bersalin	: 200 L/tt/hari

Tabel 4.22 Proyeksi Fasilitas kesehatan

| Tahun | Jenis Fasilitas (Unit) |
| --- | --- |
|  | Rumah sakit (tt) | Puskesmas | Balai Pengobatan | Apotik | Rumah Bersalin (tt) |
| 2004 | 310 | 7 | 8 | 17 | 20 |
| 2007 | 331 | 7 | 8 | 17 | 21 |
| 2009 | 346 | 7 | 8 | 17 | 22 |
| 2011 | 362 | 8 | 8 | 17 | 23 |
| 2014 | 386 | 8 | 8 | 17 | 24 |
| 2016 | 404 | 8 | 8 | 17 | 25 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang ada di daerah pelayanan pada tahun 2004 sebanyak 7 unit. Penyebaran fasilitas puskesmas di daerah pelayanan sudah merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tetapi dengan berbagai isu penyakit yang telah berkembang dan meningkatnya kunjungan pasien maka untuk menjaga pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, diperkirakan untuk akhir priode perencanaan fasilitas puskesmas dalam 5 tahun akan bertambah 1 unit. Penambahan unit dapat dilihat pada Tabel 4.22

Rumah Sakit

Untuk menunjang dan menciptakan masyarakat yang sehat, maka dibutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai. Jumlah Rumah Sakit yang ada di daerah pelayanan pada tahun 2004 sebanyak 1 unit dengan masing- masing tempat 155 buah. Untuk dapat memperoyeksikan jumlah tempat tidur pada fasilitas Rumah sakit dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara tempat tidur dengan jumlah penduduk pada tahun

2004. penambahan tempat tidur dari fasiltas rumah sakit dapat dilihat pada Tabel 4.22

Balai Pengobatan

Jumlah Balai pengobatan yang ada di daerah pelayanan pada tahun 2004 sebanyak 8 unit. Penyebaran fasilitas kesehatan di daerah pelayanan belum merata. Sehingga diperkirakan jumlahnya akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada Tabel  4.22

Apotik

Jumlah Apotik yang ada di daerah pelayanan pada tahun 2004 sebanyak 17 unit. Penyebaran fasilitas Apotik di daerah pelayanan sudah merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga diperkirakan jumlahnya tidak akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada Tabel  4.22

Rumah Bersalin

Jumlah rumah bersalin yang ada di daerah pelayanan pada tahun 2004 sebanyak 4 unit dengan total jumlah tempat tidur 20 buah. Untuk dapat memperoyeksikan jumlah tempat tidur pada fasilitas Rumah bersalin dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara tempat tidur dengan jumlah penduduk pada tahun 2004. penambahan tempat tidur dari fasiltas rumah sakit dapat dilihat pada Tabel 4.22

| No | Fasilitas | Standar Kebutuhan | 2007 | Kebutuhan Air | 2011 | Kebutuhan Air | 2016 | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/unit/hari) | (Unit) | (L/detik) | (Unit) | (L/detik) | (Unit) | (L/detik) |
| 1 | Puskesmas | 2000 | 7 | 0,16 | 8 | 0,19 | 9 | 0,21 |
| 2 | Rumah Sakit (L/bed/hr) | 200 | 331 | 0,77 | 362 | 0,84 | 404 | 0,93 |
| 3 | Balai Pengobatan | 1000 | 8 | 0,09 | 9 | 0,10 | 10 | 0,12 |
| 4 | Apotik | 100 | 17 | 0,02 | 20 | 0,02 | 22 | 0,03 |
| 5 | Rumah Bersalin (L/bed/hr) | 200 | 20 | 0,05 | 23 | 0,05 | 25 | 0,06 |
| Jumlah | 383,13 | 1,09 | 421,56 | 1,20 | 469,56 | 1,34 |

# Tabel 4.23 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Untuk Fasilitas Kesehatan

Sumber : hasil perhitungan

Contoh perhitungan proyeksi fasilitas kebuthan air bersih fasilitas kesehatan (Rumah Sakit),

Diketahui, total tempat tidur tahun 2007 adalah 331 tempat tidur, maka :

# Kebutuhan Air : =

=

= 0,77 L/dtk

      - Fasilitas Industri

Pembangunan industri di daerah pelayanan diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam rangka menciptakan landasan prekonomian yang kuat agar tumbuh dan berkembang. Luas Industri di daerah pelayanan pada tahun 2004 adalah 4,8 ha dengan jumlah industri 3 unit. Diperkirakan tidak akan terjadi penambahan industri sampai akhir tahun perencanaan hal ini mengacu RUTR Kota Cianjur akan tetapi jumlah karyawan pada 3 industri tersebut diperkirakan akan bertambah sesuai dengan penambahan jumlah penduduk..

Tabel 4.24 Proyeksi Fasilitas Industri

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Karyawan (Orang) |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 245579 | 60 |
| 2007 | 262319 | 64 |
| 2009 | 274108 | 67 |
| 2011 | 286428 | 70 |
| 2014 | 305952 | 75 |
| 2016 | 319703 | 78 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Industri di Kota Cianjur termasuk industri sedang sehingga kebutuhan airnya disesuaikan dengan standar yng berlaku adalah 10 L/kary/hr

# Tabel 4.25 Proyeksi Fasilitas Perindustrian

| No | Fasilitas | Standar Kebutuhan | 2007 | Kebutuhan Air | 2011 | Kebutuhan Air | 2016 | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/org/detik) | (jiwa) | (L/detik) | (jiwa) | (L/detik) | (jiwa) | (L/detik) |
| 1 | Industri | 10 | 64,0 | 0,01 | 70 | 0,01 | 78,0 | 0,01 |
| Jumlah |  |  | 64,00 | 0,01 | 70,00 | 0,01 | 78,00 | 0,01 |

Sumber : hasil perhitungan

Contoh perhitungan kebutuhan fasilitas air bersih untuk fasilitas industri

Diketahui :

- Jumlah Karyawan 2007			: 64 orang

- Standar kebutuhan air untuk industri	: 10 L/Org/Hr

Kebutuhan air	= Std kebutuhan x jumlah karyawan 2007

= (10 L/kary/dtk x 64 Orang)/ 86400 dtk

= 0.01 L/dtk

      - Fasilitas Umum

Tabel 4.26 Proyeksi Fasilitas Umum

| Tahun | Jenis Fasilitas (Unit) |
| --- | --- |
|  | Kantor (pegawai) | Gedung Olah Raga |
| 2004 | 1780 | 8 |
| 2007 | 1901 | 8 |
| 2009 | 1987 | 8 |
| 2011 | 2076 | 8 |
| 2014 | 2218 | 8 |
| 2016 | 2317 | 8 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Kebutuhan air bersih untuk tiap fasilitas Umum berdasarkan standar yang berlaku, di Kota Cianjur yaitu :

- Kantor 		: 10 L/peg/hari

- Gedung Olah Raga   	: 2000 L/unit/hari

Kantor

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Cianjur tahun 2004, bahwa di Kota Cianjur terdapat 89 kantor, dan jumlah total pegawai perkantoran didaerah pelayanan terdapat 1780 karyawan. Penambahan jumlah pegawai di daerah perencanaan disesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.26

Gedung Olah Raga

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cianjur Penyebaran Fasilitas Olah raga di Kota Cianjur adalah 8 unit. Penyebaran Fasilitas Olah raga yang ada di wilayah perencanaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga diperkirakan jumlahnya tidak akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.26

| No | Fasilitas | Standar Kebutuhan | 2007 | Kebutuhan Air | 2011 | Kebutuhan Air | 2016 | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/unit/hari) | (peg) | (L/detik) | (peg) | (L/detik) | (peg) | (L/detik) |
| 1 | Kantor (L/o/hr) | 10 | 1901 | 0,22 | 2076 | 0,24 | 2317 | 0,27 |
| 2 | Gedung Olah Raga | 2000 | 8 | 0,19 | 8 | 0,19 | 8 | 0,19 |
| Jumlah |  |  | 1909,33 | 0,41 | 2084,07 | 0,43 | 2325,26 | 0,45 |

Tabel 4.27 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Untuk Fasilitas Umum

Sumber : hasil perhitungan

Contoh perhitungan kebutuhan air bersih tahun 2007 untuk fasilitas Umum

Diketahui :

# Kebutuhan Air : =

=

= 0,22 L/dtk

      - Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tabel 4.28 Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Jasa

| Tahun | Jenis Fasilitas (Unit) |
| --- | --- |
|  | Terminal | Pertokoan | Pasar (Ha) | Restoran (td) | Hotel (bed) | Bioskop |
| 2004 | 3 | 900 | 0.5 | 3660 | 420 | 2 |
| 2007 | 3 | 905 | 0.50 | 3909 | 449 | 2 |
| 2009 | 3 | 907 | 0.50 | 4085 | 469 | 2 |
| 2011 | 3 | 909 | 0.50 | 4269 | 490 | 2 |
| 2014 | 3 | 912 | 0.50 | 4560 | 523 | 2 |
| 2016 | 3 | 915 | 0.50 | 4765 | 547 | 2 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Hotel dan Restoran

Jumlah hotel dan restoran yang ada di daerah pelayanan pada tahun 2004 masing masing berjumlah 14 unit hotel (420 tempat tidur) dan 61 unit restoran (3660 tempat duduk). Diperkirakan untuk hotel dan restoran akan terjadi penambahan unit,  jumlah tempat tidur dan tempat duduk pun akan bertambah sampai akhir perencanaan. Penambahan jumlah tidur dan tempat duduk tersebut disesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk. dapat dilihat pada Tabel 4.28

Terminal, Pasar dan Bioskop

Jumlah teminal, pasar dan bioskop di daerah pelayanan pada tahun 2004 masing-masing adalah 3 unit terminal, 3 unit pasar (0,5 Ha), 2 unit bioskop. Diperkirakan sampai akhir tahun perencanaan tidak akan mengalami peningkatan lagi sampai akhir tahun perencanan, dapat dilihat pada Tabel 4.28

Pertokoan

Jumlah fasilitas pertokoan di daerah perencanaan pada tahun 2004 adalah 900 unit. Penyebaran fasilitas pertokoan tersebut sudah merata di daerah pelayanan sehingga diperkirakan  untuk akhir perencanaan akan terjadi penambahan dapat dilihat pada Tabel 4.28

Kebutuhan air bersih untuk tiap fasilitas Perdagangan dan Jasa  berdasarkan standar yang berlaku, di Kota Cianjur yaitu :

- Terminal		: 2000 L/unit/hari

- Pasar		   	: 12000 L/unit/hari

- Pertokoan		: 100 L/unit/hari

- Bioskop		: 2000 L/unit/hari

- Hotel			: 150 L/tt/hari

- Restoran		: 100 L/td/hari

# Tabel 4.29 Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Jasa

| No | Fasilitas | Standar Kebutuhan | 2007 | Kebutuhan Air | 2011 | Kebutuhan Air | 2016 | Kebutuhan Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/unit/hari) | (Unit) | (L/detik) | (Unit) | (L/detik) | (Unit) | (L/detik) |
| 1 | Terminal | 2000 | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 |
| 2 | Pertokoan | 100 | 905 | 1,05 | 909 | 1,05 | 915 | 1,06 |
| 3 | Pasar (L/ha/hari) | 12000 | 0,50 | 0,07 | 0,50 | 0,07 | 0,50 | 0,07 |
| 4 | Restoran (L/td/hari) | 100 | 3909 | 4,52 | 4269 | 4,94 | 4765 | 5,51 |
| 6 | Hotel (L/bed/hr) | 150 | 449 | 0,78 | 490 | 0,85 | 547 | 0,95 |
| 7 | Bioskop | 2000 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | 3 | 0,07 |
| Jumlah |  |  |  | 6,54 |  | 7,03 |  | 7,73 |

Sumber : hasil perhitungan

Contoh perhitungan kebutuhan air bersih untuk fasilitas Perdagangan dan jasa (Hotel)

Diketahui :

# Kebutuhan Air : =

=

= 0,78 L/dtk

Tabel 4.30 Rekapitulasi kebutuhan Air Domestik dan non Domestik

| No | Fasilitas | Kebutuhan (L/detik) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 | 2016 |
| 1 | Domestik |  |  |  |
|  | - Sambungan Rumah | 191 | 244 | 355 |
|  | - Hidran Umum | 16 | 21 | 18 |
| Jumlah (L/detik) | 208 | 276 | 373 |
| 2 | Non Domestik |  |  |  |
|  | - Fasilitas Pendidikan | 8,90 | 9,72 | 10,84 |
|  | - Fasilitas Peribadatan | 6,18 | 6,24 | 6,24 |
|  | - Fasilitas Kesehatan | 1,09 | 1,20 | 1,34 |
|  | - Perindustrian | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - Fasilitas Umum | 0,41 | 0,43 | 0,45 |
|  | - Fasilitas Perdagangan dan Jasa | 6,54 | 7,03 | 7,73 |
| Jumlah (L/detik) | 23,82 | 24,62 | 26,62 |
| Jumlah Total (L/detik) | 231,82 | 300,62 | 399,62 |

Sumber : Hasil Perhitungan

4.3.2.7 Fire Hydrant

Fire Hydrant adalah kebutuhan air untuk pemadam keakaran, besarnya kebutuhan air untuk kebutuhan fire hydrant sampai akhir tahun perencanaan diperkirakan sebesar 10 % dari kebutuhan air yang diperkirakan.

Kebutuhan fire hydrant  =  10 %  x  Kebutuhan Total

Tabel 4.31 Kebutuhan Air Pemadam Kebakaran

| Tahun | Q (L/det) | % Kebutuhan | Q (L/det) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 231,82 | 10 | 23,18 |
| 2011 | 300,62 | 10 | 30,06 |
| 2016 | 399,62 | 10 | 39,96 |

Sumber : Hasil Perhitungan

      - Kehilangan Air

Untuk menentukan besarnya kebutuhan air, perlu diperhitungkan juga besarnya kebocoran/kehilangan air dari sistem. Besarnya kehilangan air diperkirakan sebesar 20% dari kebutuhan total sampai akhir tahun perencanaan (sumber ; Dinas Pekerjaan Umum, 2004)

Tabel 4.32 Kehilangan Air

| Tahun | Q (L/det) | % Kehilangan | Q (L/det) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 231,82 | 20 | 46,36 |
| 2011 | 300,62 | 20 | 60,12 |
| 2016 | 399,62 | 20 | 79,92 |

Sumber : Hasil Perhitungan

      - Kebutuhan Air Total

Besarnya kebutuhan air berdasarkan perhitungan proyeksi sampai akhir perencanaan adalah sebagai berikut,

Tabel 4.33 Kebutuhan Air Total

| Tahun | Q Domestik (L/det) | Q Non Domestik (L/det) | Q Fire Hydrant (L/det) | Q Kehilangan (L/det) | Q Total (L/det) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 208,00 | 23,82 | 23,18 | 46,36 | 301,37 |
| 2011 | 276,00 | 24,62 | 30,06 | 60,12 | 390,81 |
| 2016 | 373,00 | 26,62 | 39,96 | 79,92 | 519,50 |

Sumber : Hasil Perhitungan

      - Kapasitas Produksi

Kapasitas dari bangunan pengolahan air dihitung berdsarkan pada faktor maksimum hari, dimana faktor maksimum hari (fmd) sebesar 1.20 ( 1.15- 1.20) (Sumber ; Dinas Pekerjaan Umum, 2002 )

Total kebutuhan domestik dan non domestik sampai akhir masa perencanaan adalah 519,4 L/dtk sehingga kapasitas produksi dapat dihitung sebagai berikut :

Qprod  = Qtotal  x  fmd

Qprod = 519,50 L/dtk  x  1,20

Qprod = 623,4 L/dtk

Berdasarkan data dari PDAM total kapasitas terpasang saat ini adalah 200 L/dtk sehingga total debit yang direncanakan adalah 623,4 L/dtk – 200 L/dtk = 423,4 L/dtk.Berdasarkan data yang ada di Desa Cikahuripan Kecamatan Warung Kondang debit air yang masih dapat dimanfaatkan hanya 100 l/dtk karena itu perlu dilakukan pentahapan pembangunan instalasi pengolahan air bersih.