Lampiran 1 : Skematis Rangkaian Pengendali Proses Pembuatan Lubang

Lampiran 2 : Skematis Rangkaian Penguat arus Proses Pembuatan Lubang

Lampiran 3 : Program Pengendali Proses Pembuatan Lubang

Sub Program

Chip type               : ATmega8535

Program type            : Application

AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz

Memory model            : Small

External RAM size       : 0

Data Stack size         : 128

*****************************************************/

#include <mega8535.h>

#include <delay.h>

// Declare your global variables here

void MAC_NO()

{

PORTC.0=0;

delay_ms(25);

PORTC.0=1;

}

void MAC_NC()

{

PORTC.1=0;

delay_ms(25);

PORTC.1=1;

}

void MDC1_maju()

{

PORTC.2=0;

PORTC.3=1;

}

void MDC1_mundur()

{

PORTC.2=1;

PORTC.3=0;

}

void MDC2_turun()

{

PORTC.4=0;

PORTC.5=1;

}

void MDC2_naik()

{

PORTC.4=1;

PORTC.5=0;

}

void MAC_off()

{

PORTC.0=1;

PORTC.1=1;

}

void MDC1_off()

{

PORTC.2=0;

PORTC.3=0;

}

void MDC2_off()

{

PORTC.4=0;

PORTC.5=0;

}

void setup_awal()

{

MAC_off();

MDC1_off();

MDC2_off();

}

Program Utama

while (1)

{

// Place your code here

while(PIND.0==1){};

MDC1_maju();

while(PIND.1==1){};

MDC1_off();

MAC_NO();

MDC2_turun();

while(PIND.2==1){};

MDC2_naik();

while(PIND.3==1){};

MDC2_off();

MAC_NC();

MDC1_mundur();

while(PIND.4==1){};

MDC1_off();

};

}