LAMPIRAN 1. Penelitian Pendahuluan (Penentuan Kadar Besi Sumber Air Baku) Metode Spektrofotometri (SNI 06-6854-2002)

Prinsip :

Kandungan besi  dalam bahan pangan dianalisa dengan menkonversikan besi dari bentuk Fero menjadi Feri dengan menggunakan oksidator seperti K2S2O8 (Potasium perisulfat) atau H2O2 (Hidrogen feroksida) kemudian direaksikan dengan KSCN (Potasium Tiosianat) sehingga membentuk Feritiosianat yang berwarna merah. Warna yang terbentuk dapat diukur absorbansinya pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 480 nm.

Pereaksi :

- H2SO4 pekat (bebas Fe)

2. Larutan potasium perisulfat (K2S2O8) : Larutan 7-8 g K2S2O8 bebas besi dengan 100 ml air dalam sebuah botol bertutup gelas, campur merata. Bagian yang tidak larut akan mengendap didasar botol, dianggap sebagai kehilangan karena dikomposisi. Kocok sebelum digunakan dan simpan dalam lemari es.

3. Larutan Potasium Tiosianat (KSCN) 3 N : Larutkan 146 gram KSCN didalam air dan encerkan sampai 500 ml. Saring jika keruh, tambahkan 20 ml aseton murni untuk menaikan “keeping quality”.

- Larutan besi standard : Larutkan 0,702 gram kristal FeSO4 (NH4)2 SO4.6H2O didalam 100 ml air ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat. Hangatkan sebentar dan tambahkan Potasium permanganat pekat tetes demi tetes sampai 1 tetes terakhir menghasilkan warna tetap. Pindahkan kedalam labu takar 1 liter bila dengan air dan encerkan sampai tanda batas ( 1 ml = 0,1 mg ion Feri). Larutan ini stabil.

# Cara Pembuatan Larutan standard Fe

Timbang 0,702 g garam mohr (Fe), masukkan dan dilarutkan dalam labu takar 1000 ml, ( 1 ml = 0,1 mg Fe 3+ ) = 100 mg/liter.

Dari larutan standard tersebut dipipet masing-masing 0; 0,25; 0,5; 0,75;1,0; 1,25 dan 1,50 mL, masukkan kedalam labu takar 100 ml tambahkan 5 ml H2SO4 pekat, tambahkan 1,0 ml K2S2O8, larutan KSCN 10 mL 3N (  dan tanda bataskan encerkan dengan aquadest sampai tanda batas, larutan standar tersebut masing-masing mengadung 0; 0,025; 0,05; 0,075;0,10; 0,125 ppm, dan 0,150 ppm  ukur absorbannya pada 480 nm. Buatlah kurva hubungan konsentrasi dengan atau persamaan regresi Linier  :  Y = A + Bx

Catatan : konsentrasi ini besarnya bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan.

## Analisis sampelnya

50 mL Sampel dimasukkan kedalam labu takar 100 ml , lalu tambahkan larutan 5 ml H2SO4 pekat, tambahkan 1,0 ml K2S2O8, dan larutan KSCN 3N (  2,0 ml dan encerkan hingga tanda batas, ukur absorbannya pada 480 nm dan hitung kadarnya.

Standard Fe

| No. | Standard Fe (ppm) | Absorbansi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,000 | 0,000 |  |
| 2. | 0,025 | 0,102 |  |
| 3. | 0,050 | 0,297 |  |
| 4. | 0,075 | 0,541 |  |
| 5. | 0,100 | 0,702 |  |
| 6. | 0,125 | 0,930 |  |
| 7. | 0,150 | 1,083 |  |

Kurva regresi

Persamaan regresi linier : y = 7,585x – 0,046

Hasil analisis Sampel Air baku :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | µg Fe | kadar Fe (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air gunung Manglayang (1) | 0,062 | 0,0021 | 0,0422 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 0,243 | 0,0260 | 0,5194 |
| 3. | Air sumur artesis Bandung (3) | 0,167 | 0,0160 | 0,3191 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 0,115 | 0,0091 | 0,1819 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 0,074 | 0,0037 | 0,0738 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 0,069 | 0,0030 | 0,0606 |

- a3b1 (air gunung Manglayang Kota Bandung) :

Dik : Volume sampel	= 50 ml

Absorbansi		= 0,062

ppm sampel		:

Kadar Fe (ppm)	:

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

Dik : Volum sampel 	= 50 ml

Absorbansi 		= 0,243

ppm sampel		:

Kadar Fe (ppm)	:

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

Dik : Volume sampel	= 50 ml

Absorbansi		= 0,167

ppm sampel		:

Kadar Fe (ppm)	:

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

Dik : Volume sampel	= 50 ml

Absorbansi		= 0,115

ppm sampel		:

Kadar Fe (ppm)	:

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi) :

Dik : Volume sampel	= 50 ml

Absorbansi		= 0,074

ppm sampel		:

Kadar Fe (ppm)	:

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi) :

Dik : Volume sampel	= 50 ml

Absorbansi		= 0,069

ppm sampel		:

Kadar Fe (ppm)	:

LAMPIRAN 2. Penelitian Pendahuluan (Penentuan Kadar Kalsium dan Magnesium Sumber Air Baku) (SNI 01-3544-2006) :

Prinsip Penetapan :

Kadar kalsium ditetapkan dengan cara titrasi langsung dengan larutan standar EDTA pada pH 10,  menggunakan indikator murexide. Agar pH mencapai 13 maka ditambahkan NaOH 3N. Pada pH 13 Mg2+ mengendap sebagai Mg(OH)+ sehingga tidak bereaksi dengan EDTA. Titik akhir titrasi ditandai dengan timbulnya kembali warna ungu dari murexide.

Peralatan :

- Pipet volume 10 mL dan 50 mL

- Labu Erlenmeyer 100 mL dan 250 mL

- Gelas ukur 25 mL

- Botol semprot

- Buret

- Gelas kimia 100 mL dan 250 mL

- Labu Ukur 100 mL

Pereaksi :

- Larutan NaOH 3 N

Larutkan 12 g NaOH dalam 100 mL akuades

- Indikator murexide

0,5 g Murexide (ammonium purpurate) dilarutkan dalam 100 mL etanol 70 %

- Indikator EBT (Eryochrome Black T)

- 0,125 g EBT dicampur 1,125 g Hidroksilamine HCl kemudian dilarutkan dalam 25 mL Etanol 95 %.

- 0,25 g EBT dan 100 g NaCl dicampur homogen, simpan dalam wadah tertutup dan kering

- Larutan Buffer ammonia pH 10

Larutan 3,38 g NH4Cl dalam 28,6 mL  NH4OH pekat. Encerkan dengan akuades sampai 50 mL, tambahkan 0,25 g (Mg – EDTA).

- Inhibitor

250 mg NaCN ditambahkan ke dalam larutan yang akan dititrasi

- Titran standar EDTA 0,01 M

3,723 g di Natrium EDTA.2H2O dilarutkan dalam 1000 mL akuades.

Simpan dalam botol pyrex atau polietilen. Larutan ini harus distandarkan dengan larutan baku primer, misalnya CaCl2, CaCO3, ZnSO4.

- Larutan CaCL2 0,01 M

0,147 g  CaCl2.2H2O (MR : 146,98), Larutkan dengan akuades dalam labu ukur 100 mL

M CaCl2 =

Cara Kerja :

Standarisasi larutan EDTA dengan standar CaCl2

- Pipet 10,0 mL larutan standar CaCl2, masukkan ke dalam Erlemeyer

- Tambahkan 50 mL larutan buffer pH 10

- Tambahkan beberapa tetes indikator EBT

- Titrasi dengan larutan EDTA sampai terjadi perubahan  warna dari merah anggur menjadi biru

M EDTA =

Berat CaCl2  0,147 g dilarutkan dalam 100 mL

Berat Ekuivalen CaCl2 	= 146,98

M CaCl2  		=

Volume Larutan CaCl2 	= 10,0 mL

Volume titrasi EDTA 	= 9,80 mL

M EDTA 		=

Penetapan kesadahan total (SNI 06-6989.12-2004)

Pipet 50,0 mL contoh air, masukkan kedalam Erlenmeyer

- Tambahkan 2 mL buffer pH 10

- Bila larutan mengandung Fe dan Mn, dtambahkan 250 mg NaCN

- Tambahkan 50 mg  indikator EBT

- Titrasi dengan larutan EDTA sampai terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru.

Penetapan kadar kalsium, Ca +2 (SNI 06-6989.12-2004)

Pipet 50,0 mL contoh air, masukkan kedalam Erlenmeyer

- Tambahkan 2 mL Larutan NaOH 3 N (buffer pH 13)

- Bila larutan mengandung Fe dan Mn, dtambahkan 250 mg NaCN

- Tambahkan beberapa tetes indikator murexide

- Titrasi dengan larutan EDTA sampai terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi ungu

Perhitungan :

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Bahan Baku air: Kesadahan total (pH 10)

| No. | Sampel | Vol. Sampel (mL) | Vol. EDTA (mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 50 | 8,00 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 50 | 10,90 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 50 | 9,50 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 50 | 9,20 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 50 | 7,40 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 50 | 8,90 |

Kadar Ca (pH 13)

| No. | Sampel | Vol. Sampel (mL) | Vol. EDTA (mL) | Kadar Ca (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 50 | 6,70 | 54,7813 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 50 | 7,60 | 62,1400 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 50 | 6,30 | 51,5108 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 50 | 6,80 | 55,5990 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 50 | 6,60 | 53,9637 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 50 | 6,00 | 49,0579 |

Perhitungan :

- a3b1 (air Gunung Manglayang Kota Bandung) :

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

- a3b2 (air Gunung Padakasih Kota Cimahi) :

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

- a1b2 (air artesis Kota Cimahi) :

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg/L) =

Kadar Mg2+

| No. | Sampel | Vol. EDTA (mL) | Kadar Mg (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH 10 | pH 13 | Selisih |  |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 8,00 | 6,70 | 1,30 | 6,4470 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 10,90 | 7,60 | 3,30 | 16,3655 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 9,50 | 6,30 | 3,20 | 15,8696 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 9,20 | 6,80 | 2,40 | 11,9022 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 7,40 | 6,60 | 0,80 | 3,9674 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 8,90 | 6,00 | 2,90 | 14,3818 |

Perhitungan :

- a3b1 (air Gunung Manglayang Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

- a3b2 (air Gunung Padakasih Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L) =

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg+2 mg/L)

=

Kesadahan Total :

| No. | Sampel | Vol. Sampel (mL) | Vol. EDTA (mL) | Kesadahan Total (mg CaCO3/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 50 | 8,00 | 163,2 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 50 | 10,90 | 222,36 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 50 | 9,50 | 193,8 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 50 | 9,20 | 187,68 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 50 | 7,40 | 150,96 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 50 | 8,90 | 181,56 |

Perhitungan :

- a3b1 (air Gunung Manglayang Kota Bandung) :

K T =1000/50 x V.EDTA x M.EDTA x 100

= 20 x 8,00 x 0,0102 x 100

= 163,2 mg CaCO3/L

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

K T =1000/50 x V.EDTA x M.EDTA x 100

= 20 x 10,90 x 0,0102 x 100

= 222,36 mg CaCO3/L

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

K T =1000/50 x V.EDTA x M.EDTA x 100

= 20 x 9,50 x 0,0102 x 100

= 193,8 mg CaCO3/L

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

K T =1000/50 x V.EDTA x M.EDTA x 100

= 20 x 9,20 x 0,0102 x 100

= 187,68 mg CaCO3/L

- a3b2 (air Gunung Kota Cimahi) :

K T =1000/50 x V.EDTA x M.EDTA x 100

= 20 x 7,40 x 0,0102 x 100

= 150,96 mg CaCO3/L

- a1b2 (air artesis Kota Cimahi) :

K T =1000/50 x V.EDTA x M.EDTA x 100

= 20 x 8,90 x 0,0102 x 100

= 181,56 mg CaCO3/L

LAMPIRAN 3. Penelitian Pendahuluan (Penentuan Kadar Mangan Sumber Air Baku)

Kurva Regresi

Hasil Analisis Sampel Sumber Air Baku :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | kadar Mn (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 0,0020 | 0,0178 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 0,0174 | 0,0658 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 0,3920 | 1,6553 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 0,0064 | 0,0246 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 0,0438 | 0,1778 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 0,0142 | 0,0522 |

LAMPIRAN 4. Penelitian Utama ( Penentuan Kadar Besi Air Destilasi)

Ulangan Pertama setelah didestilasi :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | µg Fe | kadar Fe (ppm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a2b2 (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | a1b1 (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | a2b1 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | a3b2 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | a3b1 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | a1b2 (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Ulangan Kedua setelah didestilasi :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | µg Fe | kadar Fe (ppm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a1b2 (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | a2b1 (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | a1b1 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | a3b2 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | a3b1 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | a2b2 (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Ulangan Ketiga setelah didestilasi :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | µg Fe | kadar Fe (ppm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a2b1 (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | a1b2 (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | a3b1 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | a2b2 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | a1b1 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | a3b2 (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Ulangan Keempat setelah didestilasi :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | µg Fe | kadar Fe (ppm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a3b2 (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | a2b2 (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | a2b1 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | a1b2 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | a3b1 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | a1b1 (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

LAMPIRAN 5. Penelitian Utama ( Penentuan Kadar Kalsium Air Destilasi)

Air Destilasi : Kesadahan total (pH 10)

| No. | Sampel | Vol. Sampel (mL) | Vol. EDTA (mL) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 50 | 0,00 |  |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 50 | 0,00 |  |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 50 | 0,00 |  |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 50 | 0,00 |  |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 50 | 0,00 |  |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 50 | 0,00 |  |

Kadar Ca (pH 13)

| No. | Sampel | Vol. Sampel (mL) | Vol. EDTA (mL) | Kadar Ca (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Air sumur dangkal bandung (2) | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Air sumur Artesisbandung (3) | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 50 | 0,00 | 0,00 |

Perhitungan :

Ulangan Pertama

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Ulangan Kedua

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Ulangan Ketiga

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Ulangan Keempat

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+  mg /L) =

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

Kadar kalsium (Ca2+ mg /L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung)

Kadar kalsium (Ca+2 mg /L) =

Kadar kalsium (Ca+2mg /L) =

LAMPIRAN 6. Penelitian Utama ( Penentuan Kadar Magnesium Air Destilasi )

| No. | Sampel | Vol. EDTA (mL) | Kadar Mg (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH 10 | pH 13 | Selisih |  |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Air sumur dangkal bandung (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Air sumur Artesisbandung (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Perhitungan :

Ulangan Pertama

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L) =

Ulangan Kedua

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L) =

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

Ulangan Ketiga

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

Ulangan Keempat

- a3b2 (air gunung Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a2b2 (air sumur dangkal Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a2b1 (air sumur dangkal Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a1b2 (air sumur artesis Kota Cimahi) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a3b1 (air gunung Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

- a1b1 (air sumur artesis Kota Bandung) :

Kadar Magnesium (Mg2+ mg/L)

=

Kadar Magnesium (Mg2+  mg/L) =

LAMPIRAN 7. Penelitian Utama ( Penentuan Kadar Mangan Air Destilasi )

Ulangan Pertama :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | kadar Mn (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 0,00 | 0,00 |

Ulangan Kedua :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | kadar Mn (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 0,00 | 0,00 |

Ulangan Ketiga :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | kadar Mn (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 0,00 | 0,00 |

Ulangan Keempat :

| No. | Kode sampel | Absorbansi | kadar Mn (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Gunung Manglayang (1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Air sumur dangkal Bandung (2) | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Air sumur Artesis Bandung (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Air sumur dangkal Cimahi (4) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Air gunung Cimahi (5) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Air artesis Cimahi (6) | 0,00 | 0,00 |

LAMPIRAN 8. Perhitungan Statistik untuk Respon Kimia

- Data Asli dan Data Transformasi terhadap Nilai pH produk Air Minum Bebas Mineral

| Sampel | Data asli |  | Data transformasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulangan |  | Ulangan |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| a1b1 | 6.12 | 5.98 | 5.84 | 5.95 | 5.9725 | 2.57 | 2.55 | 2.52 | 2.54 | 2.54 |
| a1b2 | 6.12 | 5.87 | 5.78 | 6.15 | 5.98 | 2.57 | 2.52 | 2.51 | 2.58 | 2.55 |
| a2b1 | 5.93 | 5.93 | 5.91 | 5.98 | 5.9375 | 2.54 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | 2.54 |
| a2b2 | 5.87 | 5.65 | 5.79 | 6.02 | 5.8325 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 2.55 | 2.52 |
| a3b1 | 5.98 | 5.94 | 5.82 | 5.97 | 5.9275 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 2.54 | 2.54 |
| a3b2 | 6.04 | 5.89 | 5.86 | 6.11 | 5.975 | 2.56 | 2.53 | 2.52 | 2.57 | 2.54 |

Tabel Rata-rata Data Asli Nilai pH Produk Air Minum Bebas Mineral dengan menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok 3 x 2 dengan 4 kali ulangan

| Faktor a | Faktor b | Kelompok Ulangan | Total | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Perlakuan |  |
| a1 | b1 | 6.1200 | 5.9800 | 5.8400 | 5.9500 | 23.8900 | 5.9725 |
|  | b2 | 6.1200 | 5.8700 | 5.7800 | 6.1500 | 23.9200 | 5.9800 |
| a2 | b1 | 5.9300 | 5.9300 | 5.9100 | 5.9800 | 23.7500 | 5.9375 |
|  | b2 | 5.8700 | 5.6500 | 5.7900 | 6.0200 | 23.3300 | 5.8325 |
| a3 | b1 | 5.9800 | 5.9400 | 5.8200 | 5.9700 | 23.7100 | 5.9275 |
|  | b2 | 6.0400 | 5.8900 | 5.8600 | 6.1100 | 23.9000 | 5.9750 |
| Total |  | 36.0600 | 35.2600 | 35.0000 | 36.1800 | 142.5000 | 35.6250 |

| Faktor | B | Total | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B1 | B2 |  |  |
| A1 | 23.8900 | 23.9200 | 47.8100 | 7.9683 |
| A2 | 23.7500 | 23.3300 | 47.0800 | 7.8467 |
| A3 | 23.7100 | 23.9000 | 47.6100 | 7.9350 |
| Total | 71.3500 | 71.1500 | 142.5000 |  |
| Rata-rata | 23.7833 | 23.7167 |  |  |

1. Perhitungan ANAVA  untuk pH:

Tabel ANAVA untuk pH

| Sumber | db | JK | KT | F hitung | F Tabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keragaman |  |  |  |  | 5% |
| Kelompok | 3 | 0.007 |  |  |  |  |
| Perlakuan | 5 | 0,002 |  |  |  |  |
| Faktor A | 2 | 0.001 | 0.0007 | 3,701 | ** | 3.68 |
| Faktor B | 1 | 0.000 | 0.0001 | 0,376 | tn | 4.54 |
| Interaksi AXB | 2 | 0.001 | 0.0005 | 2,631 | tn | 3.68 |
| Galat | 15 | 0,003 | 0.0002 |  |  |  |
| Total | 23 |  |  |  |  |  |

Keterangan : tn) Tidak berbeda nyata

**) Berbeda nyata

Uji Lanjut Duncan Faktor A

| SSR | LSR | Rata-rata Perlakuan | Perlakuan | Taraf nyata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | 5% | kode | rata-rata | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5% |
|  |  |  | 2,517 | - |  | - |  | - |  | - |  | a |
| 3.01 | 0.015 |  | 2,525 | 0.009 | tn | - |  | - |  | - |  | b |
| 3.16 | 0.015 |  | 2,551 | 0.035 | ** | 0.026 | ** | - |  | - |  | c |
| 3.25 | 0.016 |  | 2.555 | 0.039 | ** | 0.030 | ** | 0.004 | tn | - |  | cb |

LAMPIRAN 9. Data Hasil Pengamatan Uji Hedonik (Penelitian Utama)

- Data Asli dan Data Transformasi Pengamatan Uji Hedonik terhadap Rasa Produk Air Minum Bebas Mineral

| Sampel | Data asli |  | Data transformasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulangan |  | Ulangan |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| a1b1 | 3,26 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3.665 | 1,93 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,0259 |
| a1b2 | 5,73 | 4,4 | 4,26 | 4,4 | 4.6975 | 2,50 | 2,21 | 2,17 | 2,21 | 2,2689 |
| a2b1 | 3,33 | 2,26 | 2 | 2 | 2.3975 | 1,94 | 1,63 | 1,55 | 1,54 | 1,6650 |
| a2b2 | 3,6 | 3,06 | 2,86 | 3,06 | 3.145 | 2,00 | 1,87 | 1,81 | 1,87 | 1,8869 |
| a3b1 | 3,46 | 3,93 | 3,86 | 3,93 | 3.795 | 3,71 | 2,08 | 2,06 | 2,08 | 2,4793 |
| a3b2 | 4,2 | 3,26 | 3,2 | 3,26 | 3.48 | 2,16 | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,9817 |

Tabel Rata-rata Hasil Transformasi Uji Hedonik Terhadap Rasa Produk Air Minum Bebas Mineral dengan menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok 3 x 2 dengan 4 kali ulangan

| Faktor a | Faktor b | Kelompok Ulangan | Total | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Perlakuan |  |
| a1 | b1 | 1,9280 | 2,0571 | 2,0615 | 2,0571 | 8,1038 | 2,0259 |
|  | b2 | 2,4950 | 2,2056 | 2,1695 | 2,2056 | 9,0757 | 2,2689 |
| a2 | b1 | 1,9386 | 1,6265 | 1,5518 | 1,5430 | 6,6599 | 1,6650 |
|  | b2 | 2,0036 | 1,8656 | 1,8129 | 1,8656 | 7,5477 | 1,8869 |
| a3 | b1 | 3,7056 | 2,0755 | 2,0606 | 2,0755 | 9,9173 | 2,4793 |
|  | b2 | 2,1551 | 1,9280 | 1,9157 | 1,9280 | 7,9268 | 1,9817 |
| Total |  | 14,2259 | 11,7584 | 11,5721 | 11,6749 | 49,2313 | 12,3078 |

| Faktor | B | Total | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B1 | B2 |  |  |
| A1 | 8,1038 | 9,0757 | 17,1795 | 8,5897 |
| A2 | 6,6599 | 7,5477 | 14,2077 | 7,1038 |
| A3 | 9,9173 | 7,9268 | 17,8441 | 8,9221 |
| Total | 24,6810 | 24,5502 | 49,2313 |  |
| Rata-rata | 8,2270 | 8,1834 |  |  |

1. Perhitungan ANAVA  untuk Uji Hedonik Terhadap Rasa:

Tabel ANAVA untuk Uji Hedonik Terhadap Rasa

| Sumber | db | JK | KT | F hitung | F Tabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keragaman |  |  |  |  | 5% |
| Kelompok | 3 | 0.820 |  |  |  |  |
| Perlakuan | 5 | 1.649 |  |  |  |  |
| Faktor A | 2 | 0.937 | 0.4687 | 4.913 | ** | 3.68 |
| Faktor B | 1 | 0.001 | 0.0007 | 0.007 | tn | 4.54 |
| Interaksi AXB | 2 | 0.711 | 0.3556 | 3.728 | ** | 3.68 |
| Galat | 15 | 1.431 | 0.0954 |  |  |  |
| Total | 23 |  |  |  |  |  |

Keterangan : tn) Tidak berbeda nyata

**) Berbeda nyata

Uji Lanjut Duncan Faktor A

| SSR | LSR | Rata-rata Perlakuan | Perlakuan | Taraf nyata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | 5% | kode | rata-rata | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5% |
|  |  |  | 1.929 | - |  | - |  | - |  | - |  | a |
| 3.01 | 0.329 |  | 1.946 | 0.017 | tn | - |  | - |  | - |  | b |
| 3.16 | 0.345 |  | 1.960 | 0.031 | tn | 0.014 | tn | - |  | - |  | b |
| 3.25 | 0.355 |  | 2.371 | 0.442 | ** | 0.425 | ** | 0.411 | ** | - |  | c |

LAMPIRAN 10. Data Hasil Pengamatan Uji Hedonik (Penelitian Utama)

- Data Asli dan Data Transformasi Pengamatan Uji Hedonik terhadap After Taste Produk Air Minum Bebas Mineral

| Sampel | Data asli |  | Data transformasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulangan |  | Ulangan |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| a1b1 | 3,06 | 3,06 | 2,66 | 3,8 | 3.145 | 1,87 | 1,86 | 1,76 | 2,06 | 1,8880 |
| a1b2 | 5,53 | 4,13 | 3,86 | 4,4 | 4.48 | 2,45 | 2,14 | 2,08 | 2,21 | 2,2186 |
| a2b1 | 3,26 | 2,73 | 2,2 | 2 | 2.5475 | 1,92 | 1,77 | 1,62 | 1,54 | 1,7147 |
| a2b2 | 3,86 | 3,26 | 3 | 3,06 | 3.295 | 2,07 | 1,93 | 1,86 | 1,87 | 1,9301 |
| a3b1 | 3,06 | 4,6 | 4,06 | 3,93 | 3.9125 | 3,53 | 2,25 | 2,12 | 2,08 | 2,4934 |
| a3b2 | 4,26 | 3,26 | 3,2 | 3,26 | 3.495 | 2,16 | 1,93 | 1,91 | 1,93 | 1,9829 |

Tabel Rata-rata Hasil Transformasi Uji Hedonik Terhadap After Taste Produk Air Minum Bebas Mineral dengan menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok 3 x 2 dengan 4 kali ulangan

| Faktor a | Faktor b | Kelompok Ulangan | Total | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Perlakuan |  |
| a1 | b1 | 1,8735 | 1,8639 | 1,7576 | 2,0571 | 7,5521 | 1,8880 |
|  | b2 | 2,4529 | 2,1397 | 2,0764 | 2,2056 | 8,8745 | 2,2186 |
| a2 | b1 | 1,9201 | 1,7725 | 1,6231 | 1,5430 | 6,8588 | 1,7147 |
|  | b2 | 2,0707 | 1,9280 | 1,8560 | 1,8656 | 7,7204 | 1,9301 |
| a3 | b1 | 3,5293 | 2,2482 | 2,1204 | 2,0755 | 9,9734 | 2,4934 |
|  | b2 | 2,1625 | 1,9280 | 1,9131 | 1,9280 | 7,9317 | 1,9829 |
| Total |  | 14,0091 | 11,8803 | 11,3466 | 11,6749 | 48,9109 | 12,2277 |

| Faktor | B | Total | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B1 | B2 |  |  |
| A1 | 7,5521 | 8,8745 | 16,4267 | 8,2133 |
| A2 | 6,8588 | 7,7204 | 14,5791 | 7,2896 |
| A3 | 9,9734 | 7,9317 | 17,9051 | 8,9525 |
| Total | 24,3843 | 24,5266 | 48,9109 |  |
| Rata-rata | 8,1281 | 8,1755 |  |  |

1. Perhitungan ANAVA  untuk Uji Hedonik Terhadap After Taste :

Tabel ANAVA untuk Uji Hedonik Terhadap After Taste

| Sumber | db | JK | KT | F hitung | F Tabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keragaman |  |  |  |  | 5% |
| kelompok | 3 | 0.729 |  |  |  |  |
| perlakuan | 5 | 1.527 |  |  |  |  |
| Faktor A | 2 | 0.694 | 0.3471 | 5.198 | ** | 3.68 |
| Faktor B | 1 | 0.001 | 0.0008 | 0.013 | tn | 4.54 |
| Interaksi AXB | 2 | 0.832 | 0.4158 | 6.227 | ** | 3.68 |
| Galat | 15 | 1.002 | 0.0668 |  |  |  |
| Total | 23 |  |  |  |  |  |

Keterangan : tn) Tidak berbeda nyata

**) Berbeda nyata

Uji Lanjut Duncan Faktor A

| SSR | LSR | Rata-rata Perlakuan | Perlakuan | Taraf nyata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | 5% | kode | rata-rata | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5% |
|  |  |  | 1.891 | - |  | - |  | - |  | - |  | a |
| 3.01 | 0.275 |  | 1.946 | 0.055 | tn | - |  | - |  | - |  | b |
| 3.16 | 0.289 |  | 1.980 | 0.089 | tn | 0.034 | tn | - |  | - |  | b |
| 3.25 | 0.297 |  | 2.335 | 0.444 | ** | 0.389 | ** | 0.355 | ** | - |  | C |

Uji Lanjut Duncan Faktor A x B (Rasa)

| SSR | LSR | Rata-rata Perlakuan | Perlakuan | taraf nyata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | 5% | kode | rata-rata | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 5% |
|  |  | a2b1 | 1.665 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | a |
| 3.01 | 0.465 | a2b2 | 1.887 | 0.222 | tn | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | b |
| 3.16 | 0.488 | a3b2 | 1.982 | 0.317 | tn | 0.095 | tn | - |  |  |  |  |  | - |  | b |
| 3.25 | 0.502 | a1b1 | 2.026 | 0.361 | tn | 0.139 | tn | 0.044 | tn | - |  |  |  | - |  | b |
| 3.31 | 0.511 | a1b2 | 2.269 | 0.604 | ** | 0.382 | tn | 0.287 | tn | 0.243 | tn | - |  | - |  | bc |
| 3.36 | 0.519 | a3b1 | 2.479 | 0.814 | ** | 0.592 | ** | 0.498 | tn | 0.453 | tn | 0.210 | tn | - |  | cd |

| SSR | LSR | Rata-rata Perlakuan | Perlakuan | taraf nyata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | 5% | kode | rata-rata | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 5% |
|  |  | a2b1 | 1.715 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | a |
| 3.01 | 0.389 | a1b1 | 1.888 | 0.173 | tn | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | b |
| 3.16 | 0.408 | a2b2 | 1.930 | 0.215 | tn | 0.042 | tn | - |  |  |  |  |  | - |  | b |
| 3.25 | 0.420 | a3b2 | 1.983 | 0.268 | tn | 0.095 | tn | 0.053 | tn | - |  |  |  | - |  | b |
| 3.31 | 0.428 | a1b2 | 2.219 | 0.504 | ** | 0.331 | tn | 0.289 | tn | 0.236 | tn | - |  | - |  | bc |
| 3.36 | 0.434 | a3b1 | 2.493 | 0.779 | ** | 0.605 | ** | 0.563 | ** | 0.510 | tn | 0.275 | tn | - |  | cd |

Uji Lanjut Duncan Faktor A x B (After Taste)