BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISA

Bab ini berisi tentang pengujian sensor dan alat ukur untuk mengukur kelembaban udara di ruangan dan analisa hasil pengujian.

4.1. Pengujian alat ukur

Pengujian alat ukur kelembaban udara bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur kelembaban dapat berpungsi dengan baik atau tidak. Rengkaian alat ukur kelembaban dapat di lihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Rangkaian Alat Ukur Kelembaban

Pengujian alat ukur kelembaban dilakukan dengan cara mengukur temperature pada temperature bola basah dan bola

kering. Dimanan temperature bola basah dilakukan dengan caramembalut sensor dengan kain basah, sedangkan temperature bola kering sensor didiamkan pada udara bebas.

Hasil pengujian alat ukur kelembaban dapat dilihat pada table 4.1.

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa alat ukur kelembaban dapat berpungsi dengan baik.

| Tdb | Twb | RH | Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 21:57:39 |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 21:58:39 |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 21:59:39 |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 22:0:39 |
| Tdb : 27 | Twb : 24 | RH : 77.5% | Time : 22:1:39 |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 22:2:39 |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 22:3:39 |
| Tdb : 27 | Twb : 24 | RH : 77.5% | Time : 22:4:39 |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 22:5:39 |
| Tdb : 26 | Twb : 24 | RH : 86% | Time : 22:6:39 |

Table 4.1

Hasil pengujian alat ukur kelambaban

Pencatatan hasil pengukuran dilakukan 1 menit sekali yang hasil nya tercatat secara otomatis difolder yang di inginkan

4.2. Analisa

Setelah dilakukan pengujian alat ukur kelembaban dapat dianalisa bahwa :

- Rangkaian elektronika pada alat ukur kelembaban bekerja dengan baik.

- Pengukuran temperature pada bola basah dilakukan dengan cara memberi udara dari kipas supaya penguapan air dapat sempurna.

- Pengukuran temperatur pada bola kering dilakukan dengan penempatan dengan jarak jauh dari kipas dengan tujuan mendapatkan temperature ruangan yang sesungguhnya.