ABSTRAK

EVALIASI KINERJA PELAYANAN PELABUHAN PANGKAL BALAM

DALAM MENUNJANG KEGIATAN ALIRAN BARANG

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh : Dini Juniarti

Keberadaan Pelabuhan Pangkal Balam saat ini sebagai pusat koleksi dan distribusi bagi aliran barang yang melaluinya harus dievaluasi untuk pengembangan pelabuhan. Hal ini dilakukan karena kapasitas dari fasilitas-fasilitasnya sudah kurang memadai dalam melayani perkembangan volume barang. Hal ini akan berpengaruh pada tambatannya pergerakan barang dari dan ke Pelabuhan Pangkal Balam.

Adapun usaha pengembangan pelabuhan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengamati kinerja Pelabuhan Pangkal Balam baik berdasarkan indikator input atau actual deman yang berupa volume aliran barang melalui Pelabuhan Pangkal Balam. Adapun indikator supply adalah indikator output dan utilisasi yaitu gambaran mengenai arus barang yang melalui fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan. Kemudian menganalisis tingkat pelayanan (Level of Service) dari fasilitas-fasilitas tersebut menurut  bentuk skenario yang telah ditentukan pada saat titik terendah. Eksisting dan titik puncak selama 5 tahun belakangan ini. Selain itu, perlu pula melakukan analisis kebutuhan dari fasilitas-fasilitas tersebut menurut skenario masing-masing untuk mendapatkan jumlah kebutuhan yang harus disediakan oleh fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan.

Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bahwa LOS dermaga telah mengindikasikan kejenuhan dan perlu adanya pengembangan fasilitas. Sedangkan untuk gudang dan lapangan penumpukan masih dapat melayani pergerakan komoditas atau barang dengan baik. Walaupun demikian, perhitungan kebutuhan fasilitas gudang dan lapangan penumpukan ini tetap dilakukan dengan pertimbangan bahwa volume barang yang melewati suatu fasilitas pelabuhan selalu berubah-ubah, sehingga kapasitas dari fasilitas-fasilitas tersebut harus tetap disiapkan.

Perhitungan yang dilakukan pada studi ini menunjukan bahwa kapasitas dari fasilitas Pelabuhan Pangkal Balam perlu ditambah lagi atau diperluas sehingga arus barang yang melaluinya dapat terlayani dengan baik. Terlayaninya aliran barang yang melalui pelabuhan tersebut ikut mendukung pengembangan wilayah belakangnya mengingat peran Pelabuhan Pangkal Balam sebagai pemicu perekonomian utama dan juga sebagai pusat pelayanan.

Penambahan kebutuhan fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan di Pelabuhan Pangkal Balam dilakukan berdasarkan asumsi bahwa seiring dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah belakang dari Pelabuhan Pangkal Balam akan berimplikasi pada makin meningkatnya volume aliran barang. Untuk memberikan tingkat pelayanan dan kapasitas fasilitas pelabuhan yang memadai maka skenario III merupakan kondisi ideal dimana volume barang akan mencapai puncaknya seiring dengan pertumbuhan wilayah belakang (hinterland) dan wilayah depan (foreland).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Dengan memanjatkan puji, syukur, serta rasa terima kasih yang tulus kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pelayanan Pelabuhan Pangkal Balam Dalam Menunjang Kegiatan Aliran Barang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata-1 di Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi materi, tata bahasa, maupun dari segi penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran khususnya dari tim Pembimbing, agar dalam penyusunan laporan berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis: Dihir Atjis dan Jurrisah., yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam Menyusun Laporan Tugas Akhir ini, khususnya kepada:

- Ir. Jajan Rohjan, MT., selaku Pembimbing Utama dan sekaligus selaku Dosen Wali.

- Ir. Reza M. Surdia, MT., selaku Co. Pembimbing dan sekaligus selaku Sekretaris Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan.

- Ir. H. Iif Syaripudin, Msi., selaku Ketua Sidang Ujian Tugas Akhir.

- DR. Ir. IF. Poernomoshidi. P, M.Sc., selaku Penguji Pada Sidang Ujian Tugas Akhir.

- Ir. Ari Djatmiko, MT., selaku Penguji Pada Sidang Ujian Tugas Akhir dan sekaligus selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan.

- Ir. Zulphiniar Priyandoko, MT., selaku Pembahas Pada Sidang Pembahasan Tugas Akhir.

- DR. Ir. Firmansyah, MT., selaku Koordinator Tugas Akhir dan Sidang Sarjana.

- Seluruh Staff Dosen Pengajar Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan.

- Seluruh Staff TU Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan.

- Seluruh Staff & Karyawan PT Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Pangkal Balam.

- Keluargaku tercinta; Abang pertamaku Ferri, Abang keduaku & Istri; Eman & Ita, Adikku Aci, Keponakanku Adel dan seluruh keluarga besar di manapun berada, yang telah memberi semangat dan dorongannya, terima kasih banyak.

- Yang terbaik Afriyanto Hidayat, Amd., terima kasih atas doa, semangat, cinta dan semuanya.

- Seluruh Teman-teman yang sangat membantu penulis dari awal hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, khususnya kepada: Elin Herlina, ST., Pebiyani Jayanti, S.IP., Debi Firgasari, SE., Rizka Dina, Amd., dan Lopita Prasetia Lestari, Amd, (thank’s for everything).

- Seluruh Rekan-rekan Mahasiswa/i Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan.

- Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, menjadi masukan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, dan bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan serta dapat memperkaya referensi pustaka yang telah ada.

Bandung, Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

| ABSTRAK ........................................................................................................................... KATA PENGANTAR ......................................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................................................ DAFTAR TABEL ................................................................................................................ DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1.2 Perumusan Masalah ........................................................................................................ 1.3 Tujuan dan Sasaran ......................................................................................................... 1.4 Ruang Lingkup ................................................................................................................ 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi ............................................................................... 1.4.2 Ruang Lingkup Materi ........................................................................................... 1.5 Metode Penelitian ............................................................................................................ 1.4.1 Metode Pendekatan Studi ....................................................................................... 1.4.2 Metode Pengumpulan Data .................................................................................... 1.4.3 Metode Analisis Data ............................................................................................. 1.6 Sistematika Penulisan ...................................................................................................... BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pelabuhan Sebagai Komponen Sistem Transportasi ....................................................... 2.2 Fungsi dan Peranan Prasarana Pelabuhan Laut ............................................................... 2.2.1 Jenis dan Klasifikasi Pelabuhan Laut ..................................................................... 2.2.2 Jenis-jenis Fasilitas Pelabuhan laut ........................................................................ A. Fasilitas Dermaga .............................................................................................. B. Fasilitas Pergudangan dan Lapangan Penumpukan .......................................... 2.3 Indikator Kinerja Pelabuhan ........................................................................................... 2.3.1 Indikator Output ..................................................................................................... 2.3.2 Indikator Utilisasi ................................................................................................... 2.4 Konseptualisasi Pelabuhan .............................................................................................. 2.4.1 Tatanan Kepelabuhan Nasional .............................................................................. 2.4.2 Hirarki Pelabuhan ................................................................................................... 2.5 Rencana Induk Pelabuhan ............................................................................................... 2.6 Peranan Pelabuhan Dalam Perkembangan Wilayah ....................................................... 2.7 Landasan Kebijakan ........................................................................................................ 2.8 Tinjauan Terhadap Penelitian Lain ................................................................................. BAB III KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI 3.1 Arahan Kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung .................................. 3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ................................................................. 3.1.2 Program Pembangunan Daerah (Propeda) Bangka Belitung ................................. 3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bangka Belitung ...................................... 3.2 Arahan Kebijaksanaan Pembangunan Kota Pangkalpinang ........................................... 3.1.1 Rencana Pengembangan Wilayah .......................................................................... 3.1.2 Rencana Internal Pelabuhan Pangkal Balam ......................................................... 3.3 Globalisasi Dan Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Serta Jaringan Transportasi Laut Di Pelabuhan Pangkal Balam ............................................................ 3.4 Karakteristik Bangka ....................................................................................................... 3.5 Kondisi Perekonomian Hinterland Pelabuhan Pangkal Balam ....................................... 3.6 Kondisi Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau …………....................................... 3.6.1 Ekspor Impor ………………….............................................................................. 3.6.2 Bongkar Muat Barang ............................................................................................ 3.7 Kondisi Perangkutan Di Pulau Bangka ........................................................................... 3.7.1 Angkutan Darat ...................................................................................................... 3.7.2 Angkutan Udara ..................................................................................................... 3.7.3 Angkutan Laut ........................................................................................................ 3.8 Tinjauan Wilayah Pelabuhan di Pulau Bangka dan Pelabuhan Pangkal Balam ............ 3.8.1 Karakteristik Hubungan Kegiatan Antar Pelabuhan dan Sumber Alam di Bangka .................................................................................................................... A. Hubungan Antar Pelabuhan di Pulau Bangka ................................................... B. Karakteristik Hubungan Kegiatan Antar Pelabuhan di Pulau Bangka .............. C. Karakteristik Hubungan Antar Pelabuhan dengan Sumber Alam di Pulau Bangka .................................................................................................................. 3.8.2 Tinjauan Fisik Pelabuhan Pangkal Balam .............................................................. 3.8.3 Kondisi Fisik Alur Pelayaran .................................................................................. 3.9 Analisa Pola Pergerakan dan Distribusi Aliran Barang di Pelabuhan Pangkal Balam ... 3.9.1 Pola Pergerakan Barang .......................................................................................... 3.9.2 Distribusi Aliran Barang ......................................................................................... 3.9.3 Perkembangan Volume Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Pangkal Balam ....... 3.10 Proporsi Volume Bongkar Muat Menurut Kelompok Komoditi .................................. 3.10.1 Proporsi Volume Bongkar ..................................................................................... 3.10.2 Proporsi Volume Muat .......................................................................................... BAB IV EVALUASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN 4.1 Indikator Kinerja Pelabuhan ........................................................................................... 4.1.1 Indikator Output ..................................................................................................... A. Daya Lalu Dermaga / Berth Troughput (BTP) ….............................................. B. Daya Lalu Gudang / Shed Troughput (STP) ……............................................. C. Daya Lalu Lapangan Penumpukan / Open Storage Troughput (OSTP) ........... 4.1.2 Indikator Utilisasi ................................................................................................... A. Tingkat Pemakaian Dermaga / Berth Troughput (BTP) …............................... B. Tingkat Pemakaian Gudang / Shed Troughput (STP) ……............................... C. Tingkat Pemakaian Lapangan Terbuka / Open Storage Troughput .................. 4.1.3 Kesimpulan Indikator Kinerja Pelabuhan Pangkal Balam ..................................... 4.2 Analisis Daya Tampung Fasilitas Pelabuhan Pangkal Balam ......................................... 4.3 Skenario Pengembangan ................................................................................................. 4.3.1 Perkembangan Volume Barang Di Pulau Bangka ................................................. 4.3.2 Proyeksi Volume Barang ....................................................................................... 4.3.3 Perumusan Skenario Pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam .......................... 4.3.4 Analisis Tingkat Pelayanan Pelabuhan Pangkal Balam Dalam Sekenario Pengembangan ....................................................................................................... A. Skenario I .......................................................................................................... B. Skenario II ......................................................................................................... C. Skenario III ........................................................................................................ Analisis Kebutuhan Fasilitas .......................................................................................... 4.4.1 Analisis Kebutuhan Fasilitas Eksisting .................................................................. A. Analisis Kebutuhan Dermaga ............................................................................ B. Analisis Kebutuhan Gudang .............................................................................. C. Analisis Kebutuhan Lapangan Penumpukan ..................................................... D. Analisis Kebutuhan Peralatan Bongkar Muat ................................................... 4.4.2 Analisis Kebutuhan Gudang .................................................................................. A. Analisis Kebutuhan Dermaga ............................................................................ B. Analisis Kebutuhan Gudang .............................................................................. C. Analisis Kebutuhan Lapangan Penumpukan ..................................................... 4.5 Penilaian Kinerja Pelabuhan Pangkal Balam Sebagai Suatu Dasar Pertimbangan ......... BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Studi ............................................................................................................ 5.2 Rekomendasi ................................................................................................................... 5.3 Penilaian Hasil Studi ....................................................................................................... 5.3.1 Keterbatasan Studi ................................................................................................. 5.3.2 Saran Studi lanjutan ............................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN | i ii iii vii ix 1 6 7 8 8 9 9 9 11 11 14 16 18 20 21 22 23 27 27 28 29 29 32 35 39 40 41 43 43 45 49 53 53 54 57 59 62 67 67 69 71 71 72 74 76 76 76 77 82 84 90 93 93 97 99 101 101 103 106 107 107 109 110 111 111 113 114 115 117 119 120 121 122 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 136 137 139 141 146 150 152 152 153 |
| --- | --- |

DAFTAR TABEL

Halaman

| Tabel 2.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 4.16 Tabel 4.17 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 | Matriks Studi Terdahulu ...................................................................................... Arah Pengembangan Pelabuhan Laut .................................................................. Pembagian Wilayah di Pulau Bangka .................................................................. Luas Dan Jenis Penggunaan Lahan Di Pulau Bangka Tahun 2004 ..................... Perkembangan Perbandingan Jumlah Penduduk Pulau Bangka Terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .................................................................. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2001-2005 Pulau Bangka (Persen) ............................................ PDRB Tiap Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2001-2005 Pulau Bangka (Juta Rupiah) ................................................................................. PDRB Kota Pangkalpinang dan Pulau Bangka Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001–2005 (Juta Rupiah) .............................. Kontribusi Sektor Utama Terhadap Perekonomian Kota Pangkalpinang dan Pulau Bangka ....................................................................................................... Struktur Perekonomian Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2001-2005 (Persen) .................................................................... Persentase Ekspor Berdasarkan Pelabuhan Ekspor di Pulau Bangka Tahun 2005 ...................................................................................................................... Bongkar Muat Barang (Ton) Perdagangan Luar Negeri Pada Pelabuhan Pangkal Balam, Belinyu dan Muntok .................................................................. Bongkar Muat barang (Ton) Perdagangan Dalam Negeri Pada Pelabuhan Pangkal Balam, Belinyu dan Muntok .................................................................. Kunjungan Kapal (Unit) Pada Tiga Pelabuhan Utama di Pulau Bangka ............. Jenis Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Laut Yang Berada Di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung ................................................................................ Nama dan Fungsi Pelabuhan Laut di Pulau Bangka ............................................ Fasilitas Pelabuhan Belinyu ................................................................................. Fasilitas Pelabuhan Muntok ................................................................................. Potensi Hinterland Dengan Pelabuhan Terdekat Di Kepulauan Bangka Belitung ................................................................................................................ Tata Guna Lahan Pelabuhan Pangkal Balam dan Kawasannya ........................... Daftar Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan Pangkal Balam ................................... Kinerja Pelayanan Kapal Pelabuhan Pangkal Balam ........................................... Asal-Tujuan Barang Komoditi Ekspor di Pelabuhan Pangkal Balam, Belinyu dan Muntok Tahun 2005 ...................................................................................... Jenis-jenis Komoditi Bongkar/ImporYang Melalui Pelabuhan Pangkal Balam .. Arus Barang Berdasarkan Jenis Komoditi (Bongkar/Impor) Tahun 2004........... Arus Barang Berdasarkan Jenis Komoditi (Muat/Ekspor) Tahun 2004............... Potensi dan Masalah Tiap Pelabuhan di Bangka ................................................. Utilisasi Fasilitas Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001-2005 ......................... Kesimpulan Kinerja Pelabuhan Pangkal Balam .................................................. Perhitungan Daya Tampung Fasilitas Dermaga, Gudang dan Lapangan Penumpukan ......................................................................................................... Perbandingan Perkembangan Volume Bongkar Muat Barang (Ton) Melalui Tiga Pelabuhan Utama Di Pulau Bangka Tahun 2000-2005 ............................... Perbandingan Perkembangan Volume Barang (Ton) Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 1995 – 2005 .............................................................................................. Proyeksi Volume Barang Di Pulau Bangka Sampai Tahun 2015 ........................ Asumsi Skenario Arus Barang Di Pelabuhan Pangkal Balam ............................. Perhitungan Tingkat Pelayanan Pada Skenario I ................................................. Perhitungan Tingkat Pelayanan Pada Skenario II ................................................ Perhitungan Tingkat Pelayanan Pada Skenario III .............................................. Jenis dan Kondisi Fasilitas Pelayanan Di Pelabuhan Pangkal Balam ................. Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2005 ................ Perkiraan Penambahan Panjang Dermaga Pelabuhan Pangkal Balam ................ Perkiraan Penambahan Luas Gudang Pelabuhan Pangkal Balam ....................... Perkiraan Penambahan Luas Lapangan Penumpukan Pelabuhan Pangkal Balam ..................................................................................................... Evaluasi Kinerja Pelabuhan Pangkal Balam ........................................................ Perkembangan BTP, STP dan OSTP Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001-2005 ............................................................................................................ Perkembangan BOR, SOR dan OSOR Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001-2005 ............................................................................................................ Tingkat Pelayanan Dermaga, Gudang dan Lapangan Penumpukan Di Pelabuhan Pangkal Balam .................................................................................... Tingkat Pelayanan Dermaga, Gudang dan Lapangan Penumpukan Di Pelabuhan Pangkal Balam .................................................................................... | 40 51 60 61 61 63 64 64 65 66 68 69 70 70 74 79 80 81 84 86 88 95 99 102 102 104 106 116 116 118 120 121 123 124 128 129 129 132 135 137 138 140 144 147 148 149 149 |
| --- | --- | --- |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10 Gambar 3.11 Gambar 3.12 Gambar 3.13 Gambar 3.14 Gambar 3.15 Gambar 3.16 Gambar 3.17 Gambar 3.18 Gambar 3.19 Gambar 3.20 Gambar 3.21 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 Gambar 4.8 Gambar 4.9 Gambar 4.10 Gambar 4.11 Gambar 4.12 | Bagan Latar Belakang Perlunya Evaluasi........................................................ Kerangka Pemikiran ....................................................................................... Bentuk Dermaga Memanjang ......................................................................... Operasional Pelayanan Pelabuhan .................................................................. Peta Sebaran PKW .......................................................................................... Peta Sistem Kota ............................................................................................. Peta Rencana Pemanfaatan Lahan Kota Pangkalpinang ................................. Peta Jalur ALKI .............................................................................................. Peta Jaringan Jalan Pulau Bangka .................................................................. Peta Jaringan Transportasi .............................................................................. Lay Out Pelabuhan Belinyu ............................................................................ LayOut Pelabuhan Muntok ............................................................................. Peta Penyebaran Pelabuhan di Pulau Bangka ................................................. Lay Out Pelabuhan Pangkal Balam ................................................................ Peta Potensi Hinterland Dengan Pelabuhan terdekat ...................................... Alur Pelayaran Pelabuhan Pangkal Balam ..................................................... Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2000 – 2005 .... Peta Pola Pergerakan Aliran Barang ......................................................... Arus Barang Yang Melalui Gudang/Lapangan/Langsung di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001 – 2005 ................................................................ Fluktuasi Arus Barang Yang Melalui Gudang/Lapangan/Langsung di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001 – 2005 .............................................. Proses Aliran Barang/Komoditi Yang Melalui Pelabuhan Pangkal Balam Ke Wilayah Belakangnya dan Daerah Depannya ........................................... Arus Barang Berdasarkan Perdagangan antar Pulau (Dalam Negeri) di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001 – 2005 .............................................. Arus Barang Berdasarkan Perdagangan Luar Negeri di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001 – 2005 ................................................................ Proporsi Volume Bongkar Menurut Kelompok Komoditi ............................. Proporsi Volume Muat Menurut Kelompok Komoditi .................................. Indikator Kinerja Pelabuhan ........................................................................... Perkembangan BTP Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001–2005 .......... Perkembangan STP Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001–2005 ........... Perkembangan OSTP Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001–2005 ........ Perkembangan BOR (%) Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001 – 2005 Perkembangan SOR (%) Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001 – 2005 Perkembangan OSOR (%) Lapanggan Penumpukan Barang-barang Konvensional Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001 – 2005 .................. Persentase Bongkar Muat Yang Dilayani Pada Tiga Pelabuhan utama Di Pulau Bangka Tahun 2001-2005 .................................................................... Perkembangan Volume Barang (Ton) Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 1995-2005 ....................................................................................................... Proyeksi Volume Barang Di Pulau Bangka Sampai Tahun 2015 .................. Perbandingan Antara Standar Penggunaan Dermaga Dengan Hasil Perhitungan Daya Lalu Dermaga (BTP) ......................................................... Perbandingan Antara Standar Penggunaan Gudang dan Lapangan Penumpukan Dengan Hasil Perhitungan Daya Lalu STP dan OSTP ............. | 5 11 22 26 44 48 55 58 73 78 81 82 85 87 89 91 93 94 96 97 98 100 100 101 103 107 108 109 110 112 113 114 120 122 123 142 143 |
| --- | --- | --- |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Lampiran E | Definisi Operasional ..................................................................................... Data Bongkar Muat Barang .......................................................................... Data Indikator Output dan Utilisasi .............................................................. Standar Pelayanan Pelabuhan ....................................................................... Hasil Analisis Regresi Linier ....................................................................... |  |
| --- | --- | --- |