INFOMATEK Volume 6 Nomor 4 Desember 2004

ANALISIS PENGARUH FAKTOR – FAKTOR PENENTUAN LOKASI

TERHADAP LOKASI STRATEGIS SERTA PENENTUAN

LOKASI PUSAT DISTRIBUSI DODOL MARINA DI KOTA BANDUNG

(Studi Kasus di PT. Marina Garut)

H.M. Yani Syafe’i

Dosen Teknik Industri,

Fakultas Teknik -Universitas Pasundan

Abstrak : PT. Marina adalah suatu perusahaan dengan kegiatan utamanya sebagai pembuat makanan dodol khas kota Garut. Banyaknya konsumen yang berminat akan produk ini baik dari dalam maupun dari luar kota Garut, mendorong perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya memberikan kemudahan serta pelayan yang maksimal kepada konsumen serta memperluas daerah pemasaran,  maka dipandang perlu mendirikan pusat distribusi dodol di kota Bandung. Dalam penentuan lokasi pusat distribusi di kota Bandung diperlukan berbagai pertimbangan yang diperlukan dalam menentukan lokasi yang strategis. Adapun hal – hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi yaitu : Lokasi Strategis, Fasilitas, Jumlah Pesaing, Jarak dari Pabrik ke calon Lokasi dan Harga Sewa Kavling.

Kata kunci : penentuan lokasi, lokasi strategis.

- LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perkembangan industri dodol di kota Garut dalam beberapa tahun ini telah tumbuh berkembang dengan baik, ini terbukti dengan makin meningkatnya penjualan dodol yang diproduksi dalam berbagai jenis. Permintaan yang semakin meningkat menimbulkan suatu permasalahan bagi para produsen dodol yang ada saat ini, dimana para produsen harus dapat bersaing untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki daya saing tinggi dalam usaha memenangkan pangsa pasar.

Pada saat ini produk dodol yang diproduksi PT. Marina banyak diminati konsumen baik yang berasal dari kota Garut maupun konsumen yang berasal dari kota Bandung, sementara perusahaan masih memasarkan produknya di sekitar kota Garut.

Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh produk dodol ini khususnya yang berada di kota Bandung, maka dipandang perlu PT. Marina mendirikan lokasi pusat distribusi di kota Bandung untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memperkecil biaya pengiriman, dalam rangka memperluas daerah pemasaran serta meningkatkan keuntungan perusahaan.

Menentukan lokasi pusat distribusi merupakan salah satu keputusan yang harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Jika perusahaan salah dalam mengambil keputusan, maka perusahaan akan menanggung resiko berupa kerugian atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.

- PERUMUSAN MASALAH

Sebagai perumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian adalah:

  - Sejauh manakah variabel-variabel dari faktor penentuan lokasi (Fasilitas, Jarak dari pabrik ke lokasi pasar, Jumlah Pesaing, dan harga sewa) dapat berpengaruh terhadap Lokasi Strategis.

  - Menentukan lokasi pusat distribusi yang baru bagi PT. Marina di kota Bandung yang paling strategis guna memperluas daerah pemasaran.

- TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- Dapat mendefinisikan kriteria – kriteria yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi yang strategis.

- Mengetahui seberapa besar pengaruh kriteria – kriteria tersebut terhadap penentuan lokasi distribusi produk

- Dapat menentukan alternatif lokasi distribusi produk yang strategis serta menguntungkan bagi perusahaan.

- MODEL PENELITIAN

Adapun metoda yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan tujuan yang dicapai, yaitu Path Analysis dan Promethee.

Model pemecahan masalah dengan menggunakan Path Analysis (Analisis Jalur) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel-variabel Independent (Fasilitas, Jarak, Jumlah Pesaing dan Harga Sewa) terhadap Lokasi Pasar yang Strategis [1]. Model pemecahan masalah tersebut dapat digambarkan seperti Gambar 1.

Gambar 1

Paradigma Penelitian

Model pemecahan masalah yang kedua yaitu dengan menggunakan metoda PROMETHEE (Preference Ranking Organiza-tion Method For Enrichment Evaluation), yang bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan lokasi distribusi. Metoda Promethee termasuk kedalam kelompok pemecahan masalah Multiple Criteria Decision Making (MCDM) atau pengambilan keputusan kriteria majemuk yang merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan atas suatu masalah yang memiliki lebih dari satu kriteria (multikriteria). Brans mendefinisi-kan bahwa Promethee adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis multikriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam Promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Semua parameter yang dinyatakan mempunyai pengaruh nyata menurut pandangan ekonomi [2].

- PEMBAHASAN MASALAH

  - Penentuan Ukuran Sampel

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah para produsen dodol yang terdiri dari Staff dan karyawan perusahaan dodol yang ada di kota Garut. Untuk menentukan jumlah minimum sample yang diperlukan, maka digunakan persamaan berikut [3] :

Jumlah sampel minimum dapat digunakan untuk penelitian ini adalah :

n = =

= 40.25 41

Dalam penelitian ini jumlah responden ditetapkan sebesar 100 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

Sebaran Ukuran Sampel pada

Perusahaan Dodol di Garut

| Perusahaan Dodol | Jumlah (orang) |
| --- | --- |
| Karyawan PT. Marina Karyawan PT. Hade Karyawan PT. Sarinah Karyawan PT. Citra Karyawan PT. Olimpic | 26 20 18 18 18 |

Dimana :

N     = Jumlah populasi yang menjadi objek penelitian

2	= Variansi dari populasi

D     = Hubungan Bound of Error terhadap tingkat kepercayaan  penelitian

R 	= Range data terbesar atau terkecil

B 	= Bound Of Errors

  - Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat suatu kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas Konstruk yang dilakukan melalui pengujian validitas setiap butir pertanyaan. Jawaban yang diperoleh dari kuisioner kemudian dihitung korelasi masing-masing item, maka seluruh butir pertanyaan dapat dinyatakan valid bila dibandingkan dengan nilai t tabel. Korelasi Product Moment sebagai berikut : [4]

Tabel 2

Uji Validitas untuk Variabel Faktor Lokasi Strategis

| No | r Korelasi | r – Tabel | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.669 | 0.202 | valid |
| 2 | 0.619 | 0.202 | valid |
| 3 | 0.734 | 0.202 | valid |
| 4 | 0.598 | 0.202 | valid |
| Tabel 3 Uji Validitas untuk Variabel Faktor Penentuan Lokasi |
| No | r Korelasi | r – Tabel | Kesimpulan |
| 1 | 0.473 | 0.202 | valid |
| 2 | 0.456 | 0.202 | valid |
| 3 | 0.498 | 0.202 | valid |
| 4 | 0.581 | 0.202 | valid |
| 5 | 0.682 | 0.202 | valid |
| 6 | 0.597 | 0.202 | valid |
| 7 | 0.526 | 0.202 | valid |
| 8 | 0.625 | 0.202 | valid |
| 9 | 0.603 | 0.202 | valid |
| 10 | 0.600 | 0.202 | valid |
| 11 | 0.528 | 0.202 | valid |
| 12 | 0.512 | 0.202 | valid |
| 13 | 0.558 | 0.202 | valid |

  - Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kuisioner yang digunakan dapat dipercaya atau dapat memberikan perolehan hasil penelitian yang konsisten apabila alat ukur ini digunakan kembali dalam pengukuran gejala yang sama.

Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode alpha cronbach yang dirumuskan sebagai berikut : [4]

Dimana :

Hasil pengujian reliabilitas untuk faktor Lokasi Strategis dan  faktor Penentuan Lokasi dapat dilihat pada Tabel 4, 5.

Tabel 4

Uji Reliabilitas Faktor Lokasi Strategis

| No | Variansi | Alpha | r - Tabel | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.178 | 0.538 | 0.202 | Reliabel |
| 2 | 0.217 |  |  |  |
| 3 | 0.168 |  |  |  |
| 4 | 0.273 |  |  |  |

Tabel 5

Uji Reliabilitas Faktor Penentuan Lokasi

| No | Variansi | Alpha | r - Tabel | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.250 | 0.8026 | 0.202 | Reliabel |
| 2 | 0.330 |  |  |  |
| 3 | 0.346 |  |  |  |
| 4 | 0.196 |  |  |  |
| 5 | 0.692 |  |  |  |
| 6 | 0.430 |  |  |  |
| 7 | 0.771 |  |  |  |
| 8 | 0.224 |  |  |  |
| 9 | 0.711 |  |  |  |
| 10 | 0.490 |  |  |  |
| 11 | 0.215 |  |  |  |
| 12 | 0.351 |  |  |  |
| 13 | 0.161 |  |  |  |

  - Penentuan Pengaruh Variabel Penelitian

Teknik pengolahan data selanjutnya dalam menyelesaikan  penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis), dimana analisis jalur ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung sekumpulan variabel, sebagai variabel penyebab (variabel eksogenus) terhadap seperangkat variabel lainnya yang merupakan variabel akibat (varibel endogenus) [5].

5.5 Penentuan Koefisien Jalur

Dalam penentuan pengaruh variabel penelitian secara keseluruhan di dapat nilai koefisien jalur dari penjumlahan seluruh variabel eksogenous (variabel Faktor Penentuan Lokasi) terhadap variabel endogenous (variabel Lokasi Strategis). Nilai koefisien jalur (berdasarkan estimate) variabel Faktor Penentuan Lokasi terhadap Lokasi Strategis dapat dilihat pada Gambar 2.

Untuk mengetahui besar proporsi pengaruh variabel Faktor Penentuan Lokasi terhadap Lokasi Strategis  dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 2

Nilai koefisien Jalur dari Faktor

Penentuan Lokasi terhadap Lokasi Strategis

Gambar 3

Nilai Proporsi Pengaruh Variabel Faktor

Penentuan Lokasi terhadap Lokasi Strategis

5.6  Uji Signifikansi  Variabel Penelitian

Uji signifikansi terhadap variabel penelitian didasarkan pada uji t (T-Value) yang merupakan suatu pengujian hipotesis apakah koefisien jalur yang terbentuk dalam penelitian tersebut signifikan atau tidak pada taraf nyata 5 %. Adapun pengaruh varibel penelitian tersebut signifikan, jika nilai t lebih besar dari t tabel (1,99). Sedangkan nilai t yang dihasilkan dari uji signifikansi terhadap variabel penelitian melalui software Lisrel disajikan pada gambar 6.

Berdasarkan hasil uji signifikansi bahwa hanya terdapat satu variabel yang pengaruhnya tidak signifikan, yaitu faktor Fasilitas (X1).

Adapun variabel-variabel faktor penentuan lokasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan lokasi strategis, yaitu Harga Sewa (X4) sebesar 72,25 %, Jarak ke lokasi (X3) sebesar 7,29%, dan Jumlah Pesaing (X2) sebesar 3,61 %. Sedangkan variabel faktor penentuan lokasi yang dijelaskan dalam penelitian ini memberikan kontribusi pengaruh yang     cukup       besar    terhadap   penentuan

lokasi strategis, yaitu sebesar 61 %, dan sisanya sebesar 39% merupakan variabel lain di luar variabel penelitian ini, yang akan mempengaruhi penentuan lokasi yang strategis guna pendirian pusat distribusi yang baru seperti kebijakan perusahaan, kebijakan pemerintah ataupun faktor–faktor yang lainnya.

Gambar 6

Uji Signifikansi ( nilai t ) Variabel Faktor

Penentuan Lokasi terhadap Lokasi Strategis

5.7  Penentuan Lokasi Pusat Distribusi

Pemecahan masalah dalam penelitian pemilihan lokasi pusat distribusi PT. Marina di kota Bandung dalam rangka pengembangan ekspansi pemasaran produk dan optimalisasi pelayanan terhadap konsumen diperlukan data yang mendukung pemecahan masalah tersebut. Pimpinan PT. Marina sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) bermaksud mengetahui lokasi kota Bandung yang strategis untuk penempatan lokasi pusat distribusi dodol Marina dengan menetapkan 4 (empat) alternatif lokasi yang diusulkan berdasarkan 4 (empat) kriteria-kriteria yang dipertimbangkan, yaitu:

Alternatif :

1.	A1	= Pasar Kosambi

2.	A2	= Pasar Baru

3. 	A3	= Pasar Leuwi Panjang

4.	A4	= Pasar Lembang

Kriteria :

1.	f1	= Harga Sewa

2.	f2	= Jarak

3. 	f3	= Jumlah Pesaing

4.	f4	= Lokasi Strategis

Untuk memudahkan dalam proses perhitungan dan analisa maka disajikan melalui Tabel 6 evaluasi sebagai berikut :

Tabel 6

Tabel Evaluasi

| Kriteria | f1(.) | f2(.) | f3(.) | f4(.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Min/Max | Min | Min | Min | Max |
| Type | V | II | III | II |
| Q | 1000 | 20 | - | 3 |
| P | 2000 | - | 2 | - |
| A1 | 6750 | 98 | 7 | 14 |
| A2 | 8500 | 101 | 9 | 13 |
| A3 | 6500 | 90 | 4 | 16 |
| A4 | 6000 | 130 | 5 | 9 |

Keterangan :

fj	= Kriteria

Ai	= Daerah calon lokasi

p	= Preferensi treshold

q	= Indifference treshold

5.7.1 Penyusunan Hubungan Dominasi

Penyusunan hubungan dominasi ini merupakan proses penentuan hubungan prioritas antara alternatif yang satu dengan yang lainnya. Pada tahap ini dilakukan langkah – langkah perhitungan sebagai berikut :

a. 	Positif Out Ranking Flow

Disebut juga Leaving Flow, semakin besar nilainya maka semakin besar dominasi suatu alternatif terhadap alternatif lainnya

b. 	Negatif Out Ranking flow

Disebut juga Entering Flow, semakin besar nilainya maka semakin besar dominasi suatu alternatif terhadap alternatif lainnya.

c. 	Net Flow / Balance Flow

Merupakan selisih dari nilai Positif Out Ranking dan Negatif Out Ranking dan hasilnya merupakan nilai dominasi untuk setiap alternatif.

Tabel 7

Hasil Perhitungan Positive dan Negative Out Ranking

| Alt | ( + | Rank | ( - | Rank |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0.3125 | 2 | 0.1666 | 2 |
| A2 | 0.1666 | 4 | 0.4790 | 3 |
| A3 | 0.4583 | 1 | 0.0000 | 1 |
| A4 | 0.2500 | 3 | 0.5416 | 4 |

Tabel 8

Hasil Perhitungan Net Flow

| Alt | ( | Rank | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0.1459 | 2 | 2 |
| A2 | -0.3124 | 4 | 4 |
| A3 | 0.4583 | 1 | 1 |
| A4 | -0.2916 | 3 | 3 |

5.7.2   Decision Aid

(a)  Promethee I (Partial Ranking)

Penyusunan Partial Ranking dibuat berdasarkan nilai positif dan negatif out ranking. Penggunaan Promethee I memberikan informasi yang lebih realistis dan lengkap.

(+ 	=

(-	=

Gambar 7

Hubungan antar alternatif – Promethee 1

Gambar 8

Promethee I – Partial Ranking

(b). Promethee II (Complete ranking)

Penyusunan complete ranking dibuat berdasarkan nilai Net Flow yang didapat dari perhitungan sebelumnya untuk setiap alternatif. Penggunaan Promethee II lebih praktis bagi pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan.

Gambar 9

Promethee II – Complete Ranking

Berdasarkan Gambar 7, 8 dan 9  dapat dilihat alternatif calon lokasi yang dapat dijadikan pusat distribusi yang diurutkan berdasarkan ranking dari masing – masing calon lokasi.

Penyusunan hubungan dominasi (Fuzy Outranking) didasarkan pada positive outranking dan negative outranking masing – masing alternatif. Pembahasan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

1.  PositiveOut Ranking

Perhitungan positive outranking dilakukan untuk mengetahui nilai kebaikan suatu alternatif terhadap alternatif yang lainnya. Jika suatu alternatif memiliki nilai positive outranking yang lebih besar (lebih positif) maka alternatif tersebut dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya.

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa Leuwi Panjang mendominasi seluruh alternatif lainnya, hal ini disebabkan Leuwi panjang memiliki nilai manfaat yang lebih banyak dibandingkan daerah yang lainnya.

2.  Negative Out Ranking

Perhitungan negative outranking dilakukan untuk mengetahui nilai suatu alternatif dengan alternatif yang lainnya. Jika suatu alternatif memiliki nilai negative outranking yang lebih kecil (lebih negatif) maka alternatif tersebut dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya.

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa Pasar Lembang mendominasi alternatif yang lainnya, ini berarti daerah Lembang ini memiliki nilai manfaat yang kurang baik untuk dijadikan pusat distribusi.

3.  Net Flow

Perhitungan net flow dilakukan untuk mengetahui nilai alternatif terhadap alternatif lainnya. Jika suatu alternatif memiliki nilai net flow yang lebih besar (lebih positif) maka alternatif  tersebut dikatakan lebih baik dari alternatif yang lainnya. Perhitungan nilai net flow dilakukan dengan megurangi positive outranking dengan negative out ranking.

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa Leuwi panjang berada pada ranking pertama, diikuti pasar Kosambi, pasar Lembang dan terakhir pasar Baru. Ini berarti lokasi Leuwi Panjang sangat baik untuk dijadikan pusat distribusi.

4. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan kepada setiap bobot kriteria sehingga dapat diketahui pegaruhnya bobot tersebut terhadap nilai positive outranking, negative outranking yang akan menentukan nilai net flow atau hasil proses pengambilan keputusan sebelumnya.

Analisis sensitivitas dilakukan dengan merubah (menambah dan mengurangi) persentasi bobot setiap kriteria secara bertahap dan bergantian dengan menggunakan metoda Walking Weight Stability dan Weight Interval.

Dalam menentukan perubahan bobot dalam analisis sensitivitas ini dilakukan dengan cara trial and error, yaitu dengan mencoba – coba menambah ataupun mengurangi nilai bobot untuk setiap kriteria. Dalam analisis pada penelitian ini diambil penambahan bobot sebesar 10 % dan 20 % serta pengurangan bobot sebesar 10 % dan 20 %.

Nilai ini dipilih agar dapat terlihat secara jelas urutan ranking untuk masing – masing alternatif lokasi. Hal lain yang menjadi pertimbangan nilai penambahan dan pengurangan bobot ini adalah didasarkan kepada nilai interval bobot untuk masing – masing kriteria. Dari hasil interval bobot dapat dilihat bahwa nilai maksimum untuk dilakukan penambahan maupun pengurangan bobot kriteria adalah sebesar 23,94 %, sehingga analisis sensitivitas dilakukan dengan penambahan dan pengurangan bobot sebesar 10 % dan 20 %.

Tabel 9

Interval Bobot

| Kriteria | Weight | Interval | Weight % | Interval % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harga | 1 | (0,93 - 22) | 25 | (23.73 – 88) |
| Jarak | 1 | (0 – 1,063) | 25 | (0 – 26.15) |
| Pesaing | 1 | (0.94 – 3.1) | 25 | (23.94 – 50.82) |
| Strategis | 1 | (0 – 1.063) | 25 | (0 – 26.15) |

Setelah dilakukan sensitivitas terhadap masing-masing kriteria, diperoleh daerah yang paling stabil terhadap perubahan bobot yaitu pasar Leuwi Panjang.

- KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian penelitian serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dan kemudian mengolahnya hingga mencapai tahap analisis sehingga penelitian ini lebih berarti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu

      - Pengaruh Faktor – Faktor Lokasi terhadap Lokasi Strategis adalah :

        - Pengaruh variabel faktor penentuan lokasi terhadap lokasi strategis berpengaruh secara signifikan sebesar 61 %, sedangkan variabel yang tidak teridentifikasi adalah sebesar 39 %

        - Secara keseluruhan besar pengaruh faktor penentuan lokasi terhadap lokasi strategis berpengaruh terhadap lokasi strategis. Faktor harga sewa (X4) memberikan pengaruh secara signifikan sebesar 72,25 %, faktor jarak (X3) berpengaruh secara signifikan sebesar 7,29 %, dan faktor jumlah pesaing (X2) berpengaruh secara signifikan sebesar  3.61 %, tetapi ada satu faktor  yang tidak berpengaruh secara signifikan yaitu faktor Fasilitas (X1) yang hanya memberikan pengaruh sebesar 0,25 %.

      - Berdasarkan hasil perhitungan dengan metoda  Promethee bahwa lokasi pusat distribusi dodol Marina di kota Bandung yang paling strategis yaitu di daerah  Pasar Leuwi Panjang.

VII. 	DAFTAR RUJUKAN

[1] 	Sitepu, N. SK., (1994), Analisis Jalur (Path Analysis), Unit Pelayanan Statistika, Jurusan Statistika, FMIPA, Universitas Padjajaran, Bandung.

[2] 	Suryadi, K, dan Ramdhani M.A., (2002), Sistem Pendukung Keputusan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

[3] 	Rasyid, A.H., Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala, Universitas Padjadjaran, Bandung.

[4]	Sugiyono, (2002), Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung.

[5] 	Juanim, (2002), LISREL.8.5 For Windows. Aplikasi Penyelesaian Kasus Path Analysis, Fakultas Ekonomi UNPAS, Bandung

# Text boxes

Faktor – Faktor Lokasi

- Fasilitas (X1)

- Jumlah Pesaing (X2)

- Jarak (X3)

- Harga Sewa (X4)

Lokasi Distribusi yang Strategis

( Z )