INFOMATEK Volume 7 Nomor 2 Juni 2005

PERENCANAAN TEKNIK SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI LOKASI "VEEM" PASAR INDUK CARINGIN KOTA BANDUNG

Anni Rochaeni *), Evi Afiatun *), dan Wiwin Nuraeni **)

Jurusan Teknik Lingkungan

Fakultas Teknik - Universitas Pasundan

## Abstrak : Sampah merupakan permasalahan kota. Sumber kedua terbesar sampah perkotaan dihasilkan oleh pasar tradisional. Pasar Induk Caringin adalah pasar induk tradisional di Kota Bandung yang terletak di Jalan Soekarno Hatta dengan luas _+ 12 ha. Sistem penjualannya terdiri dari grosir dan eceran yang terdistribusi pada tempat usaha ruko, guko,” veem” dan los. Penelitian ini hanya difokuskan pada lokasi veem karena komoditi yang dijual memberi kontribusi jumlah sampah yang sangat dominan di Pasar Induk Caringin. Sistem pengelolaan sampah di lokasi veem Pasar Induk Caringin saat ini dilakukan dengan cara-cara yang mengabaikan faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya teknik pewadahan secara khusus dan sampah terkonsentrasi pada badan jalan, yang selanjutnya diiakukan pengumpulan sampah dengan cara didorong oleh wheelloader sekali dalam 1 had. Dengan demikian umur bersih di lokasi veem Pasar Induk Caringin relatif singkat. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama hingga diperlukannya suatu usulan perbaikan terhadap sistem pengelolaan sampah di lokasi veem Pasar Induk Caringin. Perbaikan terhadap kondisi tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis meliputi teknik pewadahan dan pengumpulan. Secara non teknis adalah perlunya peran serta pedagang dalam pengelolaan sampah terutama dalam proses pewadahan untuk menunjang keberhasilan sistem perencanaan teknik yang diusulkan.

Kata Kunci : sampah, pasar, veem, timbulan, karakte ristik, pengelolaan

I.  PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu output dari interaksi suatu komunitas. Sampah dapat menjadi penyebab turunnya kualitas lingkungan. Pada tingkat komunitas yang lebih besar seperti perkotaan, sampah sering menimbulkan masalah. Sumber kedua terbesar sampah perkotaan adalah pasar tradisional, Masduki [1]. Pasar tradisional disatu sisi merupakan sarana perdagangan yang vital bagi masyarakat kota, karena harga komoditinya pada umumnya lebih murah dari pada pasar swalayan. Akan tetapi disisi lain, kehariirannya sering dirasa mengganggu oleh masyarakat sekitarnya, jika sampahnya tidak dikelola dengan baik. Karena beragamnya komoditi yang tersedia, sampah yang ditimbulkanpun bermacam-macam. Dengan komponen sampah organik yang tinggi dan kondisi iklim di Indonesia, sampah pasar tradisional cenderung cepat membusuk. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang baik.

Banyak kajian telah dilakukan terhadap pengelolaan sampah pasar tradisional, namun untuk pasar tradisional berskala pasar induk diperlukan manajemen pengelolaan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Salah satu pasar induk di Kota Bandung dengan skala pelayanan kota, serta menjual barang-barang komoditi yang beragam adalah Pasar Induk Caringin.

Pasar Induk Caringin ini merupakan pasar tradisional dengan sistem penjualan grosir dan eceran yang terdistribusi pada tempat dagangan/usaha dengan tipe ruko, guko, veem dan los. Pasar ini mempunyai lahan yang cukup luas yaitu +12 hektar dan pengelolaannya dilakukan oleh swasta, begitu pula pengelolaan sampahnya. Penanganan pengelolaan sampah oleh pihak swasta pada pasar induk ini menjadi pertimbangan pemilihan wilayah studi.

Usaha pengelolaan sampah Pasar Induk Caringin yang telah dilakukan selama ini, tidak didasarkan pada pertimbangan kebersihan dan kesehatan. Hal ini disebabkan sarana yang tersedia minim dan seadanya, serta ruang kerja pengumpulan sampah yang tidak optimal di lokasi pasar. Disamping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat pasar khususnya pedagang untuk teriibat dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan-permasalahan tersebut terutama terjadi di lokasi "veem" Pasar Induk Caringin. "Veem" adalah tempat penyimpanan barang dagangan di pasar induk, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung [2]. Permasalahan yang muncul di lokasi veem ini disebabkan sistem penjualan di lokasi veem adalah sistem penjualan grosir dengan jenis dagangan yang menghasilkan sampah terbesar di Pasar Induk Caringin, sehingga perlu penanganan khusus dalam pengelolaan sampahnya. Kondisi tersebut, menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukannya studi lebih lanjut untuk lokasi veem Pasar Induk Caringin, sehingga dapat memberikan suatu usulan teknis dalam sistem pengelolaan persampahannya.

Maksud dan tujuan dari studi ini adalah :

- Mengevaluasi sistem pengelolaan sampah di lokasi veem Pasar Induk Caringin.

- Memberikan usulan teknis sistem pengelolaan sampah di lokasi veem Pasar Induk Caringin sebagai perbaikan sistem yang ada.

II.   METODA PERENCANAAN

Perencanaan. metoda yang dilakukan dalam perencanaan ini adalah studi literatur, wawancara serta pengamatan langsung terhadap kondisi eksisting pengelolaan sampah di lokasi veem Pasar Induk Caringin, penyebaran kuisioner terhadap para pedagang serta sampling sampah untuk pengukuran timbulan dan karakteristik fisik dan kimia sampah.

2.1 Survei Pendahuluan dan Studi Literatur

Langkah pertama dalam melakukan perencanaan ini adaiah melakukan survei pendahuluan dan studi literatur. Survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran secara umum keadaan daerah studi dan sistem pengelolaan sampahnya, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sedangkan studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori  dari beberapa referensi yang berkaitan dengan perencanaan. Teori-teori tersebut menjadi acuan dalam melakukan analisis sistem pengelolaan persampahan  lokasi veem Pasar Induk Caringin.

2.2 Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dimaksudkan untuk memperoleh data akurat dalam melakukan studi, sehingga dapat mendukung dalam melakukan analisis serta memberikan usulan perbaikan sistem pengelolaan. Data primer yang terkumpulkan adalah kondisi eksisting sistem pengelolaan persampahan di lokasi Pasar Induk Caringin, timbulan sampah dan karakteristik sampah. Data primer ini didapat dengan melakukan pengamatan langsung dan pengukuran sampel di lapangan serta pemeriksaan di laboratorium.

1. Pengamatan Kondisi Eksisting

2. Pengukuran Timbulan dan Karakteristik Sampah

Pengukuran timbulan sampah dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam menentukan analisis pengelolaan. Sedangkan pengukuran komposisi sampah dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam menunjang analisis alternatif sistem pengolahan.

Timbulan dan karakteristik sampah diukur terhadap sampel sampah. Penentuan sampel sampah ini dilakukan dengan metoda sampling, yaitu pengambilan secara representatif sebagian sampah yang akan diukur. Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diukur, maka dilakukan pendataan terlebih dahulu terhadap jenis dagangan/usaha, jumlah tempat dagangan/usaha dari tiap jenis, total jumlah tempat dagangan/usaha. Setelah pendataan kemudian dihitung jumlah sampel yang harus diambil. Perhitungan jumlah sampel tersebut didasarkan pada ketentuan dalam SK SNI M-36-1991-03 mengenai jumlah sampel timbulan sampah dari non perumahan, yaitu dengan menggunakan rumus :

dimana :

S   = jumlah sampel

Cd = koefisien bangunan non permanen = 1

Ts = jumlah tempat dagangan/usaha

Setelah dihitung jumlah sampel dengan menggunakan rumus di atas, lalu dihitung jumlah sampel untuk masing-masing jenis daganganlusaha. Kemudian ditentukan lokasi tempat daganganlusaha dari masing-masing jenis daganganlusaha dari setiap blok yang akan disampling dengan pemilihan secara random (acak).

Pemeriksaan komposisi kimia sampah dilakukan di laboratorium. Parameter yang diperiksa meliputi kadar air, kadar abu, kadar volatil, kandungan nitrogen (dengan metoda NTK), kandungan karbon dan kandungan phospat.

2.3 Pengumpulan Data Sekunder

Tujuan pengumpulan data sekunder adalah untuk memperoleh data pendukung dalam melakukan studi, sehingga mempermudah dalam melakukan analisis. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi kondisi fisik daerah studi serta sarana dan prasarana perdagangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan.

1. Kondisi Fisik Daerah Studi

Pengumpulan data mengenai kondisi fisik daerah studi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai lokasi veem di Pasar Induk Caringin, batasan lokasi veem serta prosentase luas lokasi veem dari luas total. Dari informasi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat usulan teknis perencanaan sistem pengelolaan persampahan di lokasi veem Pasar Induk Caringin. Data-data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara pada bagian Teknik Badan Pengelola Pusat Perdagangan Caringin (BP3C).

2. Sarana dan Prasarana Perdagangan

Data mengenai sarana dan prasarana perdagangan, merupakan data yang cukup penting dalam menentukan timbulan sampah pasar. Dengan mengetahui jenis dagangan, dapat diukur produksi sampah yang ditimbulkan setiap harinya. Data mengenai sarana dan prasarana yang dikumpulkan diantaranya adalah sarana sirkufasi pada daerah studi (meliputi sarana sirkulasi di dalam blok dan jarak antar blok), jumlah veem dan jenis dagangannyalusahanya dari setiap blok. Informasi sarana dan prasarana ini diperoleh dari KOPPAS dan BP3C.

III.   GAMBARAN UMUM

Induk Caringin adalah pasar induk pertama di Kota Bandung yang dibangun oleh Pemda bekerjasama dengan KOPPAS Caringin. Pasar Induk  Caringin beroperasi sejak tahun 1991 diatas lahan seluas ±12 ha. Pasar ini pekan pasar dengan kegiatan yang cukup tinggi dan beragam, yang jual barang-barang dengan sistem penjualan grosir, eceran juga termasuk pedagang kaki lima. Namun untuk sistem penjualan grosir dengan jenis  dagangan sayur dan buah lebih terkonsentrasi di lokasi veem. Dengan kondisi demikian maka dapat dipastikan bahwa sampah yang dihasilkan di lokasi veem, kWh banyak, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

3.1  Lokasi dan Batas Wilayah Pasar Induk Caringin

Pasar Induk Caringin terletak di tepi jalan By Pass Soekarno Hatta. Secara administratif lokasi Pasar Induk Caringin terletak di Daerah Tingkat II Kota Bandung, tepatnya di Desa Lumbeng, Kelurahan dan Kecamatan Babakan Ciparay. Lokasi Pasar Induk Caringin di wilayah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 2. Luas areal efektif Pasar Induk Caringin untuk saat ini adalah sebesar ( 11,14  ha atau  sekitar 92% dari luas total lahan yang akan dikembangkan.

3.2 "Veem" Pasar Induk Caringin

Lokasi veem Pasar Induk Caringin berada di tengah-tengah pasar (sentral Pasar Induk Caringin), yang menempati +50% luas lahan Pasar Induk Caringin. Veem di Pasar Induk Caringin merupakan salah satu tipe tempat dagangan/ usaha selain ruko, guko dan los. Peletakkan veem ini diatur berdasarkan blok dan dibagi menjadi 11 blok. Jarak antara setiap blok adalah ±8 meter yang berfungsi sebagai sarana sirkulasi antar blok. Sarana sirkulasi ini digunakan untuk tempat parkir pembeli, aktifitas bongkar muat barang, lalu lintas keluar masuk kendaraan, tempat penyortiran barang dagangan sebagian-pedagang dan lain lain.

Dalam setiap blok terdapat sejumlah veem yang berbeda, dengan luas setiap veem (3x4) meter, yang dikelompokkan dalam beberapa blok yaitu blok EO sampai dengan E10. Sarana sirkulasi di dalam blok +2 meter. Sarana sirkulasi yang tersedia ini sebagian digunakan pedagang untuk menyimpan barang dagangannya, sehingga sisa jalan yang tersedia tinggal kurang dari 1 meter.

Tabel 1

Pembagian Blok dan Jumlah Veem Dari Masing-Masing Blok di Lokasi Veem Pasar Induk Caringin

3.3  Jenis Dagangan/Usaha

Dalam kegiatannya, veem ini digunakan sebagian besar untuk menjual barang komoditas perkebunan seperti sayuran dan buah-buahan, serta sebagian kecil komoditas peternakan seperti daging, unggas dan ikan. Selain itu juga beberapa tempat digunakan untuk menjual makanan olahan untuk memenuhi kebutuhan makan para pedagang dan kuli bongkar muat, serta sebagian kecil menjual kebutuhan hidup lainnya. Sayuran dan buah-buahan yang merupakan komoditas terbesar yang diperdagangkan pada daerah studi, dijual dalam partai besar (grosir). Distribusi penggunaan veem berdasarkan jenis dagangan/usahanya pada daerah studi ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Jumlah dan Prosentase ”Veem” Berdasarkan Jenis Dagangan/Usaha

3.4  Waktu Aktifitas Daerah Studi

Aktifitas yang terjadi pada daerah studi terus menerus selama 24 jam. Namun demikian aktifitas jual beli terpadat dimana terjadi waktu kunjung paling ramai adalah pada jam 20.00 - 05.00. Selain aktifitas jual beli sebagai aktifitas utama, ada aktifitas lain yang mempunyai kontribusi terhadap timbulan sampah yaitu aktifitas bongkar muat dan penyortiran barang dagangan yang akan dijual. Aktifitas bongkar muat pada umumnya dimulai pada jam 14.00-17.00, sedangkan aktifitas penyortiran lebih banyak dilakukan pada jam 06.00-10.00. Informasi mengenai gambaran umum daerah studi ini akan menjadi acuan dalam melakukan analisis dan dalam memberikan usulan teknis pengelolaan sampahnya.

IV.  SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH "VEEM" PASAR INDUK CARINGIN

Pengelolaan sampah di Pasar Induk Caringin bertujuan untuk melayani penanganan sampah yang dihasilkan oleh pedagang, pengunjung dan masyarakat yang berada di sekitar pasar, sehingga sampah dapat diangkut secepat mungkin ke tempat pembuangan akhir (TPA).

4.1 Struktur Organisasi Pengelola Sampah

Dalam pengelolaannya, persampahan Pasar lnduk Caringin (termasuk di dalamnya lokasi veem) berada dibawah pengawasan KOPPAS Induk Caringin dengan penanggung jawab Manajer Pengelola. Sedangkan operasional hariannya berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Kebersihan.

Operasional pengelolaan persampahan Pasar Induk Caringin berada di bawah tanggung jawab seorang kepala seksi kebersihan yang membawahi 3 bagian, yaitu petugas lapangan, operator armada dan anggota. Selain bertanggung jawab terhadap operasional harian kebersihan pasar, kepala seksi kebersihan ini juga bertanggung jawab terhadap operasional retribusi yang dikenakan kepada pedagang, namun tidak menangani secara langsung pengelolaan keuangannya.

Pendapatan dari retribusi ini dilaporkan dan diserahkan langsung kepada bagian pendapatan di Badan Pengelola Pusat Perdagangan Caringin (BP3C). Bagian pelaksana kebersihan yang bertanggungjawab di lokasi veem adalah operator armada dan beberapa anggota.

Operator armada yang terdiri dari 2 orang bertugas mengoperasikan dan memelihara alat berat (wheelloader), sedangkan anggota lainnya adalah petugas kebersihan harian yang berjumlah 10 orang. Semua bagian yang bertugas sebagai pelaksana kebersihan ini mulai bekerja pada jam 06.00 sampai dengan jam 16.00.

4.2 Operasional Pengelolaan Sampah

Operasional pengelolaan sampah veem Pasar Induk Caringin dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1

Bagan Operasional Pengelolaan

Sampah Daerah Studi

Sampah dari veem yang dominan adalah sortiran sayuran atau buah-buahan yang tidak mempunyai nilai jual. Sampah ini ditempatkan sementara pada wadah lalu ditumpahkan ke badan jalan. Sampah yang berserakan di jalan tersebut kemudian didorong oleh alat pengumpul Wheelloader menuju TPS, lalu diangkut dan dibuang ke TPA.

Sistem pengelolaan sampah di lokasi veem Pasar Induk Caringin ini akan diuraikan berdasarkan sistem teknik operasional pengelolaan persampahan menurut SK SNI T-13-1990-F, yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan.

4.2.1 Pewadahan Sampah

Dalam sistem pelayanan persampahannya, pengelola persampahan Pasar Induk Caringin tidak menyediakan tempat sampah secara khusus untuk pewadahan sampah dari sumber sampah. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pedagang, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pedagang tidak melakukan pewadahan pada sampah yang dihasilkannya. Meskipun ada penampungan sampah pada saat penyortiran barang komoditi yang dilakukan pada masing-masing tempat dagangan/usahanya (veem), hal tersebut hanya bersifat sementara.

Setelah penampung tersebut penuh, sampah langsung ditumpahkan ke badan jalan agar sampah tersebut tidak memenuhi veemnya. Sebagian pedagang melakukan penyortiran di pinggir badan jalan, sehingga sampah bisa langsung dibuang ke jalan tanpa menampung terlebih dahulu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada pengelolaan pewadahan baik oleh pihak pengelola Pasar Induk Caringin, maupun partisipasi dari pedagangnya sendiri.

4.2.2 Pengumpulan Sampah

Sampah dari sumbernya dikumpulkan pada badan jalan oleh masing-masing pedagang, kemudian didorong oleh wheelloader menuju TPS. Operasional pengumpulan dengan teknik tersebut melibatkan beberapa petugas untuk mengumpulkan sampah yang berserakan supaya dapat terdorong oleh wheelloader. Pengumpulan dilakukan berdasarkan jalur pada setiap blok, dimulai dari blok EO dan terakhir pada blok E10.

Jumlah sampah yang banyak dan kapasitas pengumpulan wheelloader yang terbatas, menyebabkan ritasi pengumpulan untuk setiap jalur menjadi lebih banyak (2 sampai 4 rit per jalur). Waktu yang dibutuhkan untuk 1 rit pengumpulan tergantung pada panjang jalur. Proses pengumpulan dilakukan dari jam 06.00 sampai dengan jam 15.00.

4.2.3 Pemindahan Sampah

Sampah dari sumber sampah, dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai lokasi pemindahan sebelum diangkut dan dibuang ke TPA. Tempat Pembuangan Sementara Pasar Induk Caringin berupa bangunan dari beton yang berbentuk U dengan ukuran (5x2) meter dan tinggi 2,5 meter (lihat Gambar 2).

Proses pemindahan dilakukan dengan menggunakan wheelloader. Pemindahan dilakukan pada saat alat pengangkut (Dump Truck) ada dan jumlah sampah di TPS cukup untuk 1 kali angkut (+12 m).

Gambar 2

Bentuk Tempat Pembuangan Sementara

Pasar Induk Caringin

4.2.4 Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA dilakukan dengan menggunakan Dump Truk yang mempunyai kapasitas 12 m3. Dump Truk tersebut merupakan hasil sewa dari pihak swasta (rekanan) atau dengan PD Kebersihan. Pada kondisi normal, tidak pada musim buah tertentu, volume sampah mencapai 120 m3 perhari. Sehingga target jumlah truk yang harus disediakan pengelola adalah 5 buah, dengan jadwal pengangkutan sampah ke TPA dilakukan 2 rit untuk setiap truknya.

Satu rit pengangkutan membutuhkan waktu 2 jam. Pada kondisi musim buah tertentu, volume sampah biasanya lebih banyak dan pengelola menyediakan sampai 10 buah dump truk. Adakalanya dump truk yang tersedia terbatas (tidak memenuhi kebutuhan), sehingga jadwal pengangkutan setiap truk bisa mencapai maksimal 5 rit perharinya. Proses pengangkutan sampah dimulai pada jam 06.30 sampai dengan jam 17.00.

4.2.5  Pembuangan Akhir Sampah

Sampah yang sudah terkumpul di TPS dan diangkut oleh Dump Truk kemudian dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah. Sistem pembuangan yang dilakukan adalah sistem Open Dumping. Volume sampah rata-rata tiap harinya mencapai 120 m3.

4.3 Peran Serta Pedagang

Dalam pengelolaan sampah Pasar Induk Caringin ini, ada peran serta pedagang yaitu dalam pemanfaatan kembali sampah yang mempunyai nilai jual seperti karung, kardus, keranjang, peti kas, kulit bawang putih, sortiran buah/sayur dan lain-lain. Peran serta pedagang dalam pemanfaatan kembali sampah tersebut, secara tidak langsung (tanpa disadari) telah membantu upaya minimasi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA, walaupun hanya dalam jumlah kecil.

V. ANALISIS HASIL PENGAMATAN DAN USULAN PERENCANAAN TEKNIK PENGELOLAAN SAMPAH

Merencanakan sistem pengelolaan persampahan di lokasi veem Pasar Induk Caringin, diawali dengan evaluasi dari kondisi yang sudah ada. Kemudian didasari dengan teori-teori yang mendukung, diberikan suatu usulan perencanaan yang optimal untuk daerah studi. Sebelum memberikan usulan perencanaan teknis pada daerah studi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap timbulan dan karakteristik sampah veem Pasar Induk Caringin.

5.1 Analisis Timbulan Sampah

Timbulan sampah diperoleh melalui cara sampling sesuai SK SNI M-36-1991-03. Jumlah sampel yang harus diambil ditentukan berdasarkan jumlah veem dan jenis dagangan/usahanya. Hasilnya dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Langkah pertama adalah perhitungan jumlah sampel yang harus diambil berdasarkan rumus :

dimana :

S   = jumlah sampel

Cd = koefisien bangunan non permanen = 1

Ts = jumlah tempat veem

Perhitungan :

Setelah diperoleh total jumlah sampel yang harus diambil, kemudian ditentukan jumlah sampel untuk tiap jenis dagangan/usaha dengan cara prosentase tiap jenis dagangan/usaha dikalikan dengan total jumlah sampel. Contoh perhitungan :

Prosentase jumlah jenis dagangan sayur :

Jumlah sample untuk jenis dagangan sayur

Hasil perhitungan jumlah sampel untuk tiap jenis dagangan/usaha dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Jumlah Sampel Untuk Tiap Jenis Dagangan/Usaha

Dari hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampah yang diambil adalah 44 sampel, dengan pertimbangan agar sampel cukup representarif.

2. Langkah berikutnya adalah mengukur jumlah timbulan dari masing-masing sampel sesuai dengan cara pengukuran yang telah ditetapkan SK SNI M-361991-03 (langkah kerja sudah dijelaskan pada metodologi penelitian). Hasil pengukuran sampel dapat dilihat pada Tabel 4.

Timbulan sampah ini kemudian akan menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan usulan teknis sistem pewadahan dan pengumpulan daerah studi.

Tabel 4

Timbulan Sampah Tiap Jenis Dagangan/Usaha

5.2 Analisis Karakteristik Sam pah

Selain timbulan, hal fain yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristik sampah. Karakteristik sampah diukur untuk menentukan sistem pengelolaan sampah yang tepat untuk daerah studi, terutama dalam penentuan sistem pewadahan dan sistem pengolahan.

Karakteristik sampah yang diukur adalah jenis sampah, komposisi sampah dan densitas (berat jenis) sampah.

1. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dinalisis dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu sampah basah (garbage), sampah kering (rubbish) dan sampah lembut. Hasil pengamatan di lapangan memberikan informasi bahwa jenis sampah yang dominan pada daerah studi adalah jenis sampah basah (garbage), yaitu sekitar 66,67%. Analisis jenis sampah pada daerah studi dilakukan.	untuk menentukan sistem pengelolaan sampah, terutama pada sistem pewadahan.。

2. Komposisi Sampah

Dari hasil pengukuran di lapangan prosentase komposisi fisik sampah Pasar Induk Caringin dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5

Prosentase Komposisi Fisik Sampah Pasar Induk Caringin

Dari 5 dapat disimpulkan bahwa komposisi fisik terbesar sampah Pasar Induk Caringin adalah sampah organik, yaitu sebesar 92,76%. Dengan demikian alternatif sistem pengolahan sampah yang tepat untuk Pasar !nduk Caringin adalah metoda komposting. Frosentase komposisi fisik lainnya, berupa plastik, kertas, kayu dan karet, relatif kecil (7,24%). Hal ini terjadi karena komposisi sampah yang diukur merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh para pedagang ataupun pemulung.

Parameter komposisi kimia yang diukur adalah kadar air, kadar kering, kadar abu, kadar volatil, kadar C-Organik, kadar total Nitrogen dan kadar Phosfat. Prosentase komposisi kimia sampah Pasar Induk Caringin dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6

Prosentase Komposisi Kimia Sampah Pasar Induk Caringin

3. Densitas (Berat Jenis) Sampah

Densitas (berat jenis) sampah dinyatakan dengan berat sampah per satuan volume. Informasi mengenai densitas (berat jenis) sampah diperlukan untuk menentukan ketebalan dari lapisan sampah yang akan dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem Sanitary Landfill. Dari hasil pengukuran di lapangan, diperoleh data bahwa densitas (berat jenis) sampah Pasar Induk Caringin adalah 478,45 kg /M3.

5.3 Usulan  Perencanaan  Teknik  Sistem  Pengelolaan Sampah

Hasil analisis timbulan dan karakteristik sampah digunakan sebagai acuan untuk memberikan usulan perbaikan teknik operasional pengelolaan sampah veem Pasar Induk Caringin. Usulan perbaikan didasarkan pada SK SNI M-36-1991-03 mengenai teknik operasional pengelolaan sampah meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemindahan, pembuangan dan pengolahan.

5.3.1 Teknik Pewadahan

Penyimpanan / pewadahan sampah dimaksudkan untuk mencegah sampah berserakan yang akan memberikan kesan kotor, selain itu juga untuk mempermudah proses kegiatan pengumpulan. Dari hasil analisis data pengamatan diketahui bahwa pada daerah studi proses pewadahan tidak dilakukan oleh semua pedagang. Pada pedagang yang melakukan pewadahanpun, pewadahan sampahnya hanya bersifat sementara, sampah kemudian segera ditumpahkan ke badan jalan. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan, baik dari segi kebersihan maupun kesehatan. Untuk itu diusulkan suatu sistem pewadahan yang sesuai dengan kondisi daerah studi.

Wadah sampah merupakan tanggung jawab penghasil sampah, DPU [3]. Dalam menentukan wadah sampah, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu timbulan sampah perhari dan karaktehstik sampahnya. Wadah sampah ini juga direncanakan dengan pertimbangan kemudahan dalam proses pengumpulan (mempercepat proses), hygienis untuk penghasil sampah dan petugas pengumpul.

Namun dalam teknis pelaksanaannya, karakteristik masyarakat pasar serta aspek sosial lainnya juga perlu dipertimbang kan. Pada daerah studi faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Timbulan sampah yang dihasilkan oleh setiap pedagang pada daerah studi sangat bervariasi mulai dari 0,05 kg/unit/hari sampai dengan 72,6 kg/unit/hari. Hal tersebut tergantung pada jenis dagangannya. Dengan demikian volume wadah sampah untuk masing-masing veem akan berbeda.

- Jenis sampah yang dihasilkan pada umumnya sama, yaitu sebagian besar merupakan sampah organik basah. Sehingga perlu wadah sampah dengan bahan yang tidak mudah rusak.

- Sarana sirkulasi yang tersedia di lokasi veem adalah :

- Sarana sirkulasi yang tersisa di dalam setiap blok kurang dari 1 meter. Aktifitas penggunaan sarana sirkulasi antar blok sangat tinggi.

- Dengan kondisi demikian akan sulit menempatkan wadah sampah permanen, baik pada masing-masing veem, maupun secara komunal.

- Karakteristik masyarakat pasar yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan nilai ekonomis, akan selalu mencari kesempatan dalam bentuk apa saja yang bisa menguntungkan, termasuk pemanfaatan setiap lahan yang tersedia. Sebagai contoh pemanfaatan sebagian sarana sirkulasi menjadi tempat menyimpan barang dagangannya. Kondisi demikian akan sulit dalam menempatkan wadah sampah individu ataupun komunal yang bersifat permanen, karena dikhawatirkan tempat sampah permanen tersebut akan berubah fungsi menjadi tempat dagangan.

Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut di atas, maka diusulkan teknik pewadahan individu dimana :

- Setiap pedagang wajib mewadahi sampah yang dihasilkannya.

- Wadah sampah disediakan sendiri oleh pedagang.

- Wadah sampah dapat berupa kantong plastik, karung atau keranjang bekas dagangannya.

- Kapasitas wadah sampah disesuaikan dengan jumlah sampah yang dihasilkannya.

- Menempatkan sampah yang sudah diwadahi masing-masing pedagang di pinggir badan jalan. Selain mempermudah petugas dalam pengambilan sampahnya juga tidak menambah penggunaan lahan tempat dagangannya.

5.3.2 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan eksisting daerah studi juga tidak mempertimbang kan aspek kebersihan dan kesehatan. Dimana sampah didorong wheelloader dan tidak ada penanganan lanjutan seperti penyapuan. Hal tersebut menyebabkan sisa sampah masih tertinggal. Selain itu permasalahan lain adalah umur bersih daerah studi yang relatif singkat. Dengan kondisi demikian perlu perubahan pola pengumpulan. Maka teknik pengumpulan yang diusulkan adalah :

- Sampah yang sudah diwadahi dan ditempatkan di pinggir badan jalan diangkut dengan alat pengumpul. Alat pengumpul yang akan diusulkan adalah kendaraan jenis pick-up yang dimodifikasi. Pertimbangan penggunaan mobil pick-up sebagai alat pengumpul yaitu :

- Rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan per hari pada daerah studi cukup besar (52203,05 kg/hr).

- Kapasitas mobil pick-up yang diusulkan cukup untuk mengangkut sampah dengan jumlah timbulan tersebut (kapasitas maksimal mobil pickup yang diusulkan adalah 6 m).

- Kemudahan dalam operasional.

- Sarana sirkulasi yang tersedia dengan aktifitas yang cukup tinggi.

2. Pola pengumpulan dilakukan berdasarkan jalur yang tersedia. Jumlah ritasi per hari untuk 1 mobil pick-up dihitung dengan menentukan kapasitas pelayanan mobil pick-up, jarak tempuh, waktu operasi dan kelonggaran waktu.

a.	Kapasitas pelayanan mobil pick-up per satu rit Untuk menentukan kapasitas pelayanan mobil pick-up per satu rit, harus ditentukan terlebih dahulu rata-rata timbulan sampah per unit (veem) per hari.

- Rata-rata timbulan per veem per hari = 52203,05 kg/hr: 1390 = 37,56 kg/unit/h = 0,0785 m3/unit/hr

- Kapasitas pelayanan pick-up per 1 rit = 6 M3: 0,0785 m3/unit/hr = 76,4 unit = 77 unit

b.	Rata-rata waktu yang dibutuhkan terhadap proses operasi pengumpulan sampah (Khaeriyah, 1999), [4]:

- Menjalankan mobil pick-up kosong = 213 m : 1,87 m/dt = 113,9 detik = 1,9 menit

- Waktu operasi pengambilan sampah :

- Berjalan ke tempat sampah = 3 detik

- Mengambil sampah = 4 detik

- Membawa tempat sampah penuh          = 5 detik

- Meletakkan/menuang sampah               = 3 detik/ 15 detik

- Total waktu pengambilan per 1 rit          = 15 dtk x 77 unit = 1155 detik = 19,25 menit

- Menjalankan pick up penuh		   = 213 m : 1,87 m/dt = 113,9 detik = 1,9 menit

- Memindahkan sampah di TPS  = 25 menit

- Kelonggaran waktu = 20 menit

Total waktu yang diperlukan dalam operasi pengumpulan adalah :

= (1,9 + 19,25 + 1,9 + 25 + 20) menit

=  68,05 menit  = 1,13 jam/rit

c.	Jumlah ritasi per mobil pick-up per hari :

- Usulan total kerja per hari = 8 jam/hr

- Jumlah ritasi pick up per hari = 8 jam/hr : 1,13 jam/rit = 7 rit/hari

d.	Jumlah kebutuhan pick up per hari :

- Volume pick up = 6 m3

- Faktor pemadatan =  1,2 (SK SNI S-04-1993-03)

- Kapasitas pick up  =  6 m3 x 1,2

=  7,2 m3/pick-up

- Ritasi pick up per hari  = 7 rit/hr

- Kebutuhan pick-up = total timbulan sampah : (ritasi x kap. pick-up)

= 109,1 m3/hr : (7 rit/hr x 7,2 m)

= 2 pick-up

e. Alokasi pelayanan pick-up :

- Pick-up 1 melayani blok EO - E2 dan sebagian blok E3

- Pick-up 2 melayani sebagian blok E3 dan blok E4 - E10

(Daerah pelayanan untuk tiap mobil pick-up dapat dilihat pada Gambar 3)

- Sampah dikumpulkan di TPS dengan cara diturunkan atau ditumpahkan dari mobil pick-up pada kondisi masih dalam wadah ataupun tidak.

- Waktu pengumpulan dilakukan mulai jam 10.00 pagi sampai jam 18.00 yaitu pada saat aktifitas jual beli tidak terlalu ramai serta waktu penyortiran dan bongkar muat sudah selesai.

- Penugasan 3 orang untuk setiap kendaraan, yang terdiri dari 1 orang sopir dan 2 orang petugas pengambil sampah.

- Penambahan waktu kerja petugas pada hari minggu, sehingga tidak terjadi kelebihan beban operasional pengumpulan pada hari senin yang akan menambah kebutuhan sarana pengumpul (mobil pick-up).

Gambar 3

Daerah pelayanan untuk tiap mobil pick-up

5.3.3	Teknik Pemindahan

Pemindahan dilakukan terhadap sampah yang sudah dikumpulkan oleh mobil pick-up ke TPS, ke dalam dump truck sebagai alat angkut sampah ke TPA. Teknik pemindahan dilakukan dengan memanfatkan wheelloader yang ada sebagai alat pemindah sampah. Dengan demikian wheelloader masih dapat difungsikan.

5.3.4	Teknik Pengangkutan

Usulan perbaikan teknik pengangkutan lebih ditekankan pada penyediaan alat angkut. Perlu dilakukan pengadaan minimal satu alat angkut sebagai investasi pengelola. Selain itu perlu ada kontrak yang jelas dengan pihak swasta yang memberikan sewa alat angkut (dump truk). Hal ini untuk menghindari keterlambatan pengankutan sampah ke TPA.

5.3.5	Teknik Pembuangan

Dalam teknik pembuangan, perlu diusulkan suatu kerjasama dengan pemerintah kabupaten (owner lahan TPA) dalam pengadaan timbangan alat berat, sehingga dapat diperkirakan jumlah sampah yang akan dibuang.

Hal ini berkaitan dengan biaya retribusi yang harus dibayar sesuai dengan berat sampah yang dibuang, selain itu juga untuk mengetahui umur pakai TPA.

5.3.6	Teknik Pengolahan

Hasil pengukuran di lapangan yang menunjukan bahwa jenis sampah dominan adalah sampah garbage dan karakteristik sampah yang menunjukkan kandungan C-organik yang tinggi, maka diusulkan teknik pengolahan komposting sebagai teknik pengolahan yang sesuai untuk daerah studi.

Karena jumlah sampah yang cukup besar dan tidak adanya lahan kosong pada daerah studi, tidak memungkinkan dilakukan komposting di lokasi (Pasar Induk Caringin). Untuk itu perlu ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan proses komposting di TPA.

Semua usulan teknis perencanaan ini tidak terlepas dari aspek non teknis, yaitu peran serta masyarakat pasar. Untuk itu perlu ada kerjasama yang baik antara pedagang dengan pihak pengelola.melalui pendekatan sosial, sehingga ada kontribusi pedagang terhadap pengelolaan sampahnya. Selain itu perlu adanya aturan yang jelas yang ditetapkan oleh pihak pengelola untuk mendukung sistem pengelolaan yang baik.

VI.  KESIMPULAN

Kesimpulan dari studi ini adalah perlu dilakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah eksisting pada daerah studi terutama dalam teknik pewadahan dan pengumpulannya, baik secara teknis dan non teknis.

Secara teknis, perlu dilakukan perbaikan dalam teknik pewadahan dan pengumpulannya. Teknik pewadahan yang sebelumnya dilakukan dengan cara dituang di badan jalan, dirubah menjadi diwadahi pada wadah yang sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkannya.

Sedangkan teknik pengumpulan dirubah dari teknik pengumpulan dengan cara didorong menjadi teknik pengumpulan dengan cara diangkut. Dengan jumlah sampah yang cukup besar pada daerah studi diperlukan 2 alat pengumpul.

Sedangkan secara non teknis, sistem pengelolaan sampah pada daerah studi ini memerlukan peran aktif dari para pedagang, yaitu dalam kesadaran dan kemauan untuk melakukan pewadahan secara mandiri. Disamping itu perlu satu aturan yang jelas yang ditetapkan oleh pengelola untuk mendukung sistem pengelolaan yang baik.

VII.    DAFTAR RUJUKAN

[1] 	Pratama, Y.,(1999), Studi Karakteristik Timbulan Sampah Pasar Tradisional Permanen Cihaurgeulis dan Non Permanen Cikufra Kodya Bandung, Laporan Tugas Akhir TL ITENAS,

[2] 	Dinas Pengelola Pasar Kota Bandung, (2002), Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung, (Perda Kota Bandung No. 19 tahun 2001), Bandung,

[3] 	Departemen Pekerjaan Umum, (1991), Metoda Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. (SK SNI M-36-1991-03), Yayasan LPMB, Bandung,

[4] 	Khaeriyah, Y., (1999), Rencana Pengelolaan Sampah Kota Indramayu, Laporan Tugas Akhir TL ITA, Bandung,

# Text boxes

Sumber : Pengukuran dan Perhitungan

Sumber : Perhitungan

*)  Dosen Jurusan Teknik Lingkungan FT-Unpas

**) Alumni Jurusan Teknik Lingkungan FT-Unpas

Sumber : KOPPAS Induk Caringin, 2002

Sumber : Pengukuran dan Perhitungan

Sumber : KOPPAS Induk Caringin, 2002

“ Veem”

Wheelloader