INFOMATEK Volume 10 Nomor 1 Maret 2008

ANALISIS SIKAP KERJA DAN KELUHAN OPERATOR MENGGUNAKAN

METODE Rapid Upper Limb Assessment (RULA) DAN

Cumulative Trauma Disorders (CTDs)

(Studi kasus di P.T. Sinar Terang Logam Jaya Bandung)

Rizki Wahyuniardi *), M. Yani Syafei *)

Jurusan Teknik Industri

Fakultas Teknik - Universitas Pasundan Bandung

Abstrak : PT. Sinar Terang Logam Jaya adalah suatu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan komponen-komponen otomotif dan esteger, dimana kegiatan produksinya dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen (make to order). Dalam kegiatannya, departemen produksi khususnya pada bagian welding, terdapat aktivitas pengangkatan dan pengelasan esteger yang melibatkan manusia sebagai alat pemindah material yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Untuk menganalisa sikap kerja dan keluhan operator dalam melakukan kegiatan ini digunakan metoda RULA (Rapid Upper Limb Assessment) dan CTDs (Cumulative Trauma Disorders). Metoda RULA adalah untuk menentukan score sikap kerja tubuh bagian atas sedangkan CTDs digunakan untuk mengetahui penyakit yang ditimbulkan oleh aktivitas kerja yang dilakukan secara berulang–ulang. Hasil penelitian dengan metode RULA menunjukkan hasil sikap kerja yang bervariasi dari kategori berbahaya sampai kategori kurang berbahaya. Sedangkan hasil penelitian dengan metode CTDs diperoleh sejumlah keluhan operator dalam suatu waktu kerja tertentu. Dengan hasil tersebut, perusahaan dapat membuat rekomendasi perubahan sikap kerja yang diperlukan untuk menghindari resiko sakit pekerja di kemudian hari atau membuat alat bantu yang memenuhi kaedah-kaidah ergonomi.

Kata kunci : sikap kerja, RULA, CTDs

- PENDAHULUAN

Tenaga kerja manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam industri manufaktur. Segala aspek yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dari tenaga kerja perlu menjadi fokus perhatian pihak perusahaan. Ergonomi sebagai salah satu cabang ilmu saat ini dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi fungsi tenaga kerja manusia. Dengan ergonomi, suatu sistem kerja disesuaikan dan dirancang dengan kemampuan, kekurangan serta karakteristik tenaga kerja yang bekerja didalamnya agar tenaga kerja yang bersangkutan dapat bekerja seoptimal mungkin untuk menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan kualitas tinggi, Pulat [1].

Kata ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dan lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan . Salah satu prinsip dasar dari ergonomi adalah suatu pekerjaan atau aktivitas harus dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai kemampuan dan keterbatasan manusia, Wignjosoebroto [2].

PT. Sinar Terang Logam Jaya merupakan industri yang bergerak dibidang manufaktur, dimana kegiatan produksinya dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen (make to order). Di perusahaan ini, pemindahan material, yang sebagian besar adalah besi, dilakukan secara manual. Pekerjaan pengangkatan material manual merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para pekerja. Pemindahan bahan secara manual apabila tidak dilakukan secara ergonomis akan menimbulkan kecelakaan dalam industri (industrial accident) yang disebut sebagai “over exertion-lifting and carrying” yaitu kerusakan jaringan tubuh yang diakibatkan oleh beban angkat yang berlebih, Eko Nurmianto [3]. Tentu saja hal ini dapat mengancam keselamatan/kesehatan pekerja.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan yang dilakukan pengangkatan secara manual merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan. Seperti diketahui bahwa sifat manusia adalah senantiasa berusaha mendapatkan suatu sistem yang terbaik. Terbaik disini dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih aman, nyaman atau sesuatu yang lebih efektif,  Iftikar Z., [4].

Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang ditimbulkan dari sikap kerja dan keluhan yang terjadi selama bekerja, khususnya di bagian Produksi di Area Welding. Pada area ini terdapat beberapa buah mesin yang dioperasikan oleh operatornya dengan postur kerja tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas yang memiliki tingkat resiko paling besar pada pekerja di PT. Sinar Terang Logam Jaya dengan menggunakan metoda Rapid Upper Limb Assessment (RULA) dan Cumulative Trauma Disorders (CTDs), dalam pengangkatan produk esteger di bagian welding.

- TUJUAN PENELITIAN

Yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

- Mengetahui sikap kerja dan sudut dari postur tubuh operator pada saat melakukan proses pengangkatan dan pengelasan yang sesuai dengan konsep ergonomi.

- Mengetahui dan menganalisis keluhan-keluhan yang dirasakan oleh operator untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya.

- METODA

4.1 Metoda RULA

RULA adalah suatu metode survey yang dikembangkan untuk penyelidikan ergonomi tentang tempat kerja dimana ada kaitannya dengan gangguan anggota tubuh bagian atas, Bernard [5]. Metode ini tidak membutuhkan suatu peralatan yang khusus untuk menentukan postur dari leher, punggung, dan anggota gerak bagian atas selama menggunakan fungsi dari otot, dan pembebanan eksternal yang mempengaruhi tubuh. Gambar 1, 2 memperlihatkan skema perhitungan metoda ini.

Gambar 1

Skema perhitungan metoda RULA

Gambar 2

RULA Score Sheet

    - Penentuan Penilaian Gerak Tubuh

Dalam metode RULA, terdapat beberapa tahapan proses perhitungan yang dilalui yaitu :

- Menentukan sudut pada postur tubuh saat bekerja pada bagian tubuh seperti :

a. 	Batang Tubuh (trunk)	: > 60º

b. 	Leher (neck)     	: > 20º

c. 	Kaki (leg): Paha dan kaki seimbang atau paha dan kaki tidak seimbang

d. 	Lengan bagian atas (upper arm) : < 20º atau > 90º

e. 	Lengan bagian bawah (lower arm) : > 90º

f.  	Pergelangan tangan (wrist twist)    : < 20º atau > 20º

- Pembagian grup penilaian, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Pembagian grup

| Grup A | Grup B |
| --- | --- |
| Lengan Atas/ (Upper Arms) | Batang Tubuh/ (Trunk) |
| Lengan Bawah/ (Lower Arms) | Leher/ (Neck) |
| Pergelangan Tangan/ (Wrist) | Kaki/ (Legs) |

Penjelasan untuk masing-masing grup penilaian diuraikan di bawah ini.

- Grup A

Dalam grup ini, gerakan-gerakan yang diperhatikan diperlihatkan pada Gambar 3 sampai dengan Gambar  5. Sedangkan penjelasan skor yang diberikan untuk setiap gerakan-gerakan tersebut ditampilkan dalam Tabel 2 sampai dengan Tabel 5.

Gambar 3

Kondisi Lengan Atas

Tabel 2

Pergerakan Lengan Atas

| Grup A | Skor | Jika bahu terangkat dan lengan atas mendapat tekanan maka skor +1, dan -1 jika posisi operator bersandar dan lengan ditopang |
| --- | --- | --- |
| Lengan Atas membentuk Sudut 15o | 1 |  |
| Lengan Atas membentuk sudut 15o - 45o | 2 |  |
| Lengan Atas membentuk sudut 45o - 90o | 3 |  |
| Lengan Atas membentuk sudut lebih dari 90o | 4 |  |

Gambar 4

Kondisi Lengan Bawah

Tabel 3

Pergerakan Lengan Bawah

| Grup A | Skor | Jika lengan bawah bekerja menyilang di depan tubuh atau berada di samping maka skor +1 |
| --- | --- | --- |
| Lengan Bawah membentuk sudut 0o - 90o | 1 |  |
| Lengan Bawah membentuk sudut lebih dari 90o | 2 |  |

Gambar 5

Kondisi Telapak Tangan

Tabel 4

Pergerakan Telapak Tangan

| Grup A | Skor | Jika pergelangan tangan mengalami tekukan menjauh dari garis tengah pergelangan tangan maka skor + 1 |
| --- | --- | --- |
| Jika posisi tangan dalam posisi netral | 1 |  |
| Jika telapak tangan tertekuk dengan sudut 0o – 15o | 2 |  |
| Jika telapak tangan tertekuk dengan sudut lebih dari 15o | 3 |  |

Tabel 5

Posisi Telapak Tangan yang mengalami

tekukan dan perputaran

| Grup A | Skor |
| --- | --- |
| Bila telapak tangan yang tertekuk berputar pada posisi di tengah | 1 |
| Bila telapak tangan yang tertekuk di dekat atau diakhiri dari putaran | 2 |

- Grup B

Dalam grup ini, gerakan-gerakan yang diperhatikan diperlihatkan pada Gambar 6 sampai dengan Gambar  7. Sedangkan penjelasan skor yang diberikan untuk setiap gerakan-gerakan tersebut ditampilkan dalam Tabel 6 sampai dengan Tabel 8.

Gambar 6

Kondisi Leher

Tabel 6

Pergerakan Leher

| Grup B | Skor | Jika leher menoleh ke samping kiri dan kanan dan jika leher menekuk ke samping kiri dan kanan maka skor + 1 |
| --- | --- | --- |
| Leher membentuk sudut 0o – 10o | 1 |  |
| Leher membentuk sudut 10o – 20o | 2 |  |
| Leher membentuk sudut lebih dari 20o | 3 |  |
| Leher dalam posisi menengadah | 4 |  |

Gambar 7

Kondisi Batang Tubuh

Tabel 7

Pergerakan Batang Tubuh

| Grup B | Skor | Jika batang tubuh bergerak miring atau menekuku ke samping maka skor + 1 |
| --- | --- | --- |
| Jika duduk atau disangga dengan baik oleh batang tubuh yang membentuk sudut 90o atau lebih | 1 |  |
| Punggung membentuk sudut 0o – 20o | 2 |  |
| Punggung membentuk sudut 20o – 60o | 3 |  |
| Punggung membentuk sudut lebih dari 60o | 4 |  |

Tabel 8

Pergerakan Kaki

| Grup B | Skor |
| --- | --- |
| Jika paha dan kaki mendukung dan seimbang | 1 |
| Jika paha dan kaki tidak mendukung dan tidak seimbang | 2 |

Selanjutnya dibutuhkan nilai tunggal dari grup A dan grup B yang mewakili tingkatan atau pembobotan postur dari sistem musculoskeletal yang terdapat dalam kombinasi postur bagian tubuh. Berikut ini dijelaskan penggabungan sistem skor untuk Grup A (Tabel 9) dan Grup B (Tabel 10).

Tabel 9

Visualisasi Skor Grup A

Tabel 10

Visualisasi Skor Grup B

- Menentukan berat beban, penggunaan otot dan aktivitas kerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan skor untuk gaya atau pembebanan (force/load score) dan penggunaan otot (muscle use score) yang beturut-turut diperlihatkan pada Tabel 11, 12.

Tabel 11

Gaya atau Pembebanan

| Gaya atau Pembebanan | Skor |
| --- | --- |
| Bila beban kurang dari 2 kg (intermittent) | 0 |
| Bila beban antara 2 – 10 kg (intermittent) | 1 |
| Bila beban antara 2 – 10 kg (statis atau perulangan) | 2 |
| Bila beban lebih dari 10 kg | 3 |

Tabel 12

Penggunaan Otot

| Gaya atau Pembebanan | Skor |
| --- | --- |
| Sebagian besar statis, misalnya memegang lebih dari 10 menit | 1 |
| Gerakan yang mengulang lebih dari 4 kali per menit | 1 |

- Menentukan nilai RULA untuk postur yang relevan dan menghitung skor akhir dari kegiatan tersebut.

Setelah nilai grup A dan grup B ditentukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan pencarian skor akhir untuk mengetahui postur tubuh operator tersebut mengandung tingkat bahaya atau tidak, dengan penggabungan dari muscle use score dan force/load score. Penggabungan tersebut menggunakan Tabel 13.

Tabel 13

Penggabungan Skor A dan B

- Hasil keputusan penilaian gerak tubuh

Untuk menterjemahkan nilai dari Tabel 13,  dibuatl daftar perbaikan yang bisa dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14

Aksi RULA

  - Metoda CTDs

CTDs adalah hubungan yang menggambarkan kerusakan-keruskan jaringan tubuh yang mempengaruhi tulang, gangguan syaraf, jaringan lunak dan kemampuan untuk bekerja. CTDs merupakan penyakit otot, tendon syaraf dan pembuluh darah yang disebabkan, dipercepat atau diperburuk oleh pengerahan tenaga atau gerakan yang berulang dari badannya. Jenis-jenis CTDs yang paling umum adalah penyakit tendon atau syaraf tangan, yaitu tendonitis, tenosynovitis, penyakit De Quervains, jari pemicu, epicondilitis, sindrom lorong kapal dan sindrom lorong kubital, McAtamney [6].

CTDs yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dari perangkat lunak ErgoIntelligenceTM UEA - CTDs, yang hasil akhirnya berupa prediksi tingkat kecelakan atau cedera akibat kerja dalam waktu 200.000 jam kerja.

Untuk menggunakan perangkat lunak tersebut, dilakukan juga penyebaran kuisioner untuk memperoleh data-data berupa keluhan-keluhan akibat cedera yang dirasakan pekerja.

    - Langkah–langkah

Berikut ini disampaikan secara ringkas langkah pengerjaan untuk memperoleh hasil dengan piranti lunak ErgoIntelligenceTM UEA – CTDs.

- Mencatat informasi dasar yang diperlukan.

- Menentukan informasi dibawah ini :

- Analis / peneliti

- Nama pekerjaan

- Nama stasiun kerja

- Menentukan panjang rata – rata kerja dalam sehari untuk seluruh pekerjaan.

- Menentukan tangan yang tepat untuk digunakan.

- Informasi keseluruhan pekerjaan

- Masukan waktu siklus.

- Catat jumlah task/tugas.

Gambar 8 menjelaskan pembagian task yang mungkin terjadi pada setiap pekerjaan.

Gambar 8

Task/Pekerjaan

- Masukan setiap task ke dalam program dengan menekan tombol “Add Task”.

- Untuk mengubah nama task pilih, task tekan tombol “Add Task”.

- Untuk menghapus sebuah task, pilih task dan tekan tombol “Delete Task’.

- Masukan waktu kerja, panjang jangkauan, persen tingkat kekuatan dan jumlah pengulangan.

Secara visual,  data-data ini diperlukan untuk pengisian kolom-kolom yang tersedia pada piranti lunak ErgoIntelligenceTM UEA – CTDs. Visualisasi tersebut diperlihatkan pada Gambar 9.

Gambar 9

Informasi Keseluruhan Pekerjaan

- Untuk memasukan data-data sikap badan, tekan tombol tab “ Body Posture Factors”.

- Pilih sikap badan yang tepat, ketika sikap badan terlihat kaku. Amati lengan tangan dan sikap badan dari bagian ini, berikan perhatian yang lebih pada bagian tulang sendi terlebih lagi pada bagian siku.

- Masukan waktu untuk sikap badan yang kaku dan masukan berat beban.

Gambar 10

Sikap Badan

- Menghitung nilai indeks resiko CTD, tekan tombol tab “Grand Score”.

Pada Gambar 11 diperlihatkan hasil akhir yang diperoleh. Hasil akhir ini yang akan digunakan untuk menganalisa kondisi pekerjaan saat ini.

Gambar 11

Grand Score

- IMPLEMENTASI

Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran untuk kegiatan pengangkatan dan pengelasan produk esteger di Bagian Welding.  Pengumpulan dilakukan dengan pemotretan pada 10 orang operator bagian tersebut ketika melakukan pekerjaannya secara random. Foto-foto tersebut kemudian dianalogikan secara manual dengan software HumanCad. Tabel 14. dan memperlihatkan hasil pengumpulan data.

Tabel 14

Hasil pengumpulan data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan metoda RULA untuk semua operator. Sebagai contoh diberikan proses pengolahan data untuk operator 1 yang ditampilkan pada Tabel 15. Sedangkan hasil untuk seluruh operator beserta level aksi yang dapat diperoleh diperlihatkan pada Tabel 16.

Tabel 15

Hasil pengolahan RULA data operator 1

Dengan menggunakan langkah yang sama, maka hasil pengolahan data untuk keseluruhan operator diperlihatkan pada Tabel 16.

Tabel 16

Hasil pengolahan data RULA keseluruhan

Sedangkan untuk metoda CTDs, dilakukan pengumpulan data yang telah dijelaskan pada bagian 4.2.1. Hasil yang diperoleh untuk operator 1 diperlihatkan pada Tabel 17. Sedangkan untuk seluruh operator yang diteliti, hasil pengolahan data ditampilkan pada Tabel 18.

TABEL 17

Scoring CTDs operator 1

TABEL 18

Grand Score CTDs Seluruh Operator

- KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran-pengukuran untuk mengetahui kondisi kerja yang ada saat ini di perusahaan. Kesimpulan yang dapt diberikan adalah :

- Berdasarkan analisis sikap kerja operator dengan menggunakan metode RULA, terdapat 4 sikap kerja yang termasuk dalam kategori berbahaya yang dapat disimpulkan bahwa sikap kerja tersebut perlu untuk dilakukan perbaikan pada saat ini juga, 1 sikap kerja yang termasuk dalam kategori cukup berbahaya yang dapat disimpulkan bahwa sikap kerja tersebut perlu untuk dilakukan perbaikan segera mungkin dan 5 sikap kerja termasuk dalam kategori kurang berbahaya yang dapat disimpulkan bahwa sikap kerja ini perlu investigasi lebih lanjut dan mungkin diperlukan perubahan terhadap sikap kerja.

- Sedangkan berdasarkan analisis sikap kerja operator dengan menggunakan metode CTDs, dan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan Software ErgoIntelligence maka didapat 9 skor akhir CTDs yang besarnya lebih dari 240.03 yang berarti dalam 200.000 jam kerja telah terjadi 240.03 kejadian atau keluhan yang dialami oleh operator. Aktivitas pengangkatan dan pengelasan esteger yang dilakukan di bagian produksi  khususnya di area Welding ini belum sesuai dengan konsep ergonomi, terbukti dengan adanya keluhan-keluhan operator mulai dari keluhan rasa nyeri atau sakit pada leher, bahu, punggung, pinggang, lengan dan pergelangan tangan serta terdapat beberapa aktivitas pengangkatan dan pengelasan esteger yang memiliki resiko yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa cedera otot (musculoskeletal disorder) bagi para pekerjanya.

VII.   DAFTAR RUJUKAN

- Pulat, (1992), Design to Ergonomic, Waveland Press, Illinois

- Wignjosoebroto, Sritomo, (2003), Ergonomi – Studi Gerak dan Waktu, Teknik Analisis Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja, Guna Widya, Surabaya

- Eko Nurmianto, (1996), Ergonomi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Guna Widya, Jakarta.

- Iftikar Z. Sutalaksana., Ruhana Anggawisastra, John H. Tjakraatmadja, (2006), Teknik Perancangan Sistem Kerja, Teknik Industri ITB, Bandung.

- Bernard, Thomas E., (2001), Rapid Upper Limb Assessment (RULA)V.1.1.,   <http://www.hsc.usf.edu/~tbernard>, <10-02-2007>

- McAtamney, L.,  Corlett, E. N, (1993), A Survey Method for the Investigation of Work-Related Upper Limb Disorders, Applied Ergonomics, [25(3)].