226/TA-SS/TL-2/FT/III/2007

LAPORAN

TUGAS AKHIR PENELITIAN

STUDI KINETIKA PENYISIHAN

ZAT WARNA Colour Index Reactive Orange 16 (CIRO 16)

OLEH JAMUR HASIL ISOLASI DARI

LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL

Oleh :

Asri Kurniawan

99.305.0012

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

## FAKULTAS TEKNIK

## UNIVERSITAS PASUNDAN

## BANDUNG

2007

#### LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir atas nama :

Nama  :  Asri. Kurniawan

Nrp     :  99.3050012

Telah disahkan di

Bandung,     Maret 2007

Pembimbing Utama	           		           Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. F. Lucia Nugroho, Dra., M.Sc., DEA)                       (Setiati, Dra., M.Sc)

Penguji Pertama                                                      Penguji Kedua

(Evi Afiatun Ir., MT)                                          (Deni Rusmaya, Ir., MT)

STUDI KINETIKA PENYISIHAN

ZAT WARNA Colour Index Reactive Orange 16 (CIRO 16)

OLEH JAMUR HIDUP HASIL ISOLASI DARI

LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL

Asri kurniawan

## Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Pasundan

##### Abstrak

Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tekstil umumnya berwarna. Zat warna Orange seperti CIRO 16 (Colour Index Reactive Orange 16) merupakan salah satu zat warna reaktif yang sering digunakan oleh industri tekstil. Limbah yang berwarna tersebut apabila tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan merusak segi estetika. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pengolahan yang efektif dan efisien dalam menyisihan zat warna yang terkandung dalam limbah industri tekstil, yaitu sistem pengolahan secara biologis. Biosorpsi dengan menggunakan jamur hidup merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan untuk menyisihkan zat warna yang terkandung dalam limbah industri tekstil. pH merupakan faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan jamur, dengan suatu nilai pH yang optimum maka proses biosorpsi akan berlangsung lebih efektif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pH 4 merupakan pH optimum bagi jamur yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian dilakukan penelitian pengaruh umur jamur terhadap penyisihan zat warna CIRO 16, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jamur umur 18 jam melakukan penyisihan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan jamur umur 55 jam. Penelitian dilanjutkan dengan mengamati pengaruh kehadiran garam terhadap penyisihan zat warna CIRO 16, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada konsentrasi zat warna rendah kehadiran garam tidak mengganggu aktivitas jamur dalam menyisihkan warna tetapi pada konsentrasi zat warna tinggi lingkungan asin dapat menghambat kemampuan jamur untuk menyerap warna.

Kata Kunci : Zat warna reaktif, Ekosistem, Biosorpsi, Penyisihan zat warna,Aktivitas jamur dan pH Optimum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Sang Khalik atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Studi Kinetika Penyisihan Zat Warna Colour Index Reactive Orange 16 (CIRO 16) oleh Jamur hasil Isolasi dari Limbah Industri Tekstil”, yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Air Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pasundan Bandung.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Kedua Orang Tua tercinta yang telah berjuang baik moril dan materil, serta kasih sayang dan doa yang senantiasa selalu mendampingi.

- Bapak H. Lili Mulyatna. Ir., MT selaku Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pasundan Bandung.

- Ibu Dr. Hj. F. Lucia Nugroho, Dra., M.Sc., DEA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.

- Ibu Setiati, Dra., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.

- Ibu Evi Afiatun, Ir., MT, selaku penguji pertama pada sidang sarjana yang telah memberikan koreksi serta saran guna kelengkapan Laporan Tugas Akhir.

- Bapak Deni Rusmaya, Ir., MT, selaku penguji kedua pada sidang sarjana yang telah memberikan koreksi serta saran guna kelengkapan Laporan Tugas Akhir.

- Ibu Sri Wahyuni. Ir., MT selaku Dosen wali dan Koordinator Tugas Akhir yang telah Sabar dalam mengahadapi anak walinya yang satu ini.

- Seluruh Dosen serta Staf Jurusan Teknik Lingkungan yang telah memberikan ilmu yang berharga dan pengalamannya selama penulis menuntut ilmu.

- Seluruh Staf Laboratorium Penelitian Lingkungan Universitas Pasundan, Om dudung dan pak syarif nuhun atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Laboratorium.

- Kedua kakak tercinta terima kasih atas doa dan masukkannya, ade-ku (Ena) dan kaponakan-keponakan yang lucu-lucu (Madhu, Oval & Nazhwa) O’om sayang banget sama kalian semua.

- Untuk keluarga besar di Jakarta & di Kotuarjo (jawa tengah) terima kasih atas doa & dorongannya kepada penulis. Semoga penulis juga cepat dapat kerja dan ngehasilin uang yaa.

- Sahabat-sahabat terbaik, Dihan (babeh) nuhun atas kosn + comp & printer + kopi & gula + Curhatnya dll, (Kumaha Viking teh!!!... Bravo PERSIJA & GIALLOROSSI), Ephon, Achonk, Gusdur ST, Rizal ST, Kolonel ST, Warso (nuhun Print nya), DJ Oniel nuhun atas kosnnya & Dasi nya, Hendra (jangan patah semangat ya), Heni (hayu neng maju terus), Vemi ST, Yane ST, Hendro ST, Dewi ST, Asper (Kirun badrun), Indra (jengkol), Bang iid, Dida (Ronald), Budi (memet), Vici, Tege, Anton dll. Nuhun atas pengertian dan bantuannya selama penulis dalam penelitian serta terima kasih atas pengalaman berteman yang sangat berharga kepada penulis.

- Temen seperjuangan semasa di Laboratorium Novi ST (Ivon), Dian, Ena, Martha, Rika ST, Asrob, Tulus & Asmuh terima kasih atas bantuannya.

- Untuk seseorang terima kasih sudah memberi masukkan pada penulis, sehingga penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.

- Seluruh Barudak TL’99 sebagai temen seperjuangan dan terima kasih atas kekompakkannya & memberikan kenangan-kenangan yang indah selama penulis kuliah.

- Buat Barudak “Work Shop” Charly, Joko, Endang, Puloh dll. Terima kasih telah menemani penulis di Laboratorium waktu malam hari..,(kaya kalong aja yaa..)

- Buat Barudak (Baloper) dilembur, Firman (Oden) yang mau meried, berserta keluarga di Padalarang, Bpk Wisnu (Olot) & Istri berserta si kecil (Chika), Bernad, Azit, dll.

- Bapak & Ibu Kost di Cidadap, terima kasih atas masukkanya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

- Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya Laporan Tugas Akhir Penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandung,    Maret 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.............................................................................................................i

DAFTAR TABEL....................................................................................................vi

DAFTAR GAMBAR................................................................................................ix

I.    PENDAHULUAN	I-1

1.1 Latar Belakang 	I-1

1.2 Perumusan Masalah	I-3

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian............................................................................I-5

1.4 Ruang Lingkup	I-5

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian.............................................................................I-6

1.6 Sistematika Penulisan Laporan ..........................................................................I-6

II.   TINJAUAN PUSTAKA...................................................................................II-1

2.1 Umum..................................................................................................................II-1

2.2 Proses Produksi Industri Tekstil..........................................................................II-2

2.3 Sumber dan Karakteristik Air Buangan Industri Tekstil.....................................II-6

2.4 Zat Warna............................................................................................................II-11

2.4.1 Penggolongan zat warna.............................................................................II-13

2.4.2 Zat warna reaktif.........................................................................................II-15

2.4.3 Zat warna Colour Index Reactive Orange 16 (CIRO 16)..........................II-17

2.4.4 Pengaruh zat warna terhadap lingkungan...................................................II-18

2.4.5 Mekanisme penyisihan warna tipe azo secara biologis...............................II-19

2.4.5.1 Pemutusan gugus azo........................................................................II-19

2.4.5.2 Mekanisme penghilangan warna melalui adsorpsi...........................II-20

2.4.5.3 Mekanisme penghilangan warna melalui biosorpsi..........................II-22

2.5 Peranan Mikroorganisme dalam Proses Pengolahan Air Limbah

secara Biologis.....................................................................................................II-29

2.5.1 Kurva pertumbuhan mikroorganisme.........................................................II-30

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme..................................II-32

2.5.2.1 Faktor biotis .....................................................................................II-33

2.5.2.2 Faktor abiotis ...................................................................................II-33

2.6  Jamur (fungi) .....................................................................................................II-39

2.6.1 Karakteristik jamur....................................................................................II-42

2.6.2 Morfologi jamur.........................................................................................II-43

2.6.3 Reproduksi jamur.......................................................................................II-44

2.6.4 Fisiologi jamur ..........................................................................................II-45

2.6.5 Klasifikasi jamur........................................................................................II-46

2.6.6 Kondisi pertumbuhan jamur.......................................................................II-47

2.7 Pengolahan Air Limbah secara Biologi...............................................................II-51

2.7.1 Pengolahan biologi pada reaktor batch......................................................II-51

2.7.2 Kinetika reaksi pada reaktor batch.............................................................II-52

2.8 Hasil Penelitian Sebelumnya...............................................................................II-54

III.   METODOLOGI PENELITIAN....................................................................III-1

  - Tahapan Penelitian...............................................................................................III-1

  - Persiapan Alat, Bahan dan Mikroorganisme.......................................................III-1

    - Alat yang digunakan...................................................................................III-1

3.2.2 Bahan yang digunakan................................................................................III-4

3.2.3 Mikroorganisme yang digunakan................................................................III-4

3.3 Penyiapan Substrat Pertumbuhan.........................................................................III-4

3.3.1 PDA (Potato Dextrose Agar)......................................................................III-4

3.3.2 PDC (Potato Dextrose Cair).......................................................................III-5

3.4 Persiapan Penelitian.............................................................................................III-6

3.4.1 Pembuatan larutan stok zat warna CIRO 16 dengan

konsentrasi 1000 mg/l ................................................................................III-6

3.4.2 Pembenihan jamur secara batch pada PDC steril.......................................III-7

3.4.3 Aklimatisasi jamur pada zat warna dengan konsentrasi

10 sampai 100 mg/l ....................................................................................III-8

3.5 Penelitian Utama..................................................................................................III-8

3.5.1 Penentuan Nilai pH Optimum dengan Variasi pH (3, 4 & 5)

dalam Proses Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur Hidup...............III-9

3.5.2 Mengamati Pengaruh Fase Logaritmik Pertumbuhan Jamur terhadap

Proses Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur Hidup dengan

pH Optimum Hasil dari Percobaan Pertama.............................................III-10

    - Mengamati Pengaruh Penggunaan Biomassa yang berumur Tua

terhadap Proses Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur

dengan pH Optimum Hasil dari Percoban Pertama.................................III-10

3.5.4 Mengamati Pengaruh Lingkungan (Asin) atau adanya Garam-garam

terhadap Proses Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur dengan

pH Optimum Hasil dari Percobaan Pertama.............................................III-11

3.6 Analisa Parameter atau Data untuk Penelitian Utama........................................III-12

3.6.1 Parameter yang Diukur..............................................................................III-12

IV.  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA......................................................IV-1

4.1 Umum.................................................................................................................IV-1

4.2  Pemeriksaan Konsentrasi Zat Warna CIRO 16 dengan menggunakan

Spektrofotometer...............................................................................................IV-1

4.3 Membuat Kurva Kalibrasi Zat Warna CIRO 16 ...............................................IV-2

4.4 Penentuan Nilai pH Optimum dengan Variasi Konsentrasi Zat Warna

(60, 80 dan 100 mg/l) dan Variasi pH (3, 4 dan 5) dalam Proses

Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur......................................................IV-3

4.4.1 Konsentrasi zat warna 60 mg/l dengan pH 3............................................IV-3

4.4.2 Konsentrasi zat warna 60 mg/l dengan pH 4............................................IV-5

4.4.3 Konsentrasi zat warna 60 mg/l dengan pH 5............................................IV-7

4.4.4 Konsentrasi zat warna 80 mg/l dengan pH 3............................................IV-8

4.4.5 Konsentrasi zat warna 80 mg/l dengan pH 4...........................................IV-10

4.4.6 Konsentrasi zat warna 80 mg/l dengan pH 5...........................................IV-12

4.4.7 Konsentrasi zat warna 100 mg/l dengan pH 3.........................................IV-13

4.4.8 Konsentrasi zat warna 100 mg/l dengan pH 4.........................................IV-15

4.4.9 Konsentrasi zat warna 100 mg/l dengan pH 5.........................................IV-17

4.4.10 Penentuan nilai pH optimum yang akan digunakan pada

penelitian selanjutnya berdasarkan nilai % penyisihan

pada jam ke 72........................................................................................IV-19

4.4.11 Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk

proses penyisihan zat warna CIRO 16 oleh jamur dengan

variasi konsentrasi (60, 80 dan 100 mg/l) dan variasi pH (4 dan 5).......IV-24

4.5	Mengamati Pengaruh Fase Logaritmik Pertumbuhan Jamur Terhadap

Proses Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur dengan

pH Optimum (pH 4)..........................................................................................IV-28

4.5.1  Konsentrasi zat warna 60 mg/l................................................................IV-29

4.5.2  Konsentrasi zat warna 80 mg/l................................................................IV-31

4.5.3  Konsentrasi zat warna 100 mg/l..............................................................IV-33

4.5.4  Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk penelitian

pengaruh fase logaritmik pertumbuhan jamur terhadap proses

penyisihan zat warna CIRO 16 oleh jamur dengan

pH optimum (pH 4)..................................................................................IV-36

4.6  Mengamati Pengaruh Penggunaan Biomassa yang Berumur Tua

terhadap Proses Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur dengan

pH Optimum (pH 4).........................................................................................IV-38

4.6.1  Konsentrasi zat warna 60 mg/l................................................................IV-39

4.6.2  Konsentrasi zat warna 80 mg/l................................................................IV-41

4.6.3  Konsentrasi zat warna 100 mg/l..............................................................IV-43

4.6.4  Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk penelitian

pengaruh penggunaan biomassa yang berumur tua terhadap

proses penyisihan zat warna CIRO 16 oleh jamur dengan

pH optimum (pH 4)..................................................................................IV-45

4.6.5  Pengaruh umur jamur terhadap % penyisihan zat warna CIRO 16.........IV-47

4.6.6  Pengaruh umur jamur terhadap konsntanta laju penyisihan (k)

zat warrna CIRO 16................................................................................IV-52

  - Mengamati Pengaruh Lingkungan (Asin) atau adanya Garam-garam

terhadap Proses Penyisihan Zat Warna CIRO 16 oleh Jamur dengan

pH Optimum (pH 4)..........................................................................................IV-53

4.7.1  Konsentrasi zat warna 60 mg/l................................................................IV-54

4.7.2  Konsentrasi zat warna 80 mg/l................................................................IV-55

4.7.3  Konsentrasi zat warna 100 mg/l..............................................................IV-57

4.7.4  Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk penelitian

pengaruh lingkungan (asin) atau adanya garam-garam terhadap

proses penyisihan zat warna CIRO 16 oleh jamur...................................IV-59

    - Pengaruh kondisi lingkungan pertumbuhan jamur terhadap

% penyisihan zat warna CIRO 16.............................................................IV-61

4.7.6  Pengaruh kondisi lingkungan pertumbuhan jamur terhadap

konstanta laju penyisihan (k) zat warna CIRO 16...................................IV-65

V. Kesimpulan dan Saran......................................................................................V-1

5.1 Kesimpulan.........................................................................................................V-1

5.2 Saran...................................................................................................................V-4

Daftar Pustaka

Lampiran

## DAFTAR TABEL

###### Tabel   								                       Halaman

2.1  Gabungan data antara jenis zat warna, jenis serat dan kemampuan

fiksasi serta hilang dalam limbah.…...……………………………………….....II-18

  - Komposisi (stock) zat warna yang diberikan, Inokulum Jamur, PDC dan

Dextrose untuk Proses Aklimatisasi......................................................................III-8

4.1  Hasil pemeriksaan zat warna CIRO 16 konsentrasi 10 hingga 100 mg/l

dengan panjang gelombang 491 nm.....................................................................IV-2

4.2  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l pH 3 oleh

jamur hidup...........................................................................................................IV-4

4.3  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l pH 4 oleh

jamur hidup...........................................................................................................IV-5

4.4  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l pH 5 oleh

jamur hidup...........................................................................................................IV-7

4.5  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l pH 3 oleh

jamur hidup...........................................................................................................IV-8

4.6  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l pH 4 oleh

jamur hidup.........................................................................................................IV-10

4.7  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l pH 5 oleh

jamur hidup.........................................................................................................IV-12

4.8  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l pH 3 oleh

jamur hidup.........................................................................................................IV-14

4.9  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l pH 4 oleh

jamur hidup.........................................................................................................IV-15

4.10 Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l pH 5 oleh

jamur hidup........................................................................................................IV-17

4.11 Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l............................IV-19

4.12 Nilai % penyisihan zat Warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l...........................IV-20

4.13 Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l..........................IV-21

4.14 Rekapitulasi nilai % penyisihan pada jam ke 72 berdasarkan

variasi konsentrasi (60, 80, 100 mg/l) dan variasi pH (3, 4 dan 5)....................IV-23

4.15 Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk konsentrasi

60 mg/l pH 4.......................................................................................................IV-24

4.16 Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk konsentrasi

80 mg/l pH 4.......................................................................................................IV-25

4.17 Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk konsentrasi

100 mg/l pH 4.....................................................................................................IV-25

4.18 Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk konsentrasi

60 mg/l pH 5.......................................................................................................IV-26

4.19 Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk konsentrasi

80 mg/l pH 5......................................................................................................IV-26

4.20 Perhitungan konstanta laju penyisihan (k) untuk konsentrasi

100 mg/l pH 5....................................................................................................IV-27

4.21 Rekapitulasi konstanta laju penyisihan (k) untuk proses penyisihan

zat warna CIRO 16 oleh jamur hidup dengan variasi konsentrasi

(60, 80 dan 100 mg/l) dan variasi pH (4 dan 5).................................................IV-28

4.22  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l oleh jamur

pada fase logaritmik..........................................................................................IV-29

4.23  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l oleh jamur

pada fase logaritmik..........................................................................................IV-31

4.24  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l oleh jamur

pada fase logaritmik..........................................................................................IV-33

4.25  Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 dengan variasi konsentrasi

(60, 80 dan 100 mg/l) oleh jamur berumur 18 jam dan nilai VSS....................IV-35

4.26  Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 60 mg/l pH 4.....................................................................................IV-36

4.27  Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 80 mg/l pH 4.....................................................................................IV-36

4.28  Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 100 mg/l pH 4...................................................................................IV-37

4.29 	Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l oleh jamur pada

umur tua.............................................................................................................IV-39

4.30	Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l oleh jamur pada

umur tua.............................................................................................................IV-41

4.31 	Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l oleh jamur pada

umur tua............................................................................................................IV-43

4.32	Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 60 mg/l pH 4.....................................................................................IV-45

4.33	Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 80 mg/l pH 4.....................................................................................IV-46

  - Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 100 mg/l pH 4...................................................................................IV-46

4.35  Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l............................IV-47

4.36  Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l............................IV-49

4.37  Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l..........................IV-50

4.38  Rekapitulasi nilai % penyisihan zat warna antara biakan muda dan

biakan tua berdasarkan variasi konsentrasi (60, 80 dan 100 mg/l)

dan pH optimum................................................................................................IV-52

4.39  Perbandingan pengaruh umur terhadap konstanta laju penyisihan (k)

untuk proses penyisihan zat warna CIRO 16 oleh jamur dengan

variasi konsentrasi (60, 80 dan 100 mg/l)..........................................................IV-53

4.40  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l dengan

kehadiran garam................................................................................................IV-54

4.41  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l dengan

kehadiran garam................................................................................................IV-56

4.42  Penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l dengan

kehadiran garam................................................................................................IV-57

4.43  Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 60 mg/l pH 4.....................................................................................IV-59

4.44  Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 80 mg/l pH 4.....................................................................................IV-59

4.45  Perhitungan konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk konsentrasi

zat warna 100 mg/l pH 4...................................................................................IV-60

4.46  Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l...........................IV-61

4.47  Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l...........................IV-62

4.48  Nilai % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l.........................IV-63

4.49  Perbandingan kondisi lingkungan pertumbuhan jamur terhadap

konstanta kecepatan penyisihan (k) untuk proses penyisihan zat warna

CIRO 16 oleh jamur dengan variasi konsentrasi (60, 80 dan 100 mg/l)..........IV-65

# DAFTAR GAMBAR

Gambar                                                                                                                Halaman

2.1 Proses pembuatan kain .......................................................................................II-5

2.2 Struktur kimia zat warna reaktif azo 	.II-16

2.3 Struktur molekul zat warna CIRO 16 ..............................................................II-17

### 2.4 Kurva pertumbuhan mikroorganisme ..............................................................II-30

2.5 Variasi kurva pertumbuhan mikroorganisme akibat pengaruh lingkungan......II-32

2.6 Jamur Aspergillus sp.........................................................................................II-40

2.7 Jamur Penicillium sp.........................................................................................II-41

2.8 Jamur Saccharomyces sp..................................................................................II-42

2.9 Tipe-tipe hifa.....................................................................................................II-44

2.10 Penentuan orde reaksi dengan plot logaritmik ...............................................II-53

3.1 Diagram alir metodologi penelitian .................................................................III-3

4.1 Panjang gelombang maksimum untuk CIRO 16..............................................IV-1

4.2 Kurva kalibrasi zat warna CIRO 16 ................................................................IV-2

4.3 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l pH 3 oleh

jamur hidup terhadap waktu.............................................................................IV-4

4.4 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l pH 4 oleh

jamur hidup terhadap waktu.............................................................................IV-6

4.5 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l pH 5 oleh

jamur hidup terhadap waktu.............................................................................IV-8

4.6 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l pH 3 oleh

jamur hidup terhadap waktu.............................................................................IV-9

4.7 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l pH 4 oleh

jamur hidup terhadap waktu............................................................................IV-11

4.8 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l pH 5 oleh

jamur hidup terhadap waktu............................................................................IV-13

4.9 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l pH 3 oleh

jamur hidup terhadap waktu............................................................................IV-14

4.10 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l pH 4 oleh

jamur hidup terhadap waktu..........................................................................IV-16

4.11 Kurva penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l pH 5 oleh

jamur hidup terhadap waktu..........................................................................IV-18

4.12 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l

terhadap waktu..............................................................................................IV-20

4.13 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l

terhadap waktu..............................................................................................IV-21

4.14 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l

terhadap waktu..............................................................................................IV-22

4.15 Kurva kinetika penyisihan zat warna CIRO 16 pH 4 terhadap waktu..........IV-26

4.16 Kurva kinetika penyisihan zat warna CIRO 16 pH 5 terhadap waktu..........IV-27

4.17 Kurva pengaruh fase logaritmik pertumbuhan jamur terhadap

penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l......................................IV-30

4.18 Kurva pengaruh fase logaritmik pertumbuhan jamur terhadap

penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l......................................IV-32

4.19 Kurva pengaruh fase logaritmik pertumbuhan jamur terhadap

penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l....................................IV-34

4.20 Kurva kinetik penyisihan zat warna CIRO 16 oleh jamur pada fase

logaritmik terhadap waktu..............................................................................IV-37

4.21 Kurva pengaruh penggunaan biomassa yang berumur tua terhadap

proses penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l...........................IV-40

4.22 Kurva pengaruh penggunaan biomassa yang berumur tua terhadap

proses penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l...........................IV-42

4.23 Kurva pengaruh penggunaan biomassa yang berumur tua terhadap

proses penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l.........................IV-44

4.24 Kurva kinetik penyisihan zat warna CIRO 16 oleh jamur pada umur

tua (umur 55 jam) terhadap waktu..................................................................IV-46

4.25 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l

terhadap waktu................................................................................................IV-48

4.26 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l

terhadap waktu................................................................................................IV-49

4.27 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l

terhadap waktu................................................................................................IV-51

4.28 Kurva pengaruh kehadiran garam terhadap proses penyisihan zat

warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l terhadap waktu.....................................IV-55

4.29 Kurva pengaruh kehadiran garam terhadap proses penyisihan zat

warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l terhadap waktu.....................................IV-56

4.30 Kurva pengaruh kehadiran garam terhadap proses penyisihan zat

warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l terhadap waktu...................................IV-58

4.31 Kurva kinetika penyisihan zat warna CIRO 16 dengan kehadiran

garam terhadap waktu ....................................................................................IV-60

4.32 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 60 mg/l

terhadap waktu................................................................................................IV-62

4.33 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 80 mg/l

terhadap waktu................................................................................................IV-63

4.34 Kurva % penyisihan zat warna CIRO 16 konsentrasi 100 mg/l

terhadap waktu................................................................................................IV-64