  - Umum

## Analisis hidrologi di daerah perencanaan yang meliputi analisis curah hujan harian maksimum dan pembuatan kurva intensitas durasi hujan merupakan langkah awal yang penting dilakukan dalam perencanaan saluran drainase. Dengan melakukan analisis hidrologi, debit banjir rencana yang akan digunakan sebagai dasar penentuan dimensi saluran dan perlengkapannya dapat diperkirakan.

Adapun curah hujan yang akan digunakan untuk analisis hidrologi berasal dari stasiun pengamat curah hujan yang terdekat atau berada di daerah perencanaan. Curah hujan yang akan dianalisis berupa array (kumpulan) data hujan harian maksimum dalam setahun. Idealnya kumpulan data minimal 30 tahun, sedangkan praktisnya diperlukan data selama 20 tahun pengamatan berturut-turut. Kumpulan data tersebut terdiri dari angka-angka yang satu sama lain tidak saling tergantung, dan perlu diolah lebih lanjut menjadi hujan ekstrim (mm/24 jam).

Secara garis besar analisis hidrologi  yang dilakukan  meliputi :

- Kumpulan data curah hujan

- Tes konsistensi

- Tes homogenitas

- Analisis frekuensi curah hujan

- Analisis intensitas curah hujan

4.2 	Penyiapan Data Curah Hujan

Sebelum dilakukan pengolahan, data curah hujan perlu dicek kontinuitasnya, mengingat data curah hujan yang ada kadang kala tidak lengkap (kosong) dan sering dianggap sebagai data yang hilang. Hal ini dapat disebabkan tidak tercatatnya data hujan oleh petugas di tempat pengamatan, akibat kerusakan alat penakar, kelupaan petugas untuk mencatat atau sebab lain. Sehingga untuk Analisis lebih lanjut, data yang diperoleh perlu dilengkapi dengan menggunakan data curah hujan dari stasiun terdekat,   yaitu sebagai berikut :

- Bila perbedaan curah hujan tahunan normal antara stasiun pembanding dengan stasiun yang kehilangan data kurang dari 10 %, maka harga perkiraan data yang kurang lengkap tersebut dapat diambil harga rata-rata hitung dari tempat terdekat. Dianjurkan lebih dari satu stasiun pembanding atau lebih dari dua stasiun yang diperbandingkan. Metoda yang digunakan, yaitu :

(4-1)

- Bila perbedaan curah hujan tahunan normal antara stasiun pembanding dengan stasiun yang kehilangan data lebih dari 10 %, maka digunakan metoda pembanding normal (ratio normal method), yaitu :

(4-2)

dimana :

rx 	=  Tinggi curah hujan yang dicari (mm/hari)

##### Rx = Harga rata-rata tinggi curah hujan pada stasiun pengukur hujan

yang     dicari (mm/hari)

n   	=  Banyaknya stasiun pengamat hujan untuk perhitungan analisis

= Harga tinggi curah hujan pada tahun yang sama dengan rx setiap

stasiun  pembanding (mm/hari)

Rn 	=  Harga rata-rata tinggi curah hujan pada setiap stasiun

pembanding  selama kurun waktu yang sama (mm/hari).

x  	= Menunjukkan stasiun pengukur hujan yang datanya dicari dan

merupakan  bilangan 1 s/d n.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan di antaranya adalah :

- Dianjurkan banyaknya stasiun pengukuran tinggi hujan digunakan untuk perhitungan pembandingan adalah minimum 3 stasiun (bila data di lapangan memungkinkan)

- Jika mungkin (ada) data tinggi hujan pada stasiun pembanding selama kurun waktu tersebut di atas adalah lengkap

Dalam perencanaan saluran drainase Kecamatan Rancaekek ini, stasiun pengamat curah hujan yang dijadikan sebagai stasiun utama adalah stasiun Rancaekek yang ditentukan dengan cara Poligon yang menghasilkan bahwa stasiun Rancaekek ini berada dilokasi perencanaan. Stasiun curah hujan pembanding terhadap stasiun utama adalah stasiun Cicalengka, Jatinangor dan Stasiun Majalaya. Gambar 4.1 menjelaskan mengenai lokasi stasiun-stasiun pengamat curah hujan di wilayah studi  dan penentuan poligon guna mendapatkan stasiun utama serta tabel 4.1 data curah hujan selama 25 tahun dari keempat stasiun pengamat curah hujan.

Maka untuk analisis hidrologi di wilayah studi ini digunakan 4 stasiun pengamat curah hujan dengan kumpulan data selama 25 tahun, mulai dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2000.

### Tabel 4.1 Data curah hujan dari 4 Stasiun Pengamatan

| No. | Tahun | Curah Hujan Harian |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rancaekek Sta. (A) | Cicalengka Sta. (B) | Jatinangor Sta. (C) | Majalaya Sta. (D) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 80 76 73 72 60 65 75 63 85 65 55 69 78 50 * 45 35 40 60 65 80 75 55 85 66 | 164 164 74 56 75 62 75 77 50 102 * * 98 100 75 * 116 * * * 72 60 133 62 96 | 63 50 56 45 35 40 60 65 55 75 80 70 55 * * * * * * * * * * 180 107 | 85 116 104 75 84 98 95 104 62 * 93 96 79 109 90 58 65 80 57 100 94 103 88 68 98 |
| Jumlah | 1572 | 1711 | 1031 | 2101 |
| Rata-rata | 65.50 | 90.05 | 68.73 | 87.54 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan DT II. Kabupaten Bandung 2005

Keterangan : (*) Data hilang

Ada beberapa data curah hujan dari stasiun pengamatan yang kosong, hal ini disebabkan karena tidak konsisten dilakukannya pengukuran curah hujan

Penggunaan 25 tahun data dengan 4 stasiun ini didasarkan atas banyaknya data yang kosong berurutan pada tahun sebelumnya, jarak antar stasiun yang jauh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data-data curah hujan tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan 25 tahun data dari 4 stasiun curah hujan diharapkan dapat mewakili curah hujan di sekitar daerah perencanaan. Dari Tabel 4.1 tersebut terdapat beberapa stasiun data curah hujannya tidak lengkap, karena beberapa tahun pencatatan datanya kosong atau hilang. Untuk melengkapi data yang hilang tersebut digunakan data curah hujan dari stasiun terdekat.

Untuk menghitung perbedaan curah hujan tahunan normal rata-rata pada stasiun yang kehilangan data, persamaan yang digunakan adalah :

(4-3)

(4-4)

(4-5)

Dimana :

= Nilai rata-rata dari data curah hujan selama pengamatan

R		= Rata-rata curah hujan dari n jumlah stasiun pengamatan

n		= Jumlah stasiun pengamatan

- Perhitungan :

Untuk mengetahui nilai   dan S

=  77,96

=  15,47

Perbedaan curah hujan tahunan normal antara stasiun pembanding dengan stasiun yang kehilangan data curah hujan, adalah :

x 100 % = 20 % > 10%

Karena perbedaan curah hujan tahunan normal antara stasiun pembanding dengan stasiun yang kehilangan data lebih besar 10 %, maka perkiraan data curah hujan bagi stasiun yang kehilangan data tersebut dilengkapi dengan menggunakan metode normal rasio (Persamaan 4-2). Dari Tabel 4.1 ada beberapa data curah hujan yang kosong, misalnya pada stasiun Majalaya tahun 1985. Mencari/memperkirakan data curah hujan pada stasiun Majalaya tahun 1985 ini yaitu :

Stasiun Rancaekek	= RA	= 65,50 mm/24jam

Stasiun Cicalengka	= RB	= 90,05 mm/24jam

Stasiun Jatinangor	= RC	= 68,73 mm/24jam

Stasiun Majalaya	= RD	= 87,54 mm/24jam

= x

= x

= 29,18 x ( 0.99 +1,13 + 1,09)

= 93,66  ( 94 mm/24jam

Perhitungan data curah hujan harian maksimum lainnya pada stasiun-stasiun yang data curah hujannya kosong dapat dilengkapi dengan cara yang sama dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Data curah hujan yang telah dilengkapi

| No. | Tahun | Curah Hujan Harian |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rancaekek | Cicalengka | Jatinangor | Majalaya |
|  |  | Sta. (A) | Sta. (B) | Sta. (C) | Sta. (D) |
| 1 | 1976 | 80 | 164 | 63 | 85 |
| 2 | 1977 | 76 | 164 | 50 | 116 |
| 3 | 1978 | 73 | 74 | 56 | 104 |
| 4 | 1979 | 72 | 56 | 45 | 75 |
| 5 | 1980 | 60 | 75 | 35 | 84 |
| 6 | 1981 | 65 | 62 | 40 | 98 |
| 7 | 1982 | 75 | 75 | 60 | 95 |
| 8 | 1983 | 63 | 77 | 65 | 104 |
| 9 | 1984 | 85 | 50 | 55 | 62 |
| 10 | 1985 | 65 | 102 | 75 | 94 |
| 11 | 1986 | 55 | 92 | 80 | 93 |
| 12 | 1987 | 69 | 95 | 70 | 96 |
| 13 | 1988 | 78 | 98 | 55 | 79 |
| 14 | 1989 | 50 | 100 | 71 | 109 |
| 15 | 1990 | 41 | 75 | 43 | 90 |
| 16 | 1991 | 45 | 41 | 31 | 58 |
| 17 | 1992 | 35 | 116 | 59 | 65 |
| 18 | 1993 | 40 | 46 | 35 | 80 |
| 19 | 1994 | 60 | 47 | 40 | 57 |
| 20 | 1995 | 65 | 64 | 49 | 100 |
| 21 | 1996 | 80 | 72 | 71 | 94 |
| 22 | 1997 | 75 | 60 | 68 | 103 |
| 23 | 1998 | 55 | 133 | 76 | 88 |
| 24 | 1999 | 85 | 62 | 180 | 68 |
| 25 | 2000 | 66 | 96 | 107 | 98 |
| Jumlah | 1613 | 2096 | 1607 | 2195 |
| Rata-rata | 64.51 | 83.83 | 64.26 | 87.79 |

Sumber: Hasil Perhitungan

4.3	Tes Konsistensi

Agar tidak terjadi penyimpangan pada hasil perhitungan, sebelum dianalisa lebih lanjut data curah hujan yang telah dilengkapi perlu di tes konsistensinya. Tidak konsistennya sekumpulan data curah hujan dapat disebabkan oleh:

- Perubahan tata guna tanah pada DAS

- Perpindahan tempat/lokasi stasiun pengukur hujan

- Perubahan ekosistem

- Perubahan cara pengukuran

Pengecekan konsistensi data dapat dikerjakan dengan teknik kurva massa ganda (double mass curve technique). Kurva double mass dibuat dengan cara memplot akumulasi data curah hujan salah satu stasiun sebagai salah satu stasiun ordinat dan akumulasi nilai rata-rata curah hujan stasiun – stasiun  terdekat sebagai absis.

Prinsip metoda analisis massa ganda adalah sejumlah tertentu stasiun dalam wilayah iklim yang sama diseleksi sebagai stasiun dasar. Rata-rata aritmatika dari semua stasiun dasar dihitung untuk setiap periode yang sama. Rata-rata hujan tersebut ditambahkan atau diakumulasikan, mulai dari periode awal pengamatan. Demikian pula halnya dengan data stasiun utama. Data curah hujan akumulatif stasiun dasar dan stasiun utama untuk setiap periode diplot pada kurva massa ganda.

Apabila data stasiun utama dicek konsistensinya dengan stasiun dasar adalah konsisten, maka kurva gandanya hampir merupakan garis lurus. Jika terdapat patahan atau belokan yang menyimpang dari garis lurus pada titik tertentu, maka mulai dari titik tersebut sampai dengan tahun pengamatan berikutnya dianggap tidak akurat. Menurut Linsley perubahan slope tidak akan terlihat jelas kecuali didukung paling sedikit oleh 5 tahun data.

Koreksi yang digunakan untuk data yang tidak konsisten tersebut adalah :

(4-6)

dimana:

Hz     = curah hujan yang diperkirakan.

Ho     = curah hujan hasil pengamatan.

Tg (  = slope sebelum titik perubahan (trend baru)

Tg (o = slope sesudah titik perubahan (trend lama)

selanjutnya  disebut faktor korelasi (fk)

Lebih jelasnya mengenai grafik kurva massa ganda (Nemec, 1983) yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar  4.2

Kurva Massa Ganda

Dalam perencanaan ini, tes konsistensi stasiun utama (stasiun Rancaekek) menggunakan 3 stasiun dasar, yaitu stasiun Cicalengka, Stasiun Jatinangor, dan stasiun Majalaya. Data curah hujan dari stasiun utama dicek konsistensinya dengan teknik kurva massa ganda.

Untuk mengetahui perhitungan tes konsistensi terhadap stasiun utama dan stasiun dasar dengan jumlah tahun data sebanyak 25 tahun ini dapat dilihat dalam Tabel 4.3 dan kurva tes konsistensi yang diplot antara data akumulasi rata-rata stasiun utama dengan akumulasi rata-rata stasiun pembanding seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.

| NO | TAHUN | STA. UTAMA STA. RANCAEKEK mm/24 jam | STA. PEMBANDING | Rata-Rata STASIUN PEMBANDING | AKUMULASI RATA-RATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STA. CICALENGKA | STA. JATINANGOR | STA. MAJALAYA |  | STA. UTAMA | STA. PEMBANDING |
| 1 | 1976 | 80 | 164 | 63 | 85 | 104 | 1613 | 1954 |
| 2 | 1977 | 76 | 164 | 50 | 116 | 110 | 1533 | 1850 |
| 3 | 1978 | 73 | 74 | 56 | 104 | 78 | 1457 | 1740 |
| 4 | 1979 | 72 | 56 | 45 | 75 | 57 | 1384 | 1662 |
| 5 | 1980 | 60 | 75 | 35 | 84 | 65 | 1312 | 1605 |
| 6 | 1981 | 65 | 62 | 40 | 98 | 67 | 1252 | 1540 |
| 7 | 1982 | 75 | 75 | 60 | 95 | 77 | 1187 | 1473 |
| 8 | 1983 | 63 | 77 | 65 | 104 | 82 | 1112 | 1396 |
| 9 | 1984 | 85 | 50 | 55 | 62 | 56 | 1049 | 1314 |
| 10 | 1985 | 65 | 102 | 75 | 94 | 90 | 964 | 1258 |
| 11 | 1986 | 55 | 92 | 80 | 93 | 88 | 899 | 1168 |
| 12 | 1987 | 69 | 95 | 70 | 96 | 87 | 844 | 1080 |
| 13 | 1988 | 78 | 98 | 55 | 79 | 77 | 775 | 993 |
| 14 | 1989 | 50 | 100 | 71 | 109 | 93 | 697 | 916 |
| 15 | 1990 | 41 | 75 | 43 | 90 | 69 | 647 | 823 |
| 16 | 1991 | 45 | 41 | 31 | 58 | 43 | 606 | 754 |
| 17 | 1992 | 35 | 116 | 59 | 65 | 80 | 561 | 711 |
| 18 | 1993 | 40 | 46 | 35 | 80 | 54 | 526 | 631 |
| 19 | 1994 | 60 | 47 | 40 | 57 | 48 | 486 | 577 |
| 20 | 1995 | 65 | 64 | 49 | 100 | 71 | 426 | 529 |
| 21 | 1996 | 80 | 72 | 71 | 94 | 79 | 361 | 458 |
| 22 | 1997 | 75 | 60 | 68 | 103 | 77 | 281 | 379 |
| 23 | 1998 | 55 | 133 | 76 | 88 | 99 | 206 | 302 |
| 24 | 1999 | 85 | 62 | 180 | 68 | 103 | 151 | 203 |
| 25 | 2000 | 66 | 96 | 107 | 98 | 100 | 66 | 100 |

###### Tabel 4.3 Perhitungan tes konsistensi curah hujan stasiun Rancaekek

Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4.3

Kurva tes konsistensi curah hujan stasiun Rancaekek sebelum dikoreksi

Dari Gambar 4.3 tersebut, terlihat bahwa sebaran data atau letak titik-titik curah hujan tidak semuanya mendekati/membentuk garis lurus atau dengan kata lain titik yang ada tidak membentuk garis lurus. Terlihat patahan atau belokan yang menyimpang jauh dari garis lurus tersebut. Sehingga data curah hujan dari stasiun tersebut tidak konsisten dan perlu dikoreksi.

Diketahui :

tg (0	= 1.137 	tahun koreksi (1976 – 1981)

tg (1	= 1.274	tahun koreksi (1981 – 1996)

tg (2	= 1.234	tahun koreksi (1996 – 2000)

Mencari faktor koreksi (fk) :

fk1	= =  = 1,12

fk2	= =  = 0,96

Gambar 4.4 Kurva Massa Ganda

Gambar 4.4

Kurva Massa Ganda

Gambar 4.5

Kurva Massa Ganda

Gambar 4.6

Kurva Massa Ganda

###### Selengkapnya hasil perhitungan curah hujan yang telah dikoreksi pada stasiun Rancaekek disajikan pada Tabel 4.4 dan perhitungan penentuan konsistensi curah hujannya ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan Gambar 4.7

###### Tabel 4.4 Perhitungan curah hujan stasiun Rancaekek yang dikoreksi

| No. | Tahun | Curah Hujan (mm/24jam) | Fk1 | CHHM | Fk2 | CHHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1976 | 80 | 1.12 | 90 | 0.96 | 86 |
| 2 | 1977 | 76 | 1.12 | 85 | 0.96 | 82 |
| 3 | 1978 | 73 | 1.12 | 82 | 0.96 | 78 |
| 4 | 1979 | 72 | 1.12 | 81 | 0.96 | 77 |
| 5 | 1980 | 60 | 1.12 | 67 | 0.96 | 65 |
| 6 | 1981 | 65 | 1.12 | 73 | 0.96 | 70 |
| 7 | 1982 | 75 | 1.12 | 84 | 0.96 | 81 |
| 8 | 1983 | 63 | 1.12 | 71 | 0.96 | 68 |
| 9 | 1984 | 85 | 1.12 | 95 | 0.96 | 91 |
| 10 | 1985 | 65 | 1.12 | 73 | 0.96 | 70 |
| 11 | 1986 | 55 | 1.12 | 62 | 0.96 | 59 |
| 12 | 1987 | 69 | 1.12 | 77 | 0.96 | 74 |
| 13 | 1988 | 78 | 1.12 | 87 | 0.96 | 84 |
| 14 | 1989 | 50 | 1.12 | 56 | 0.96 | 54 |
| 15 | 1990 | 41 | 1.12 | 46 | 0.96 | 44 |
| 16 | 1991 | 45 | 1.12 | 50 | 0.96 | 48 |
| 17 | 1992 | 35 | 1.12 | 39 | 0.96 | 38 |
| 18 | 1993 | 40 | 1.12 | 45 | 0.96 | 43 |
| 19 | 1994 | 60 | 1.12 | 67 | 0.96 | 65 |
| 20 | 1995 | 65 | 1.12 | 73 | 0.96 | 70 |
| 21 | 1996 | 80 | 1.12 | 90 | 0.96 | 86 |
| 22 | 1997 | 75 | 1 | 75 | 0.96 | 72 |
| 23 | 1998 | 55 | 1 | 55 | 0.96 | 53 |
| 24 | 1999 | 85 | 1 | 85 | 0.96 | 82 |
| 25 | 2000 | 66 | 1 | 66 | 0.96 | 63 |

Sumber: Hasil Perhitungan

###### Tabel 4.5 Perhitungan konsistensi curah hujan stasiun Rancaekek yang telah dikoreksi

| NO | TAHUN | STA. UTAMA STA. RANCAEKEK mm/24 jam | STA. PEMBANDING | Rata-rata STASIUN PEMBANDING | AKUMULASI RATA-RATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STA. CICALENGKA | STA. JATINANGOR | STA. MAJALAYA |  | STA. PEMBANDING | STA. UTAMA |
| 1 | 1976 | 86 | 164 | 63 | 85 | 104 | 1966 | 1702 |
| 2 | 1977 | 82 | 164 | 50 | 116 | 110 | 1862 | 1616 |
| 3 | 1978 | 78 | 74 | 56 | 104 | 78 | 1752 | 1534 |
| 4 | 1979 | 77 | 56 | 45 | 75 | 57 | 1674 | 1455 |
| 5 | 1980 | 65 | 75 | 35 | 84 | 65 | 1617 | 1378 |
| 6 | 1981 | 70 | 62 | 40 | 98 | 67 | 1552 | 1313 |
| 7 | 1982 | 81 | 75 | 60 | 95 | 77 | 1485 | 1244 |
| 8 | 1983 | 68 | 77 | 65 | 104 | 82 | 1408 | 1163 |
| 9 | 1984 | 91 | 50 | 55 | 62 | 56 | 1326 | 1095 |
| 10 | 1985 | 70 | 102 | 75 | 94 | 90 | 1270 | 1004 |
| 11 | 1986 | 59 | 92 | 80 | 93 | 88 | 1180 | 934 |
| 12 | 1987 | 74 | 95 | 70 | 96 | 87 | 1092 | 875 |
| 13 | 1988 | 84 | 98 | 55 | 79 | 77 | 1005 | 801 |
| 14 | 1989 | 54 | 100 | 71 | 109 | 93 | 928 | 717 |
| 15 | 1990 | 44 | 75 | 57 | 90 | 74 | 835 | 663 |
| 16 | 1991 | 48 | 41 | 41 | 58 | 47 | 761 | 619 |
| 17 | 1992 | 38 | 116 | 59 | 65 | 80 | 714 | 570 |
| 18 | 1993 | 43 | 46 | 47 | 80 | 58 | 634 | 533 |
| 19 | 1994 | 65 | 47 | 36 | 57 | 47 | 576 | 490 |
| 20 | 1995 | 70 | 64 | 49 | 100 | 71 | 529 | 425 |
| 21 | 1996 | 86 | 72 | 71 | 94 | 79 | 458 | 355 |
| 22 | 1997 | 72 | 60 | 68 | 103 | 77 | 379 | 269 |
| 23 | 1998 | 53 | 133 | 76 | 88 | 99 | 302 | 197 |
| 24 | 1999 | 82 | 62 | 180 | 68 | 103 | 203 | 145 |
| 25 | 2000 | 63 | 96 | 107 | 98 | 100 | 100 | 63 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4.7

Kurva Tes Konsistensi Curah Hujan Stasiun Rancaekek Setelah Dikoreksi

Dari Gambar 4.7 tersebut, terlihat bahwa sebaran data atau letak titik-titik curah hujan hampir semuanya cenderung mendekati/membentuk garis lurus. Dari nilai koefisien korelasi kuadratnya (r2) menunjukkan nilai yang sama yaitu 0,9978. Atas pertimbangan ini, maka untuk penggunaan data perhitungan selanjutnya digunakan data stasiun Rancaekek yang telah dikoreksi.

  - Tes Homogenitas

Suatu array data curah hujan untuk dianalisis haruslah homogen, ketidak homogenan curah hujan kemungkinan disebabkan gangguan – gangguan   atmosfir oleh pencemaran udara, adanya hujan buatan yang bersifat insidentil, pemindahan alat ukur atau perubahan cara pengukuran.

Tes homogenitas dilakukan dengan memplot harga (N,TR) pada grafik tes homogenitas (Homogenity Test Graph). Nilai N adalah banyaknya data hujan dan TR adalah periode ulang hujan. Suatu urutan (array) data dikatakan homogen bila berada pada bagian dalam kurva tersebut.

Harga Tr ditentukan dengan rumus:

(4 -7)

dimana:

Tr	 = Periode ulang curah hujan (tahun)

= Periode ulang curah hujan rata-rata (tahun).

R10	 = Curah hujan rata-rata (mm/24 jam).

Untuk mendapatkan R10 dan  digunakan persamaan linier dari Gumbel modifikasi karena distribusi curah hujan harian maksimum merupakan urutan data yang dihipotesakan memenuhi distribusi Gumbel tersebut.

Rumus dari persamaan Gumbel adalah:

(4 -8)

dimana:

(4 -9)

(4 -10)

Dengan mensubstitusikan persamaan (4-9),(4-10) dan (4-12) ke dalam persamaan (4-8) didapat persamaan Gumbel :

(4 - 13)

atau

(4 - 14)

Dimana :

R	= Curah hujan dengan PUH tahun rencana (mm/hari)

= Curah hujan tahunan rata-rata dalam satu urutan data (mm/hari)

= Standar deviasi data curah hujan

(N	= Reduce standar deviasi

= Rata-rata pengurangan (reduced mean)

= Variasi pengurangan (reduced variate)

= Periode ulang curah hujan rata-rata (tahun).

Harga YT pada masing-masing periode ulang dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Reduced variate (YT) pada PUH t tahun

| Periode Ulang | YT |
| --- | --- |
| 2 | 0,3665 |
| 5 | 1,4999 |
| 10 | 2,2504 |
| 25 | 3,1985 |
| 50 | 3,9019 |
| 100 | 4,6001 |

Sumber:.Soewarno, 1996

Persamaan (4-14) tersebut kemudian dimodifikasi. Menurut Lattenmair dan Burges perkiraan hidrologi yang lebih tepat diperoleh dengan menggunakan harga limit standar deviasi dan limit rata-rata (bila harga n = (). Perkiraan ini lebih akurat daripada perkiraan yang didasarkan pada panjangnya waktu pengamatan (tergantung besarnya n).

Tabel 4.7 Harga Yn dan Sn sesuai dengan tahun pengamatan

| Tahun pengamatan | Yn | Sn |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,4052 | 0,9496 |
| 20 | 0,5236 | 1,0628 |
| 30 | 0,5362 | 1,1124 |
| 40 | 0,5436 | 1,1413 |
| 50 | 0,5485 | 1,1607 |
| 60 | 0,5521 | 1,1747 |
| 70 | 0,5548 | 1,1854 |
| 80 | 0,5569 | 1,1936 |
| 90 | 0,5586 | 1,2007 |
| 100 | 0,5600 | 1,2065 |

Sumber : Nemec, 1973

Harga limit rata-rata, YN sama dengan konstanta Euler (YN = 0,5236), sedangkan limit standar deviasi, Sn = (/= 1,2825. Dengan demikian, persamaan (4-9) menjadi :

(4 - 15)

= R-0,45					               (4 -16)

Dengan mensubstitusikan persamaan (4-15) dan (4-16) tersebut ke persamaan (4-9) dan persamaan (4-10), diperoleh persamaan sebagai berikut :

R =				  (4 - 17)

R =		  (4 - 18)

Jika koordinat ternyata berada diluar daerah homogenitas, maka dapat dilakukan penambahan jumlah data, pengurangan jumlah data atau digeser mundur dengan jumlah yang sama.

Perhitungan tes homogenitas curah hujan stasiun Rancaekek :

Jumlah data curah hujan	= 25 data (tahun)

Rata-rata curah hujan (R)  	= 68,08 mm/24 jam

Tabel 4.8 Tes Homogenitas Curah Hujan Stasiun Rancaekek

| No. | Ri(mm/jam) | Ri-R | (Ri-R)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86 | 28.89 | 834.40 |
| 2 | 82 | 24.59 | 604.43 |
| 3 | 78 | 21.36 | 456.23 |
| 4 | 77 | 20.28 | 411.46 |
| 5 | 65 | 7.38 | 54.49 |
| 6 | 70 | 12.76 | 162.77 |
| 7 | 81 | 23.51 | 552.72 |
| 8 | 68 | 10.61 | 112.52 |
| 9 | 91 | 34.26 | 1173.88 |
| 10 | 70 | 12.76 | 162.77 |
| 11 | 59 | 2.01 | 4.02 |
| 12 | 74 | 17.06 | 291.00 |
| 13 | 84 | 26.74 | 714.79 |
| 14 | 54 | -3.37 | 11.36 |
| 15 | 44 | -13.05 | 170.22 |
| 16 | 48 | -8.75 | 76.49 |
| 17 | 38 | -19.50 | 380.17 |
| 18 | 43 | -14.12 | 199.43 |
| 19 | 65 | 7.38 | 54.49 |
| 20 | 70 | 12.76 | 162.77 |
| 21 | 86 | 28.89 | 834.40 |
| 22 | 72 | 14.87 | 221.12 |
| 23 | 53 | -4.33 | 18.75 |
| 24 | 82 | 24.47 | 598.78 |
| 25 | 63 | 6.23 | 38.81 |
| Jumlah | 1702 |  | 8302.29 |
| Rata-rata | 68.08 |  | 332.09 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Dengan menggunakan persamaan (4-11), didapat :

N = 25

R = 68,08

Maka ;

== 18,99

Dari persamaan (4-17), diperoleh persamaan regresi Gumbel sebagai berikut :

R =

R =  68,08 + (0,78YT-0,45) x 18,99

= 68,08 + 14,81 YT – 8,54

= 59,54 + 14,81 YT

Dengan menggunakan persamaan (4-12) untuk = 10, maka harga YT :

YT = - ln  = 2,2504

R10 =  59,54 + 14,81 YT

=  59,54 + (14,81 x  2,2504)

=  92,86 mm/24 jam

Sedangkan untuk mendapatkan nilai YT  dengan jumlah  = 68,08 maka harga YT :

YT

YT      = 0,58

Dengan menggunakan persamaan (4-12) untuk YT = 0,58  maka  harga  :

0,58 = -ln, didapat = 2,34

Dari persamaan (4-7), maka dapat dihitung harga  TR :

TR = x 2,34 = 3,19

Jadi ( N : TR  ) = (25 : 3,19)

Dari data curah hujan ini setelah di plot pada grafik tes homogenitas ternyata masih diluar daerah homogenitas atau belum homogen, sehingga perlu dilakukan pemotongan data yaitu dengan menggunakan data selama 20 tahun data

Tabel 4.9 Tes Homogenitas Curah Hujandengan n 20 tahun

| No. | Ri(mm/jam) | Ri-R | (Ri-R)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 4.20 | 17.62 |
| 2 | 81 | 14.95 | 223.50 |
| 3 | 68 | 2.05 | 4.19 |
| 4 | 91 | 25.70 | 660.59 |
| 5 | 70 | 4.20 | 17.62 |
| 6 | 59 | -6.55 | 42.95 |
| 7 | 74 | 8.50 | 72.23 |
| 8 | 84 | 18.18 | 330.35 |
| 9 | 54 | -11.93 | 142.32 |
| 10 | 44 | -21.61 | 466.85 |
| 11 | 48 | -17.31 | 299.50 |
| 12 | 38 | -28.06 | 787.25 |
| 13 | 43 | -22.68 | 514.47 |
| 14 | 65 | -1.18 | 1.39 |
| 15 | 70 | 4.20 | 17.62 |
| 16 | 86 | 20.33 | 413.15 |
| 17 | 72 | 6.31 | 39.82 |
| 18 | 53 | -12.89 | 166.15 |
| 19 | 82 | 15.91 | 253.13 |
| 20 | 63 | -2.33 | 5.43 |
| Jumlah | 1314 |  | 4476.15 |
| Rata-rata | 65.69 |  | 223.81 |

N = 20

R = 65.69

Maka ;

== 15,76

Dari persamaan (4-17), diperoleh persamaan regresi Gumbel sebagai berikut :

R =

R =  65,69 + (0,78YT-0,45) x 15,76

= 65,69 + 12,30 YT – 7.09

R = 58,6 + 12,30 YT

Dengan menggunakan persamaan (4-12) untuk = 10, maka harga YT :

YT = - ln  = 2,2504

R10 =  58,6 + 12,30 YT

=  58,6 + (12,30 x 2,2504)

=  86,27 mm/24 jam

Sedangkan untuk mendapatkan nilai YT  dengan jumlah  = 65,69 maka harga YT :

YT

YT      = 0,58

Dengan menggunakan persamaan (4-12) untuk YT = 0,58  maka  harga  :

0,58 = -ln, didapat = 2,34

Dari persamaan (4-7), maka dapat dihitung harga  TR :

TR = x 2,34 = 3,07

Jadi ( N : TR  ) = (20 : 3,07)

Pada data curah hujan ini lalu diplot pada grafik tes homogenitas ternyata menghasilkan data yang homogen

HOMOGENITY TEST GRAPH

(U.S GEOLOGICAL SURVEY)

Gambar 4.8

Kurva Tes  Homogenitas

4.5 	Analisis Curah Hujan Harian Maksimum (CHHM)

Analisis curah hujan harian maksimum (CHHM) adalah suatu analisis statistik yang digunakan untuk memperkirakan suatu kejadian yang bernilai maksimum atau minimum dengan kemungkinan terjadi satu kali dalam periode ulang tertentu.

Periode ulang adalah suatu besaran yang dinyatakan dalam satuan waktu (tahun). Periode ulang ini menyatakan bahan dalam periode tersebut akan terjadi suatu kejadian (curah hujan, elevasi muka air, debit) yang bernilai sama atau yang dilampaui dengan kemungkinan satu kali dalam periode tertentu.

Analisa frekuensi digunakan untuk peramalan dalam arti menentukan probabilitas untuk terjadinya peristiwa bagi tujuan perencanaan di masa yang akan datang (waktu atau saat terjadinya peristiwa itu sebenarnya tidak ditentukan). Tujuan dari peramalan  hidrologis adalah untuk memperkirakan waktu terjadinya suatu peristiwa hidrologis yang besar (banjir, hujan, dsb) dalam waktu dekat.

Dalam perencanaan sistem air hujan suatu daerah perencanaan diperlukan prediksi besarnya curah hujan maksimum yang terjadi dalam suatu periode (ekstrem rainfall). Metode-metode yang umumnya digunakan, yaitu:

- Metode Gumbel

- Metode Iwai Kadoya

- Metode Log Pearson Type III

4.5.1   Metode Gumbel

Metode Gumbel adalah metode yang berdasarkan pada analisis frekuensi untuk nilai ekstrim. Tujuan analisa ini adalah untuk mendapat garis regresi yang merupakan kedudukan nilai ekstrim hujan harian. Gumbel beranggapan bahwa variabel-variabel hidrolis tidak terbatas sehingga harus digunakan distribusi dari harga-harga terbesar (maksimum).

Analisa lebih lanjut untuk mengetahui penyimpangan cara Gumbel dilakukan perhitungan berdasarkan rentang keyakinan untuk masing-masing harga Xt, yang berarti keyakinan bahwa harga-harga perkiraan tersebut mempunyai rentang harga.

Langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

(1).Melakukan pengurutan data dari harga terbesar sampai harga  terkecil.

(2).Mencari harga rata-rata curah hujan dan standar deviasi.

(3).Mencari harga Sn dan Yn dari Tabel 4.7 .

(4).Mencari data Yt dari Tabel 4.6 berdasarkan PUH masing-masing.

(5).Mencari harga curah hujan maksimum dengan mempergunakan

persamaan   (4-17),    yaitu : R =

atau persamaan (4-18),  R =

(6).Mencari harga rentang keyakinan untuk harga Xt

Setelah CHHM rencana dihitung menurut salah satu metode analisisnya  (metode Gumbel) maka perlu dicari rentang keyakinan, yaitu keyakinan bahwa harga-harga perkiraan tersebut mempunyai rentang harga.

Persamaannya adalah :

(4 -19)

dimana :

Rk	= Rentang keyakinan (mm/24jam)

t(a)	= Fungsi a

a	= Confidence probability.

Se	= Probability error (deviasi)

Untuk :   a  = 90 %, t(a) = 1,640

a  = 80 %, t(a) = 1,282

a = 68 %, t(a) = 1,000

(7). Mencari harga Se dengan rumus:

(4 -20)

dimana :

N	= banyaknya tahun pengamatan

b	= (1+1,3K+1,1K2)0,5					  (4 -21)

K         = (0.78*YT) – 0.45

(8). Curah hujan harian maksimum dengan metode Gumbel

(4 -22)

Contoh perhitungan Curah Hujan Harian Maksimum untuk PUH 2 Tahun :

● n ( Jumlah Data ) 			= 20 tahun

● R ( rata – rata )			= 65.69

● YT					= 0,3665 (Tabel 4.6)

● R					= 15,76 (standar deviasi 20 tahun data)

● a (Probabilitas Keyakinan)		= 90 %

● t (a)					= 1,640

Perhitungan curah hujan harian maksimum untuk PUH 2 tahun :

● K	= (0.78*0.3665) - 0.45 = -0.1641

● b	=

● b	= = 0,9035

Se	=  = 3,18

Untuk :

a	= 90 % , maka t(a) = 1,640

RK	= (  t(a) x Se

= 1,640  x 3,18

= 5,21

● CHHM = R ±  t (a) . Se

R =  + 0,78 YT – 0,45) x

= 65,69 + {(0.78 x 0.3665) – 0.45} x  15.76

= 63,10

Tabel 4.10 Curah hujan harian maksimum rencana metode Gumbel

| PUH (tahun) | Yt | K | b | Se | α | Rk | R | CHHM (mm/24jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.3665 | -0.1641 | 0.9035 | 3.18 | 1.64 | 5.22 | 63.10 | 63.10 ± 2.13 |
| 5 | 1.4999 | 0.7199 | 1.5830 | 5.58 | 1.64 | 9.15 | 77.04 | 77.04 ± 7.14 |
| 10 | 2.2502 | 1.3052 | 2.1379 | 7.53 | 1.64 | 12.36 | 86.26 | 86.26 ± 12.36 |
| 20 | 3.1985 | 2.0448 | 2.8736 | 10.13 | 1.64 | 16.61 | 97.92 | 97.92 ± 19.85 |
| 50 | 3.9019 | 2.5935 | 3.4308 | 12.09 | 1.64 | 19.83 | 106.56 | 106.56 ± 28.05 |
| 100 | 4.6001 | 3.1381 | 3.9890 | 14.06 | 1.64 | 23.05 | 115.15 | 115.15 ± 36.13 |

Sumber: Hasil Perhitungan

    - Metode Log Pearson Tipe III

Metode ini didasarkan pada perubahan data yang ada dalam bentuk logaritma. sesuai dengan ajuran dari “The Hydrology Community of Water Resources Council”, maka untuk pemakaian praktis dari data yang ada, pertama data tersebut diubah kedalam logaritmanya kemudian baru dihitung parameter statistiknya.

Parameter-parameter   statistik  yang   diperlukan   untuk metode distribusi Log Pearson Tipe III ini adalah :

- Rata-rata log		=

- Standar deviasi log	= Sx

- Koefisien skew	= δ (Cs)

Persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk perhitungan curah hujan dengan metode Log Pearson Tipe III ini adalah :

=   					                                   (4 – 23)

(4 – 24)

(4 – 25)

Dimana :

= Rata-rata xi

xi	= Logaritma hujan harian maksimum (mm / 24 jam)

Sx	= Standar deviasi xi

N    	=  Jumlah data

Cs (δ)	= Koefisien skew  xi

Besarnya curah hujan harian maksimum yang terjadi pada suatu PUH dihitung dengan menggunakan rumus :

Log XTR = + KTR . Sx					                    (4 – 26)

Dimana :

XTR	=  Curah hujan harian maksimum dalam PUH (mm / 24 jam)

KTR	= Skew curve factor, didapat dari Tabel 4.10.

Tabel 4.11 Skew Curve Factor K digunakan Log Person Type III

| Koefisien Cs () | Periode Ulang (Tahun) |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
|  | Probabilitas Kemungkinan Terjadi |
|  | 50 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 |
| 3.0 | -0.396 | 0.420 | 1.180 | 2.278 | 3.152 | 4.051 | 4.970 | 7.150 |
| 2.9 | -0.390 | 0.440 | 1.195 | 2.277 | 3.134 | 4.013 | 4.909 | 7.030 |
| 2.8 | -0.384 | 0.460 | 1.210 | 2.275 | 3.114 | 3.973 | 4.847 | 6.920 |
| 2.7 | -0.376 | 0.479 | 1.224 | 2.272 | 3.093 | 3.932 | 4.783 | 6.790 |
| 2.6 | -0.368 | 0.499 | 1.238 | 2.267 | 3.071 | 3.889 | 4.718 | 6.670 |
| 2.5 | -0.360 | 0.518 | 1.250 | 2.262 | 3.047 | 3.845 | 4.652 | 6.550 |
| 2.4 | -0.351 | 0.537 | 1.262 | 2.256 | 3.023 | 3.800 | 4.584 | 4.420 |
| 2.3 | -0.341 | 0.555 | 1.274 | 2.248 | 2.997 | 3.753 | 4.515 | 6.300 |
| 2.2 | -0.330 | 0.574 | 1.284 | 2.240 | 2.970 | 3.705 | 4.444 | 6.170 |
| 2.1 | -0.319 | 0.592 | 1.294 | 2.230 | 2.942 | 3.656 | 4.372 | 6.040 |
| 2.0 | -0.307 | 0.609 | 1.302 | 2.219 | 2.912 | 3.605 | 4.298 | 5.910 |
| 1.9 | -0.294 | 0.627 | 1.310 | 2.207 | 2.861 | 3.553 | 4.223 | 5.780 |
| 1.8 | -0.282 | 0.643 | 1.318 | 2.193 | 2.848 | 3.499 | 4.147 | 5.640 |
| 1.7 | -0.268 | 0.660 | 1.324 | 2.179 | 2.815 | 3.444 | 4.069 | 5.510 |
| 1.6 | -0.254 | 0.675 | 1.329 | 2.163 | 2.780 | 3.388 | 3.990 | 5.370 |
| 1.5 | -0.240 | 0.690 | 1.333 | 2.146 | 2.743 | 3.330 | 3.910 | 5.230 |
| 1.4 | -0.225 | 0.705 | 1.337 | 2.128 | 2.706 | 3.271 | 3.828 | 5.100 |
| 1.3 | -0.210 | 0.719 | 1.339 | 2.108 | 2.666 | 3.211 | 3.745 | 4.960 |
| 1.2 | -0.195 | 0.732 | 1.340 | 2.067 | 2.626 | 3.149 | 3.664 | 4.810 |
| 1.1 | -0.180 | 0.745 | 1.341 | 2.066 | 2.585 | 3.087 | 3.575 | 4.670 |
| 1.0 | -0.164 | 0.758 | 1.340 | 2.013 | 2.542 | 3.022 | 3.489 | 4.530 |
| 0.9 | -0.148 | 0.769 | 1.339 | 2.018 | 2.498 | 3.957 | 3.401 | 4.390 |
| 0.8 | -0.132 | 0.780 | 1.336 | 1.993 | 2.453 | 2.891 | 3.312 | 4.240 |
| 0.7 | -0.116 | 0.790 | 1.333 | 1.967 | 2.407 | 2.824 | 3.223 | 4.100 |
| 0.6 | -0.099 | 0.800 | 1.328 | 1.939 | 2.399 | 2.755 | 3.132 | 3.960 |
| 0.5 | -0.063 | 0.808 | 1.323 | 1.910 | 2.311 | 2.686 | 3.041 | 3.810 |
| 0.4 | -0.066 | 0.816 | 1.317 | 1.880 | 2.261 | 2.615 | 2.949 | 3.670 |
| 0.3 | -0.050 | 0.824 | 1.309 | 1.849 | 2.211 | 2.544 | 2.856 | 3.520 |
| 0.2 | -0.033 | 0.830 | 1.301 | 1.818 | 2.159 | 2.472 | 2.763 | 3.380 |
| 0.1 | -0.017 | 0.836 | 1.292 | 1.785 | 2.107 | 2.400 | 2.670 | 3.230 |
| 0.0 | 0.000 | 0.842 | 1.262 | 1.751 | 2.054 | 2.326 | 2.576 | 3.090 |

Sumber : Soewarno.,(1996)

Tabel 4.12 Parameter Untuk Perhitungan SET Distribusi Log Person Type III

| Koefisien Skew (δ) | Periode Ulang (Tahun) |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|  | Probabilitas |
|  | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 | 1.0801 1.0808 1.0830 1.0868 1.0918 1.0987 1.1073 1.1179 1.1304 1.1449 1.1614 1.1799 1.2003 1.2223 1.2457 1.2701 1.2952 1.3204 1.3452 1.3090 1.3913 | 1.1698 1.2000 1.2309 1.2609 1.2905 1.3199 1.3492 1.3785 1.4082 1.4385 1.4699 1.5030 1.5382 2.5764 1.6181 1.6643 1.7175 1.7732 1.8374 1.9091 1.9888 | 1.3748 1.4367 1.4989 1.5610 1.6227 1.6838 1.7441 1.8032 1.8609 1.9170 1.9714 2.0240 2.0747 2.1237 2.1711 2.2073 2.2627 2.3081 2.3541 2.4018 2.4525 | 1.645 1.7810 1.8815 1.9852 2.0952 2.1998 2.3094 2.4198 2.5363 2.6403 2.7492 2.8563 2.9613 3.0513 3.0613 3.2557 3.3455 3.4303 3.5100 3.5844 3.6536 | 2.1988 2.3425 2.4986 2.6656 2.8423 3.0279 3.2209 3.4208 3.6266 3.8374 4.0572 4.2696 4.4896 4.700 4.9301 5.1486 5.3644 5.5761 5.7829 5.9829 6.1755 | 2.6363 2.8163 3.0175 3.2365 4.4723 3.7238 3.9895 4.2684 4.5595 4.8618 5.1741 5.4952 5.8240 6.1592 6.4992 6.8427 7.1881 7.5339 7.8783 8.2191 8.5562 |

Sumber : Soewarno.,(1996)

Tabel 4.13 Perhitungan Dasar Curah Hujan Metode Log Pearson Tipe III

| No. | Ri (mm/jam) | Log Ri | (Log Ri - R)^2 | (Log Ri - R)^3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 1.845 | 0.00153 | 0.000062 |
| 2 | 81 | 1.908 | 0.01050 | 0.001089 |
| 3 | 68 | 1.833 | 0.00070 | 0.000019 |
| 4 | 91 | 1.959 | 0.02342 | 0.003612 |
| 5 | 70 | 1.845 | 0.00153 | 0.000062 |
| 6 | 59 | 1.771 | 0.00124 | -0.000042 |
| 7 | 74 | 1.869 | 0.00400 | 0.000258 |
| 8 | 84 | 1.924 | 0.01399 | 0.001671 |
| 9 | 54 | 1.732 | 0.00542 | -0.000392 |
| 10 | 44 | 1.643 | 0.02642 | -0.004264 |
| 11 | 48 | 1.681 | 0.01556 | -0.001924 |
| 12 | 38 | 1.580 | 0.05117 | -0.011517 |
| 13 | 43 | 1.633 | 0.02977 | -0.005101 |
| 14 | 65 | 1.813 | 0.00005 | 0.000000 |
| 15 | 70 | 1.845 | 0.00153 | 0.000062 |
| 16 | 86 | 1.934 | 0.01651 | 0.002141 |
| 17 | 72 | 1.857 | 0.00264 | 0.000138 |
| 18 | 53 | 1.724 | 0.00668 | -0.000538 |
| 19 | 82 | 1.914 | 0.01162 | 0.001267 |
| 20 | 63 | 1.799 | 0.00004 | -0.0000002 |
| Jumlah | 36.112 | 0.22432 | -0.01340 |
| R | 1.806 | 0.01122 | -0.00067 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung :

=  = 1,8056

=  [0,22432/(20-2)]0.5 = 0,1116

=

Cs (δ)  =  - 0,56 ≈ 0,6

Dengan menggunakan persamaan (4 – 26), maka dapat dihitung besarnya curah hujan harian maksimum untuk PUH 2 tahun, yaitu :

Log RT  = x’ + KTR . Sx

=  1.806 + (-0.099 x 0.1116)

=  1,817

RT  =  Antilog 1,817

=  65.61

Dengan koefisien Skew (g) yang sama, maka diperoleh (g) = 0.6 = 1.1073 (Tabel 4.12).

Log SET  =  δ (Sx2 / n)0,5

=  1,1073 (0,1116)2 / 20)0,5

=  0,0263

Untuk PUH 2 tahun dengan derajat kepercayan 90% (α) = 1,64, maka :

α x SET  =  1,64 x 0,0263

=  0,043

Α x SET = antilog Lo SET

= antiLog 0,043

= 1,1040

RT – (α x SET)  =  65,61 – 1,1040

=  64,506

RT + (α x SET)  = 65,61 + 1,1040

= 66,714

Maka CHHM = RT – (α x SET) < RT < RT + (α x SET)

Untuk hasil perhitungan pada periode ulang selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama dapat dilihat pada Tabel 4.14

### Tabel 4.14 CHHM Rencana Metode Log Person Tipe III

| PUH | K | Log Rt | Rt | T | Log Set | α.log Set | Set | Rt – (α.Set) | Rt + (α.Set) | CHHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.099 | 1.817 | 65.622 | 1.1073 | 0.0263 | 0.043 | 1.104 | 64.518 | 66.726 | 64.518<RT<66.726 |
| 5 | 0.800 | 1.895 | 78.574 | 1.3492 | 0.0290 | 0.048 | 1.116 | 77.459 | 79.690 | 77.459<RT<79.690 |
| 10 | 1.328 | 1.954 | 89.992 | 1.7441 | 0.0330 | 0.054 | 1.133 | 88.860 | 91.125 | 88.860<RT<91.125 |
| 20 | 1.939 | 2.022 | 105.291 | 2.3094 | 0.0379 | 0.062 | 1.154 | 104.137 | 106.445 | 104.137<RT<106.445 |
| 50 | 2.399 | 2.074 | 118.503 | 3.2209 | 0.0448 | 0.073 | 1.184 | 117.318 | 119.687 | 117.318<RT<119.687 |
| 100 | 2.755 | 2.113 | 129.855 | 3.9895 | 0.0498 | 0.082 | 1.207 | 128.648 | 131.062 | 128.648<RT<131.062 |

Sumber : Hasil Perhitungan

    - Metode Log Normal

Distribusi log normal merupakan hasil transformasi dari distribusi normal, yaitu dengan mengubah nilai variat data hujan (Ri) menjadi nilai logaritmik variat. Nilai variat yang diharapkan terjadi secara matematis ditentukan dengan persamaan :

Dimana :

Log Rt  =  nilai variant yang diharapkan terjadi

Log Ri  =  nilai rata-rata hitung (lebih baik rata-rata geometric)

(R        =  standar deviasi nilai Ri

K         =  karakteristik distribusi peluang log normal (nilai variable reduksi gauss)

Batas rentang kepercayaan ditentukan dengan persamaan :

Dimana :

SET    =  kesalahan standar dari perkiraan

δ      = parameter yang ditentukan berdasarkan perhitungan SET distribusi Log Normal

(R      = standar deviasai log Ri

N       =  jumlah sampel

Tabel 4.15 Nilai Variabel Reduksi Gauss  Yang Dipergunakan Dalam Distribusi Log Normal

| PUH (Tahun) | Peluang | K |
| --- | --- | --- |
| 1,001 | 0,999 | -3,05 |
| 1,005 | 0,995 | -2,58 |
| 1,01 | 0,990 | -2,33 |
| 1,05 | 0,950 | -1,64 |
| 1,11 | 0,900 | -1,28 |
| 1,25 | 0,800 | -0,84 |
| 1,33 | 0,750 | -0,67 |
| 1,43 | 0,700 | -0,52 |
| 1,67 | 0,600 | -0,25 |
| 2,00 | 0,500 | 0 |
| 2,50 | 0,400 | 0,25 |
| 3,33 | 0,300 | 052 |
| 4,00 | 0,250 | 0,67 |
| 5,00 | 0,200 | 0,84 |
| 10,00 | 0,100 | 1,28 |
| 20,00 | 0,050 | 1,64 |
| 50,00 | 0,020 | 2,05 |
| 100 | 0,010 | 2,33 |
| 200 | 0,000 | 2,58 |
| 500 | 0,002 | 2,88 |
| 1000 | 0,001 | 3,09 |

Sumber : Soewarno., 1995

Tabel 4.16 Perhitungan CHHM untuk Log Normal

| PUH (Tahun) | δ |
| --- | --- |
| 2 | 1,0000 |
| 5 | 1,1638 |
| 10 | 1,3495 |
| 25 | 1,5339 |
| 50 | 1,7632 |
| 100 | 1,9251 |

Sumber : Soewarno., 1995

Persamaan regresi aplikasi distribusi log normal dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17 Perhitungan CHHM untuk Log Normal

| No. | Ri (mm/jam) | Log Ri | (Log Ri - R)^2 | (Log Ri - R)^3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 1.845 | 0.00153 | 0.000062 |
| 2 | 81 | 1.908 | 0.01050 | 0.001089 |
| 3 | 68 | 1.833 | 0.00070 | 0.000019 |
| 4 | 91 | 1.959 | 0.02342 | 0.003612 |
| 5 | 70 | 1.845 | 0.00153 | 0.000062 |
| 6 | 59 | 1.771 | 0.00124 | -0.000042 |
| 7 | 74 | 1.869 | 0.00400 | 0.000258 |
| 8 | 84 | 1.924 | 0.01399 | 0.001671 |
| 9 | 54 | 1.732 | 0.00542 | -0.000392 |
| 10 | 44 | 1.643 | 0.02642 | -0.004264 |
| 11 | 48 | 1.681 | 0.01556 | -0.001924 |
| 12 | 38 | 1.580 | 0.05117 | -0.011517 |
| 13 | 43 | 1.633 | 0.02977 | -0.005101 |
| 14 | 65 | 1.813 | 0.00005 | 0.000000 |
| 15 | 70 | 1.845 | 0.00153 | 0.000062 |
| 16 | 86 | 1.934 | 0.01651 | 0.002141 |
| 17 | 72 | 1.857 | 0.00264 | 0.000138 |
| 18 | 53 | 1.724 | 0.00668 | -0.000538 |
| 19 | 82 | 1.914 | 0.01162 | 0.001267 |
| 20 | 63 | 1.799 | 0.00004 | -0.0000002 |
| Jumlah | 36.112 | 0.22432 | -0.01340 |
| R | 1.806 | 0.01122 | -0.00067 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung :

=  = 1,8056

=  [0,22432/(20-2)]0.5 = 0,1116

=

Cs (δ)  =  - 0,56 ≈ 0,6

Log RT  = x’ + KTR . Sx

=  1.806 + (0.099 x 0.1116)

=  1,817

RT  =  Antilog 1,817

=  65.61

Kemudian dapat dilihat dalam tabel 4.16 setiap perhitungan CHHM untuk Log Normal.

Log SET  =  δ (Sx2 / n)0,5

=  1,000 (0.1116)2 / 20)0,5

=  0,0250

Untuk PUH 2 tahun dengan derajat kepercayan 90% (α) = 1,64, maka :

α x Log SET  =  1,64 x 0,0250

=  0,041

Α x SET = antilog Lo SET

= antiLog 0,0408

= 1,099

RT – (α x SET)  =  65.61 - 1,099

=  64,52

RT + (α x SET)  = 65.61 + 1,0984

= 66,72

Maka CHHM = RT – (α x SET) < RT < RT + (α x SET)

Untuk hasil perhitungan pada periode ulang selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama dapat dilihat pada tabel 4.18

Tabel 4.18 CHHM Rencana Metode Log Normal

| PUH | K | Log Rt | Rt | a | Log Set | a.log Set | a. Set | Rt - a.Set | Rt+a.Set | CHHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.099 | 1.817 | 65.622 | 1.0000 | 0.0250 | 0.041 | 1.099 | 64.52 | 66.72 | 64.52<RT<66.72 |
| 5 | 0.800 | 1.895 | 78.574 | 1.1638 | 0.0290 | 0.048 | 1.116 | 77.46 | 79.69 | 77.46<RT<79.69 |
| 10 | 1.328 | 1.954 | 89.992 | 1.3495 | 0.0337 | 0.055 | 1.136 | 88.86 | 91.13 | 88.86<RT<91.13 |
| 20 | 1.939 | 2.022 | 105.291 | 1.5339 | 0.0383 | 0.063 | 1.156 | 104.14 | 106.45 | 104.14<RT<106.45 |
| 50 | 2.399 | 2.074 | 118.503 | 1.7632 | 0.0440 | 0.072 | 1.181 | 117.32 | 119.68 | 117.32<RT<119.68 |
| 100 | 2.755 | 2.113 | 129.855 | 1.9251 | 0.0480 | 0.079 | 1.199 | 128.66 | 131.05 | 128.66<RT<131.05 |

Sumber : Hasil Perhitungan

  - Pemilihan Metode Curah Hujan Harian Maksimum

Pemilihan metode perhitungan curah hujan dimaksudkan untuk memilih metode yang paling sesuai dalam memperkirakan besarnya curah hujan harian maksimum yang terjadi dalam PUH tertentu.

Pemilihan metode curah hujan harian maksimum dilakukan berdasarkan nilai curah harian maksimum yang terbesar di antara ketiga metode analisis curah hujan yang digunakan. Perbandingan nilai curah hujan harian maksimum ketiga jenis metode tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Perbandingan Curah Hujan Harian Maksimum

| PUH | Gumbel | Log Person | Log Normal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 63.10 ± 2.13 | 64.518<RT<66.726 | 64.52<RT<66.72 |
| 5 | 77.04 ± 7.14 | 77.459<RT<79.690 | 77.46<RT<79.69 |
| 10 | 86.26 ± 12.36 | 88.860<RT<91.125 | 88.86<RT<91.13 |
| 20 | 97.92 ± 19.85 | 104.137<RT<106.445 | 104.14<RT<106.45 |
| 50 | 106.56 ± 28.05 | 117.318<RT<119.687 | 117.32<RT<119.68 |
| 100 | 115.15 ± 36.13 | 128.648<RT<131.062 | 128.66<RT<131.05 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Dalam memilih metode analisis curah hujan harian maksimum, digunakan uji kecocokan (goodness of-fit) dengan Chi-Kuadrat (Chi-square). Dalam melakukan uji kecocokan ini, akan dibandingkan curah hujan harian maksimum hasil perhitungan ketiga metode yang digunakan dalam menentukan besarnya curah hujan harian maksimum rencana.

Uji Chi-Kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan atau metode yang terpilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter X2, oleh karena itu disebut uji Chi-Kuadrat. Parameter X2 dapat dihitung dengan persamaan :

X2  =  	                     	                                               (4 – 27)

Dimana :

=  Frekuensi dari observasi (data sampel)

=  Frekuensi teoritis (expect dari kurva normal)

Pendekatan dengan persamaan :

= x probabilitas     					           (4 – 28)

Nilai  diperoleh dengan cara expect dari kurva normal. Kurva normal dalam statistik biasanya sudah didekati dengan nilai tabel distribusi normal yang berisi luas area yang dibatasi oleh rerata dan simpangan baku dan ditandai oleh simbol ”Z”.

Pendekatan nilai Z dengan persamaan :

Z  =  			  				           (4 – 29)

Dimana :

Z	= Luas area

(	= Rerata sampel

- = Simpangan baku

Untuk menentukan uji Chi-Kuadrat ini, data CHHM harus dikelompokkan dalam bentuk kelas interval. Penentuan banyaknya kelas interval terhadap satu data dilakukan dengan mengikuti pendekatan Sturges, yaitu :

k  =  1 + 3,322 x Log n			                                               (4 – 30)

Dimana :

k	= Banyaknya kelas interval

n	= Banyaknya data

Untuk menentukan panjang kelas interval dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus :

i =							                       (4 – 31)

Dimana :

G	= Panjang kelas interval

nb	= Harga datum terbesar

nk	= Harga datum terkecil

k	= Banyaknya kelas interval

Parameter X2 merupakan variabel acak, peluang untuk mencapai nilai X2 sama atau lebih besar dari data pada nilai Chi-Kuadrat yang sebenarnya. Nilai X2 dengan derajat kebebasan (df) ditentukan melalui parameter statistik yang digunakan.

Derajat kebebasan didekati dengan persamaan :

df  =  ( kelas interval - ( parameter - 1 		                                 (4 – 32)

Prosedur dalam uji Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut :

- Urutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya).

- Kelompokkan data menjadi n kelas dengan panjang kelas G.

- Jumlahkan data pengamatan sebesar fo pada tiap-tiap kelas.

- Tentukan batas bawah masing-masing kelas.

- Hitung transformasi Z dengan menggunakan persamaan (4-29).

- Tentukan probabilitas antara Z dengan menggunakan kurva normal atau Tabel Z (tabel 4.20).

- Tentukan frekuensi teoritis dengan menggunakan persamaan (4-28).

- Tentukan derajat kebebasan dengan menggunakan persamaan (4-32).

- Tentukan derajat kepercayaan yang diterima, biasanya dilakukan uji terhadap kepercayaan sebesar 95% dan 99%.

Setelah dilakukan pengolahan data sesuai denan prosedur di atas, kemudian melakukan perbandingan antara X2 perhitungan dan X2 teoritis pada derajat kepercayaan 95 % dan 99 % dengan interpretasi sebagai berikut :

- Apabila X2 perhitungan < X2 teoritis, maka hipotesa dapat diterima.

- Apabila X2 perhitungan > X2 teoritis, maka hipotesa ditolak.

Tabel 4.20 Probabilitas Kurva Distribusi Z

4.6.1	Uji Chi-Kuadrat Metode Gumbel Modifikasi

Untuk meghitung uji Chi Kuadrat diperlukan parameter terhadap data yang dikelompokkan, nilai parameter tersebut antara lain :

Mengurutkan data pengamatan :

nb  =  91

nk  =  38.

Dengan menggunakan persamaan (4-30), mencari nilai k adalah :

k	= 1 + 3,322 Log n

= 1 + 3,322 Log 20

= 5 kelas

Dengan menggunakan persamaan (4-31), panjang kelas interval adalah :

i =  =  = 10,6 ≈ 11

fo adalah mencari seberapa banyak data pengamatan pada tiap rentang kelas.

Menentukan nilai tengah (m) :

m =  = 36

Selanjutnya, hasil perhitungan median dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini :

Tabel 4.21 Perhitungan Nilai Parameter Chi-Kuadrat Terhadap Metoda Gumbel

| Kelas | fo | m | fo X m | m - R | (m-R)^2 | f0 X (m-R)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 41 | 3 | 36 | 108 | -21 | 441 | 1260.75 |
| 42 – 51 | 3 | 46.5 | 139.5 | -10.5 | 110.25 | 330.75 |
| 52 – 61 | 6 | 56.5 | 339 | -0.5 | 0.25 | 1.5 |
| 62 – 71 | 6 | 66.5 | 399 | 9.5 | 90.25 | 541.5 |
| 72 - 81 | 2 | 76.5 | 153 | 19.5 | 380.25 | 760.5 |
| Jumlah | 20 |  | 1139 |  |  | 2895 |
| Rata-rata | 57 |  |  |  |
| Sx | 1268 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan untuk uji Chi Kuadrat :

- Rata-Rata	=  57

- Sx		=  12.68

- Tingkat kepercayaan 99%

- Menentukan batas bawah kelas, yaitu :

Bbk  =  31 – 0,5

=  30,5

- Dengan persamaan (4-27), titik Z adalah :

Z  =  =

Z1  =    = -2,01

Z2  =    = -1,26

- Menentukan nilai luas Z dengan menggunakan tabel 4.20 Probabilitas Kurva Distribusi Z :

Z1  =  0,4778

Z2  =  0,3962

- Menghitung probabilitas antar Z, yaitu :

Z1 – Z2  =  0,4778 – 0,3962

=  0,0816

- Menentukan frekuensi (fe), yaitu :

= x probabilitas

=  20  x  0,0816 = 1,632

- Menentukan X2 perhitungan dengan persamaan :

X2  =

=  = 1,1467

Tabel 4.22 Perhitungan X2 metode Gumbel modifikasi

| Kelas | fo | Batas bawah | Z | Titik Z | Probabilitas | fe | X^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30.5 | -2.01 | 0.4778 |  |  |  |
| 31 – 41 | 3 |  |  |  | 0.0816 | 1.632 | 1.1467 |
|  |  | 40.5 | -1.26 | 0.3962 |  |  |  |
| 42 - 51 | 3 |  |  |  | 0.2308 | 4.616 | 0.5657 |
|  |  | 50.5 | -0.43 | 0.1654 |  |  |  |
| 52 – 61 | 6 |  |  |  | 0.3022 | 6.044 | 0.0004 |
|  |  | 60.5 | 0.35 | 0.1368 |  |  |  |
| 62 - 71 | 6 |  |  |  | 0.2361 | 4.722 | 0.3459 |
|  |  | 70.5 | 1.14 | 0.3729 |  |  |  |
| 72 - 81 | 2 |  |  |  | 0.0949 | 1.898 | 0.0055 |
|  |  | 79.5 | 1.85 | 0.4678 |  |  |  |
| Jumlah | 20 |  |  |  |  |  | 2.0642 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Kesimpulan :

Jumlah kelas  =  5

Jumlah parameter  =  2 yaitu δ dan (x

Dengan menggunakan persamaan Df  =  ( kelas - ( parameter – 1

=  5 – 2 – 1

=  2

Dari tabel 4.22, diperoleh nilai X2 hitungan = 2.0642. Perbandingan antara X2 hitungan dengan X2 teoritis pada derajat kepercayaan 95 % dan 99 % adalah X2 hitungan < X2 teoritis, maka hipotesa diterima

Tabel 4.23 Ditribusi Chi Kuadrat

| df | PROBABILITAS |
| --- | --- |
|  | 0,500 | 0,25 | 0,100 | 0,050 | 0,025 | 0,010 | 0,005 |
| 1 | 0,455 | 1,32 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 |
| 2 | 1,39 | 2,77 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,6 |
| 3 | 2,37 | 4,11 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,3 | 12,8 |
| 4 | 3,36 | 5,39 | 7,78 | 9,49 | 11,1 | 13,3 | 14,9 |
| 5 | 4,35 | 6,63 | 9,24 | 11,1 | 12,8 | 15,1 | 16,7 |
| 6 | 5,35 | 7,84 | 10,6 | 12,6 | 14,4 | 16,8 | 18,5 |
| 7 | 6,35 | 9,04 | 12,0 | 14,1 | 16,0 | 18,5 | 20,3 |
| 8 | 7,34 | 10,2 | 13,4 | 15,5 | 17,5 | 20,1 | 22,0 |
| 9 | 8,34 | 11,4 | 14,7 | 16,9 | 19,0 | 21,7 | 23,6 |
| 10 | 9,34 | 12,5 | 16,0 | 18,3 | 20,5 | 23,2 | 25,2 |

Sumber : Enri Damanhuri, 1993

    - Uji Chi-Kuadrat Metode Log Pearson Tipe III dan Log Normal

Untuk menghitung unji Chi Kuadrat dengan metode log person tipe III dan log normal, diperlukan parameter data yang diperlukan, antara lain :

- Mengurutkan data pengamatan :

nb  = 1,8808

nk  =  1,4914

- Dengan menggunakan persamaan (4-30), mencari nilai k adalah :

k	= 1 + 3,322 Log n

= 1 + 3,322 Log 20

= 5 kelas

- Dengan menggunakan persamaan (4-31), panjang kelas interval adalah :

i =  =  = 0,0778

- fo adalah mencari seberapa banyak data pengamatan pada tiap rentang kelas.

- Menentukan nilai tengah (m) :

m =  = 1,5303

- Mencari rata-rata (R) dari jumlah data 345789 dan = 20 tahun  adalah 1,7289

Selanjutnya, hasil perhitungan median dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.24 Perhitungan Nilai Parameter Chi-Kuadrat Terhadap Metode Log Person Type III dan Log Normal

| Kelas | fo | m | fo*m | m-R | (m-R)^2 | fo*(m-R)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4914 - 1.5692 | 2 | 1.5303 | 3.0606 | -0.1986 | 0.0394 | 0.0788 |
| 1.5693 – 1.6471 | 2 | 1.6082 | 3.2164 | -0.1207 | 0.0146 | 0.0292 |
| 1.6472 – 1.7250 | 5 | 1.6861 | 8.4305 | -0.0428 | 0.0018 | 0.0090 |
| 1.7251 – 1.8029 | 5 | 1.7640 | 8.8200 | 0.0351 | 0.0012 | 0.0060 |
| 1.8030 – 1.8808 | 6 | 1.8419 | 11.0574 | 0.1130 | 0.0128 | 0.0768 |
| Jumlah | 20 |  | 34.5789 |  |  | 0.9090 |
| Rata- rata ( R ) |  |  | 1.7289 |  |  |  |
| Sx |  |  |  |  |  | 0.22 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan untuk uji Chi Kuadrat :

- Mencari standar deviasi

= 0,22

- Rata-Rata	=  1,7299

- Sx		= 0,22

- Tingkat kepercayaan 99%

- Menentukan batas bawah kelas, yaitu :

Bbk  =  1,4914 – 0,05

=  1,4414

Dengan persamaan (4-31), titik Z adalah :

Z  =  =

Z1  =    = - 1,31

Z2  =    = - 0,95

- Menentukan nilai luas Z dengan menggunakan tabel 4.20 Probabilitas Kurva Distribusi Z :

Z1  =  0,4049

Z2  =  0,3289

- Menghitung probabilitas antar Z, yaitu :

Z1 – Z2  =  0,4049 – 0,3289

=  0,076

- Menentukan frekuensi (fe), yaitu :

= x probabilitas

=  20 x  0,076  = 1,52

- Menentukan X2 perhitungan dengan persamaan :

X2  =

=  = 0.1516

Tabel 4.25 Perhitungan X2 Mtode Log Person Tipe III dan Log Normal

| Kelas | fo | Batas bawah | Z | Titik Z | Probabilitas | fe | X^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4414 | -1.31 | 0.4049 |  |  |  |
| 1.4914 - 1.5692 | 2 |  |  |  | 0.0760 | 1.5200 | 0.1516 |
|  |  | 1.5193 | -0.95 | 0.3289 |  |  |  |
| 1.5693 – 1.6471 | 2 |  |  |  | 0.1030 | 2.0600 | 0.0017 |
|  |  | 1.5972 | -0.60 | 0.2257 |  |  |  |
| 1.6472 – 1.7250 | 5 |  |  |  | 0.1311 | 2.6220 | 2.1567 |
|  |  | 1.6751 | -0.24 | 0.0948 |  |  |  |
| 1.7251 – 1.8029 | 5 |  |  |  | -0.1386 | 2.7720 | 1.7908 |
|  |  | 1.7530 | 0.11 | 0.0438 |  |  |  |
| 1.8030 – 1.8808 | 6 |  |  |  | -0.1334 | 2.6680 | 4.1612 |
|  |  | 1.8308 | 0.46 | 0.1772 |  |  |  |
| Jumlah | 20 |  |  |  |  |  | 8.2620 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Kesimpulan :

Jumlah kelas  =  5

Jumlah parameter  =  2 yaitu δ dan (x

Dengan menggunakan persamaan Df  =  ( kelas - ( parameter – 1

=  5 – 2 – 1

=  2

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan hasil uji Chi-Kuadrat dari ketiga metode yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.26

Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Uji Chi-Kuadrat

| Metode df | Gumbel | Log Person Type III | Log Normal |
| --- | --- | --- | --- |
| X2 Perhitungan | 2.0642 | 8.2620 | 8.2620 |
| X2 Teoritis (99%) | 9.21 | 9.21 | 9.21 |
| Hipotesa | Diterima | Diterima | Diterima |

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari hasil uji kecocokan dengan uji Chi-Kuadrat, terlihat bahwa semua metode dapat diterima dengan distribusi yang diharapkan. Metode analisa curah hujan harian maksimuum yang terpilih adalah metode Gumbel

  - Analisis Intensitas Hujan

Untuk mengolah data curah hujan menjadi intensitas curah hujan digunakan cara statistik dari data pengamatan durasi hujan yang terjadi. Apabila tidak dijumpai data untuk setiap durasi hujan, maka diperlukan pendekatan secara empiris dengan berpedoman pada durasi 60 menit (1 jam) dan pada curah hujan harian maksimum yang terjadi setiap tahunnya.

Cara lain yang lazim dipakai adalah mengambil pola intensitas hujan untuk kota lain yang mempunyai kondisi yang hampir sama. Dalam contoh ini dipakai rumus Bell Tanimoto, dan Hasper & weduwen.

    - Metode Van Breen

Penelitian Van Breen ini dilakukan di pulau Jawa dan umumnya di Indonesia. Metode ini beranggapan bahwa besarnya atau lamanya durasi hujan harian adalah terpusat selama 4 jam dengan hujan efektif sebesar 90% dari hujan selama 24 jam. Hubungan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

( 4 -33)

Dimana:

I	= intensitas hujan (mm/jam)

R24	=Curah hujan harian maksimum ( mm/24 jam)

Berdasarkan persamaan 4-43, maka dapat dibuat suatu kurva durasi intensitas hujan dimana Van Breen mengambil bentuk kurva kota Jakarta sebagai kurva basis seperti yang terlihat pada Gambar 4.9, kurva untuk daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya.

Tabel 4.27 Intensitas hujan untuk kota Jakarta

| Durasi (menit) | Intensitas Hujan (mm/jam) untuk PUH (tahun) |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 5 | 126 | 148 | 155 | 180 | 191 |
| 10 | 114 | 126 | 138 | 156 | 168 |
| 20 | 102 | 114 | 123 | 135 | 144 |
| 40 | 76 | 87 | 96 | 105 | 114 |
| 60 | 61 | 73 | 81 | 91 | 100 |
| 120 | 36 | 45 | 51 | 56 | 63 |
| 240 | 21 | 27 | 30 | 35 | 40 |

Sumber : BUDP, 1978

Tabel 4.27 memperlihatkan nilai intensitas curah hujan  berdasarkan metode Van Breen. Berdasarkan hasil perhitungan dan penggambaran bentuk kurva  intensitas durasi yang digambarkan dengan kemiringan yang sama dengan kurva intensitas durasi kota Jakarta, maka diperoleh kurva intensitas durasi untuk daerah perencanaan.

Gambar 4.9 Kurva IDF Kota Jakarta

Gambar 4.9

Kurva IDF Kota Jakarta

Kurva intensitas durasi hujan atau IDF kota Jakarta menggunakan persamaan Talbot dan memiliki hubungan sebagai berikut :

(4 – 34)

Menurut Van Breen, pendekatan harga a dan b dengan persamaan-persamaan dari hasil analisa kurva IDF Jakarta, adalah sebagai berikut :

a	=  54 R + 0,07 R2

b	= 0,3 R

Maka persamaan IDF dari kurva Van Breen adalah :

I =						                      ( 4 – 35)

Dalam perencanaan pengembangan saluran drainase Kecamatan Rancaekek, metode yang akan digunakan adalah metode intensitas menurut Van Breen, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- Van Breen telah melakukan penelitian dengan membuat kurva intensitas hujan di Kota Jakarta dan dijadikan kurva basis untuk daerah-daerah lainnya di pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

- Selain itu, daerah penelitian yang dilakukan oleh Van Breen berada di pulau Jawa, dimana daerah studi perencanaan ini juga masih berada di pulau Jawa. Oleh karena itu, intensitas daerah perencanaan dapat mengacu pada pola IDF Kota Jakarta. Karena metode intensitas yang digunakan adalah metode Van Breen, maka persamaan intensitasnya menggunakan persamaan Talbot (persamaan 4-45).

4.7.2 Pemilihan Metoda Perhitungan Intensitas Hujan

Pemilihan ini dimaksudkan untuk menentukan persamaan intensitas (kurva frekuensi I-t), yang paling mendekati untuk daerah perencanaan. Metoda yang digunakan adalah metoda perhitungan dengan cara kuadrat terkecil. Prinsip dasarnya adalah untuk membandingkan nilai intensitas hujan yang diperoleh dengan persamaan Talbot, Sherman dan Ishiguro.

Dengan menelaah deviasi rata-rata akan diketahui nilai perbedaan/galat terkecil yang merupakan persamaan kurva intensitas hujan yang paling mendekati, dan dapat digunakan untuk perhitungan debit puncak rencana.

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Menentukan minimal 8 jenis lamanya curah hujan t (menit), misalnya 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120 dan 240.

- Menggunakan harga-harga t tersebut untuk menentukan besarnya periode intesitas hujan untuk periode ulang hujan tertentu (disesuaikan dengan perhitungan debit puncak rencana).

- Menggunakan harga t yang sama untuk menentukan tetapan-tetapan dengan cara kuadrat terkecil. Perhitungan tetapan-tetapan untuk setiap rumus intensitas hujan adalah sebagai berikut :

Jenis I (Talbot)

Jenis II (Sherman)

Jenis III (Ishiguro)

- Menentukan standar deviasi rata-rata (galat) terkecil dari intensitas hujan dari hasil perhitungan intensitas hujan sesuai dengan metoda yang digunakan dengan perhitungan intensitas hujan menurut ketiga jenis tersebut.

Apabila kita meninjau berdasarkan tempat penelitian dari ketiga metoda di atas, maka metoda Van Breen merupakan metoda yang mengambil lokasi penelitian dekat dengan daerah perencanaan, oleh karena itu metoda yang digunakan untuk menghitung intensitas hujan adalah metoda Van Breen dengan jenis Talbot. Talbot dipilih karena mempunyai rata-rata selisih yang terkecil diantara ketiga jenis metoda untuk setiap PUH.

Tabel 4.28 CHHM menurut distribusi Gumbel Modifikasi

| PUH | PUH (Tahun) | Rt (Curah Hujan Metoda Gumbel) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 63.10 |
| 2 | 5 | 77.04 |
| 3 | 10 | 86.26 |
| 4 | 20 | 97.92 |
| 5 | 50 | 106.56 |
| 6 | 100 | 115.15 |

Sumber : Tabel 4.10

Contoh Perhitungan untuk PUH 2 Tahun:

Dengan persamaan diatas maka dihitung intensitas hujan untuk setiap durasi dan PUH adalah :

a  =  54Rt + 0,07Rt2

=  (54 * 63,10) + (0,07 * 63,10)2

=  3686,11

b  =  0,3 . Rt

=  0,3 * 63,10

=  18,93

Tabel 4.29 Harga Parameter a dan b Untuk Perhitungan Intensitas Hujan

| PUH | R (CHHM terpilih) | α | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 63.10 | 3686.11 | 18.93 |
| 5 | 77.04 | 4575.62 | 23.11 |
| 10 | 86.26 | 5178.90 | 25.88 |
| 25 | 97.92 | 5958.86 | 29.38 |
| 50 | 106.56 | 6549.09 | 31.97 |
| 100 | 115.15 | 7146.27 | 34.55 |

Sumber : Hasil Perhitungan

= 154,04

Tabel 4.30  Hasil Perhitungan Intensitas Hujan dengan Metoda Van Breen

| Durasi | Intensitas hujan (mm) pada PUH T (Tahun) |
| --- | --- |
| (menit) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 5 | 154.04 | 162.76 | 167.72 | 173.34 | 177.16 | 180.71 |
| 10 | 127.41 | 138.19 | 144.35 | 151.33 | 156.05 | 160.43 |
| 20 | 94.69 | 106.13 | 112.88 | 120.68 | 126.02 | 131.02 |
| 40 | 62.55 | 72.50 | 78.61 | 85.89 | 91.00 | 95.87 |
| 60 | 46.70 | 55.05 | 60.31 | 66.67 | 71.21 | 75.59 |
| 80 | 37.26 | 44.38 | 48.91 | 54.48 | 58.49 | 62.39 |
| 120 | 26.53 | 31.97 | 35.50 | 39.89 | 43.10 | 46.24 |
| 240 | 14.24 | 17.39 | 19.48 | 22.12 | 24.08 | 26.03 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Gambar 4.10

Durasi Intensitas Hujan Stasiun Utama

Contoh perhitungan untuk PUH 2 menurut Van Breen :

- Nomor = 1

- Durasi hujan = 5 menit

- Data awal intensitas hujan menurut perhitungan metoda Van Breen = 154,04

- I x t  = 154.04   x 5 = 770.1865

- I2  =  154,042  = 23727.4912

- (I2 ) x t  =  (23727.4912) x 5 = 118637.456

- Log t = Log (5) = 0.6990

- Log I = Log 154.04   = 2.1876

- Log t x Log I = 2.1876 x (0.6990) = 1.5291

- Log (t2) = Log 0.007 = 0.4886

- t0,5 = (5/60)0.5= 2.2361

- I x (t0,5) = 154.04 x 2.2361= 344.4378842

- I2 x (t0,5) = 23727.4912 x 2.2361= 53056.2833

- t2 = 52 = 25

Jenis I (Talbot)

=  = 3686.11

=  = 18.93

== 154,04

Jenis II (Sherman)

=  = 2.71440

=  = 0.61

I =

=  = 1,01

Jenis III (Ishiguro)

=  = 290.151

=  = - 0.80

I =

I =  = 141,579

| Tabel 4.49 Perbandingan PUH dari ke tiga Metoda |  |
| --- | --- |
| PUH | I Talbot | I Sherman | I Ishiguro |
| 2 | 0,0000 | -70,0448 | -14,5096 |
| 5 | 0,0000 | -78,1253 | -8,6057 |
| 10 | 0,0000 | -83,0187 | -5,8298 |
| 25 | 0,0000 | -88,8186 | -1,9839 |
| 50 | 0,0000 | -86,9016 | 1,0708 |
| 100 | 0,0000 | -96,7517 | 4,2583 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

Tabel 4.50 Metode Terpilih

| PUH | Persamaan Talbot |
| --- | --- |
| 2 | I = 3686.11/ ( t + 18.93) |
| 5 | I = 4575.62/ ( t + 23.11) |
| 10 | I = 5178.90/ ( t + 25.88) |
| 25 | I = 5958.86/ ( t + 29.38) |
| 50 | I = 6549.09/ ( t + 31.97) |
| 100 | I = 7146.27/ ( t + 34.54) |

Sumber : Hasil Perhitungan

### Tabel 4.51 Persamaan Intensitas Hujan Berbagai PUH

| PUH (Tahun) | a | b | Persamaan Intensitas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3686.11 | 18.93 |  |
| 5 | 4575.62 | 23.11 |  |
| 10 | 5178.90 | 25.88 |  |
| 25 | 5958.86 | 29.38 |  |
| 50 | 6549.09 | 31.97 |  |
| 100 | 7146.27 | 34.54 |  |

Sumber : Hasil Perhitungan