BAB VI

USULAN TEKNIS PERENCANAAN

  - Perencanaan Saluran Drainase

    - Saluran yang direncanakan

Setelah dilakukan pengamatan di lapangan dan melihat kondisi yang ada maka diperlukan adanya perencanaan sistem drainase di Kecamatan Dayeuhkolot terutama di lokasi-lokasi yang belum memiliki saluran drainase. Masalah ini diharapkan dapat meminimalisir masalah genangan dan banjir yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot.

Saluran yang direncanakan adalah saluran primer dan sekunder yang diperkeras dengan pasangan batu kali, baik pada dinding maupun pada dasar salurannya. Saluran drainase Kecamatan Dayeuhkolot direncanakan hanya untuk menampung air hujan maka saluran drainasenya terpisah dengan saluran air buangan (grey water).

Saluran-saluran yang direncanakan terletak di kiri dan atau kanan jalan dengan arah pengaliran mengikuti garis ketinggian (kontur) kota sehingga pengalirannya secara gravitasi. Pembuatan saluran drainase diusahakan lebih rendah dari badan jalan sehingga air hujan dapat masuk, ditampung dan dialirkan melalui saluran-saluran drainase yang dibuat untuk dibuang menuju ke badan air penerima.

Di Kecamatan Dayeuhkolot terdapat empat sungai besar yaitu S.Citepus, S.Cikapundung, S.Cipagalo, S.Cangkuang dengan Sungai Citarum sebagai badan air penerimanya. Saluran drainase eksisting di Kecamatan Dayeuhkolot sebagian besar merupakan jenis saluran terbuka yang terdapat hampir di sepanjang jalan raya. Namun kondisi saluran drainase tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan kebutuhan karena limpasan yang masuk ke saluran melebihi kapasitas tampung saluran. Selain itu kondisi saluran banyak yang rusak.

Peta kontur menunjukkan secara garis besar bahwa kemiringan lahan daerah Dayeuhkolot mengarah ke selatan. Dari kemiringan lahan ini maka S.Citepus, S.Cikapundung, S.Cipagalo, S.Cangkuang akan menerima debit limpasan air hujan dari jalan raya maupun dari lahan pemukiman.

Arah pengaliran akan mengikuti garis ketinggian kontur dengan kemiringan tanah yang relatif, sehingga pengaliran dapat terjadi secara gravitasi.

    - Bangunan pelengkap yang digunakan

Bangunan pelengkap yang digunakan untuk menyalurkan air hujan di Kecamatan Dayeuhkolot meliputi :

- Gorong-gorong

- Bentuk gorong-gorong adalah segi empat dari pasangan batu kali dengan pelat beton bertulang sebagai penutupnya

- Gorong-gorong ditempatkan pada perlintasan saluran dengan jalan, sehingga panjang gorong-gorong kurang lebih sama dengan lebar badan jalan.

2. Street Inlet

  - Street Inlet digunakan pada jalan-jalan yang terdapat trotoar di pinggirnya sehingga limpasan air hujan dari badan jalan tersebut masuk melalui street inlet untuk dialirkan ke saluran drainase di kiri dan atau kanan badan jalan.

3. Outfall

  - Outfall dibangun pada ujung saluran drainase yang ditempatkan pada badan air penerima.

  - Pertimbangan Alternatif Jalur

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Bab II yaitu kondisi eksisting drainase Kecamatan Dayeuhkolot. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam usulan alternatif adalah :

- Sungai yang berbatasan dengan wilayah perencanaan dijadikan sebagai badan air penerima

- Mengalirkan air hujan secepatnya melalui saluran drainase ke badan air penerima

- Saluran yang direncanakan mengikuti pola jaringan jalan

- Sedikit mungkin menghindari pembongkaran drainase eksisting

- Sungai yang digunakan sebagai badan air penerima adalah Sungai Citarum dan anak-anak sungainya yaitu S.Citepus, S.Cikapundung, S.Cipagalo, dan S.Cangkuang.

  - Usulan Alternatif Jalur

Rencana jaringan drainase untuk Kecamatan Dayeuhkolot adalah dengan memanfaatkan 4 anak sungai dan 1 sungai utama yang berada di Kecamatan Dayeuhkolot sebagai badan air penerima.

Pemanfaatan sungai-sungai tersebut dimaksudkan agar secepat mungkin air hujan dialirkan ke badan air penerima. Sistem drainase untuk Kecamatan Dayeuhkolot dikembangkan menjadi 2 buah alternatif.

A. ALTERNATIF JALUR SALURAN DRAINASE

1. Alternatif I

Alternatif I membagi daerah perencanaan menjadi 46 blok pelayanan dengan panjang jalur 24240 m, jumlah gorong-gorong sebanyak 30 buah dan jumlah outfall 20 buah, di tambah dengan kolam retensi.

2. Alternatif II

Alternatif II membagi daerah perencanaan menjadi 41 blok pelayanan dengan panjang jalur 26640 m,  jumlah gorong-gorong sebanyak 29 buah dan jumlah outfall 22 buah, dengan tidak memakai kolam retensi.

GAMBAR 6.1 ALT. I

GAMBAR 6.2 ALT. II

  - Penentuan Alternatif Jalur Saluran

Penentuan dan pemilihan jalur terpilih dengan mempertimbangkan parameter-parameter, segi teknis dan segi ekonomis alternatif masing-masing jalur.

- Parameter yang digunakan

Parameter-parameter yang digunakan dalam menentukan alternatif jalur yang menjadi pertimbangan alternatif adalah :

a. Panjang total saluran

Jalur saluran yang dipilih adalah jalur yang memiliki panjang total saluran terpendek.

b. Jumlah total gorong-gorong

Jalur yang dipilih adalah jalur yang mempunyai jumlah gorong-gorong paling sedikit.

c. Kesesuaian terhadap kontur

Jalur yang dipilih adalah jalur yang sesuai dengan kemiringan tanah, diharapkan pengalirannya secara gravitasi.

d. Jumlah blok pelayanan

Jalur yang dipilih yaitu jalur yang mempunyai blok pelayanan paling banyak,   karena banyaknya jumlah blok pelayanan akan mempengaruhi limpasan air hujan di setiap peruntukan lahan untuk dialirkan ke badan air penerima.

e. Jumlah Outfall

Jalur yang dipilih adalah jalur yang mempunyai jumlah outfall  paling sedikit.

f. Kolam Retensi

Upaya mengurangi beban badan air penerima merupakan bagian dari sistem drainase. Upaya tersebut di tujukan agar badan air penerima tidak kelebihan muatan sehingga luapan banjir yang ada dapat di hindari. Penampungan sementara yang dapat dilakukan adalah pembangunan kolam retensi.

Pembangunan kolam retensi juga bertujuan untuk konservasi air, karena air mendapat kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Fasilitas kolam retensi akan mengurangi debit limpasan ke badan air penerima sehingga memperkecil base flow.

2. Segi teknis dan segi ekonomis

- Segi Teknis

Dengan menggunakan Metode Teknik Pembobotan Berperingkat. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Metode Pembobotan Berperingkat adalah sebagai berikut :

- Menentukan parameter-parameter yang akan digunakan untuk dipertimbangkan dalam proses pemilihan alternatif

- Menentukan besarnya Koefisien Pentingnya Faktor (KPF) untuk setiap parameter. Pembobotan parameter didasarkan atas besarnya kepentingan faktor dalam proses pengambilan keputusan. Nilai yang diberikan dalam melakukan perbandingan adalah :

0     = Untuk parameter yang lebih tidak penting

0,5 = Untuk parameter yang sama penting

1,0 = Untuk parameter yang lebih penting

Jumlah nilai KPF = 1, untuk melihat apakah proses penilaian yang   dilakukan adalah benar maka dilakukan perhitungan yaitu :

Nilai =

Dimana :

N = Jumlah parameter yang dipakai dalam pemilihan alternatif

KPF =

KPA =

Untuk mengetahui parameter-parameter yang digunakan pada setiap   alternatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan penentuan nilai KPF dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1 Penilaian parameter setiap alternatif

| No | Parameter | Alternatif I | Alternatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panjang saluran (m) | 24240 | 26640 |
| 2 | Jumlah gorong-gorong (buah) | 30 | 29 |
| 3 | Kesesuaian terhadap kontur | Menyimpang ±29,57% | Menyimpang ±30,18% |
| 4 | Jumlah blok pelayanan | 46 | 41 |
| 5 | Jumlah Outfall (buah) | 20 | 22 |
| 6 | Kolam Retensi | Ada | Tidak |

Tabel 6.2 Penentuan Nilai Koefisien Pentingnya Faktor (KPF)

| No Parameter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jumlah | KPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,167 |
| 2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,033 |
| 3 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 0,333 |
| 4 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | - | 1,0 | 0,5 | 3 | 0,200 |
| 5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,067 |
| 6 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | - | 3 | 0,200 |
| Jumlah | 15 | 1 |

Keterangan :

No parameter 1 = Panjang saluran

No parameter 2 = Jumlah gorong-gorong

No parameter 3 = Kesesuaian terhadap kontur

No parameter 4 = Jumlah blok pelayanan

No parameter 5 = Jumlah Outfall

No parameter 6 = Kolam Retensi

Untuk mengetahui apakah pembobotan dilakukan ecara benar, maka digunakan rumus : Nilai =

3.  Menentukan besarnya nilai Koefisien Pemilihan Alternatif (KPA) untuk setiap parameter, yaitu pemberian pembobotan pada masing-masing alternatif kemudian setiap parameter alternatif dijumlahkan. Hasil pembagian antara nilai alternatif dari suatu parameter tertentu terhadap jumlah parameternya. Nilai yang diberikan adalah sebagai berikut :

0     = Untuk parameter yang lebih tidak menguntungkan

0,5  = Untuk parameter yang sama menguntungkan

1,0  = Untuk parameter yang lebih menguntungkan

Tahap penentuan alternatif masing-masing jalur yaitu dengan    membandingkan nilai akhir yang didapatkan. Nilai akhir tersebut adalah :

Nilai = KPF x KPA

Alternatif terpilih adalah alternatif yang total hasil perkalian antara KPF dan KPA nya paling besar. Untuk lebih mengetahui nilai Koefisien Pemilihan Alternatif (KPA) dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Penentuan nilai Koefisien Pemilihan Alternatif (KPA)

| Parameter | Alternatif | Jumlah | KPA | KPF | Alternatif I | Alternatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | I |  |  |  |  |  |
| 1 | I | 1,0 | - | 1,0 | 1,00 | 0,167 | 0,167 | - |
|  | II | - | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | - | 0,00 |
| 2 | I | 0,0 | - | 0,0 | 0,00 | 0,033 | 0,00 | - |
|  | II | - | 1,0 | 1,0 | 1,00 |  | - | 0,033 |
| 3 | I | 1,0 | - | 1,0 | 1,00 | 0,333 | 0,333 | - |
|  | II | - | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | - | 0,00 |
| 4 | I | 1,0 | - | 1,0 | 1,00 | 0,200 | 0,200 | - |
|  | II | - | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | - | 0,00 |
| 5 | I | 1,0 | - | 1,0 | 1,00 | 0,067 | 0,067 | - |
|  | II | - | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | - | 0,00 |
| 6 | I | 1,0 | - | 1,0 | 1,00 | 0,200 | 0,200 | - |
|  | II | - | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | - | 0,00 |
| Jumlah |  |  |  |  |  |  | 0,967 | 0,033 |

Keterangan :

No parameter 1 = Panjang saluran

No parameter 2 = Jumlah gorong-gorong

No parameter 3= Kesesuaian terhadap kontur

No parameter 4 = Jumlah blok palayanan

No parameter 5 = Jumlah Outfall

No parameter 6 = Kolam Retensi

Berdasar dari nilai Koefisien Pemilihan Alternatif (KPA) yang tertinggi yaitu alternatif I, sehingga alternatif I merupakan alternatif terpilih ditinjau dari segi teknis.

- Segi Ekonomis

Pertimbangan dari segi ekonomis ditinjau dari pembiayaan pelaksanaan saluran drainase. Parameter-parameter yang digunakan dari segi ekonomis adalah panjang saluran drainase, jumlah gorong-gorong dan jumlah outfall. Pertimbangan dari segi ekonomis dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Pertimbangan segi ekonomis alternatif jalur

| No | Parameter | Alternatif I | Alternatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panjang saluran total (m) | 24240 | 26640 |
| 2 | Jumlah gorong-gorong (buah) | 30 | 29 |
| 3 | Jumlah outfall | 20 | 22 |
| 4 | Kolam Retensi | Ada | Tidak Ada |

Dari Tabel 6.4 terlihat bahwa alternatif I merupakan alternatif yang paling ekonomis dibanding dengan alternatif II, sehingga alternatif I merupakan alternatif terpilih ditinjau dari segi ekonomis.

Tabel 6.5 Penjelasan Penilaian Parameter setiap Alternatif, dari segi teknis dan ekonomis:

| Parameter Penilaian | Alternatif I | Alternatif II |
| --- | --- | --- |
| Panjang Saluran | Teknis: Mempermudah pelaksanaan dan lebih cepat dalam proses pengerjaan sehingga lebih efektif secara waktu. Ekonomis : Biaya operasional dan pemeliharaan lebih kecil | Teknis : Kurang efektif dalam pelaksanaan dan memerlukan banyak pekerja. Ekonomis: Biaya operasional & pemeliharaan lebih besar. |
| Jumlah Gorong-gorong | Teknis : Memperbanyak jumlah tenaga kerja dan pekerjaan. Ekonomis: Biaya yang dikeluarkan lebih banyak. | Teknis : Jumlah gorong-gorong lebih sedikit sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja dan pekerjaan. Ekonomis: Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. |
| Kesesuaian terhadap kontur | Teknis : Dipilih sesuai dengan kemiringan tanah, agar pengalirannya secara gravitasi. | Teknis: Dipilih sesuai dengan kemiringan tanah, agar pengalirannya secara gravitasi. Tapi pada alternatif II ini penyimpangan terhadap konturnya lebih besar, sehingga bisa menambah pekerjaan. |
| Jumlah Blok Pelayanan | Teknis : Mempunyai blok pelayanan paling banyak, karena banyaknya jumlah blok pelayanan akan mempengaruhi limpasan air hujan di setiap peruntukan lahan untuk dialirkan ke badan air penerima. | Teknis: Lebih sedikit blok, meskipun semua lahan terlayani, tetapi kurang maksimal. Artinya limpasan air akan lebih lama mengalir ke saluran hal ini dapat menyebabkan air menggenang lebih lama. |
| Jumlah Outfall | Teknis: lebih sedikit outfall,maka limpasan air yang masuk ke badan air penerima lebih besar dan berpengaruh pada kecepatan aliran menjadi cepat. Ekonomis : Biaya lebih sedikit. | Teknis: lebih banyak outfall,maka limpasan air yang masuk ke badan air penerima lebih kecil dan berpengaruh pada kecepatan aliran menjadi lambat. Ekonomis: Biaya lebih banyak. |
| Kolam Retensi | Teknis: Membantu mengurangi masalah banjir. Ekonomis: Membutuhkan biaya tambahan. | Teknis: Tidak menggunakan alternatif dalam mengatasi masalah banjir. Ekonomis: Tidak ada biaya tambahan. |

6.5 Perhitungan  Dimensi Saluran

Contoh perhitungan blok pelayanan 2

Kolom (1) Blok pelayanan = Blok 2

Kolom (2) Jalur saluran = 2 – 3

Kolom (3) Jenis saluran = Primer

Kolom (4) Letak saluran = Kiri jalan

Kolom (5) Bentuk saluran = Segi empat

Kolom (6) PUH = 2 tahun

Kolom (7) Luas daerah pengaliran (A) = 8,10 Ha

Kolom (9) Koefisien pengaliran (C) = 0,32 (tabel Cr)

Kolom (11) Beda elevasi limpasan (Ho) = 5,00 m

Kolom (12) Panjang tali air (Lo) = 330 m

Kolom (13) Kemiringan tanah (So) =

x100%

Kolom (14) Waktu pengaliran di permukaan tanah (to) :

= 17,17 menit

Kolom (15) Panjang saluran (Ld) = 600 m

Kolom (18) Kecepatan dalam saluran (Vd) = Vas = 1,40 m/dtk

Kolom (19) Waktu pengaliran dalam saluran (td) :

= 7,14 mnt

Kolom (20) Waktu konsentrasi pada PUH 2 tahun (tc) :

tc = to + td

tc = 17,17 + 7,14 = 24,31 mnt

Kolom (25) Koefisien Van Breen, a = 3882,9058

Kolom (26) Koefisien Van Breen, b = 19,8663

Kolom (27) Intensitas hujan, I2 =

Kolom (28) Debit pengaliran (Q) :

Kolom (30) Luas penampang saluran (Ac) :

Vas = 1,40 m/dtk

Kolom (31) Kedalaman (d) :

Kolom (32) Lebar (b) :

b = 2*d

b = 2*0,48 = 0,95 m

Kolom (35) Ambang bebas (Free board), (F) :

F = 30%*d

F = 30%*0,48 m = 0,14 m

Kolom (36) Kedalaman total (d total) :

d total = d + F

d total = (0,48+ 0,14)m = 0,62 m

Kolom (37) Jari-jari hidrolis saluran, (R) :

R = 0,5*d

R = 0,5*0,48 = 0,24 m

Kolom (38) Beda elevasi saluran (Hd) : 5,0 m

Kolom (40) Slope saluran (Ss), (%) :

Kolom (39) Koefisien manning, n = 0,025 (Tabel 4.3)

Kolom (41) Cek kecepatan asumsi, (V cek) :

Kolom (42) Elevasi muka tanah awal = elevasi muka saluran awal = 672,00 m

Kolom (43) Elevasi muka tanah akhir = 667,00 m

Kolom (44) Elevasi dasar saluran awal :

= Elevasi muka saluran awal – d total

= 672,00 – 0,62 = 671,38 m

Kolom (45) Elevasi dasar saluran akhir :

= Elevasi dasar saluran awal – (Ss*Ld)

= 671,38 – (0,0083*600)

= 666,38 m

Kolom (46) Galian tanah awal :

= Elevasi muka tanah awal – elevasi dasar saluran awal

=  672,00 – 671,38 = 0,62 m

Kolom (47) Galian tanah akhir :

= Elevasi muka tanah akhir – elevasi dasar saluran akhir

=  667,00 – 666,38 = 0,62 m

Untuk mengetahui dimensi saluran pada jalur saluran lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.5.

TABEL PERH DIMENSI SAL

6.5

6.6 Perhitungan Dimensi Bangunan Pelengkap

6.6.1 Perhitungan Dimensi Gorong-gorong

Contoh perhitungan dimensi gorong-gorong :

- Blok pelayanan = Blok 2

- No gorong-gorong = G1

- Jalur saluran = 2 – 3

- Luas daerah pengaliran = 8.10 Ha

- Koefisien pengaliran, C2 = 0,32 (tabel Cr)

= 0,39

- Waktu konsentrasi, tc :

- Intensitas hujan, I5 :

- Debit gorong-gorong, (Q) :

- Kecepatan air dalam gorong-gorong, (Vg) = kecepatan air dalam saluran

=   1,40 m/dtk (dari tabel perhitungan dimensi saluran)

- Luas penampang gorong-gorong, (Ag) :

Ag = Qg/Vg

Ag = 3,11/1,40 = 2,22 m2

- Kedalaman air pada gorong-gorong, (dg) :

- Lebar gorong-gorong, (bg) :

bg = 2*dg

bg = 2*1,05 = 2,11 m

- Ambang bebas, (Fg) :

Fg = 30%*dg

Fg = 30%*1,05= 0,32 m

- Keliling basah gorong-gorong, (Pg) :

Pg = 4*dg

Pg = 4*1,05 = 4,21 m

- Jari-jari hidrolis gorong-gorong, (Rg) :

Rg = 0,5*dg

Rg = 0,5*1,05 = 0,53 m

- Panjang gorong-gorong, L = 6 m (lebar badan jalan dilalui gorong-gorong)

- Koefisien gesekan pada dinding gorong-gorong, (b) :

- Kehilangan tekanan dalam gorong-gorong, (dh)

Koefisien kontraksi pada dinding gorong-gorong :

Dimana : µ = (0,80 – 0,83)

Untuk mengetahui dimensi gorong-gorong pada jalur lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.6.

TABEL 6.6 GORONG2

6.6.2 Perhitungan Dimensi Street Inlet

Contoh perhitungan :

- Blok pelayanan = Blok 2

- Jalur pelayanan = 2 – 3

- Lebar jalan (W) = 6 m

- Panjang saluran rencana, (Ld) = 600 m

- Kemiringan pada jalan, (S) = 2% (Tabel 4.14)

- Intensitas hujan, I2= 87,889 mm/jam (Tabel 6.5)

- Jarak antar street inlet, (D) :

= 6,60 m

- Kedalaman air di permukaan tepi jalan, (d) :

- Kapasitas curb inlet, (Q/L) :

10. Kapasitas (A) :

- Lebar bukaan inlet, (L) = 30 cm = 0,3 m

- Debit yang diijinkan masuk ke inlet (Qijin) :

13. Jumlah inlet dalam satu jalur jalan, (n) :

= 91 buah

Untuk mengetahui jumlah street inlet pada jalur lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7 stret inlet

6.6.3 Perhitungan Dimensi Outfall

Contoh perhitungan :

- No Outfall =  OF 1

- Jalur palayanan = 1 – OF 1

- Debit aliran pada ujung saluran (Q) = 0,50 m3/dtk

- Ketinggian air di saluran akhir (d) = 0,53 m

- Lebar saluran akhir (b) = 1,07 m

6.   Luas penampang basah saluran akhir (A) = 0,57 m2

7.   Kecepatan aliran pada saluran akhir (V) = 0,87 m/dtk

8.   Ketinggian air di bagian peralihan (d1) =

= 0,35 m

9.   Luas penampang basah bagian peralihan (A1) =

- Kecepatan di bagian peralihan (V1) =

- Kemiringan outfall, S outfall rencana = 20%

- Beda tinggi awal outfall dengan elevasi sungai (H) = 0,5 m

- Panjang bagian peralihan (Lp) =

Lp = H/Soutfall

Lp = 0,5/20% = 2,50 m

- Kecepatan aliran pada bagian normal (V2) =

V2 – V1 = m*(2*g*H)0,5

V2 = 0,85*(2*9,81*0,5)0,5 + 1,98 = 4,65 m/dtk

- Luas penampang basah bagian normal (A2) =

- Lebar saluran bagian normal (b2) =

- Ketinggian air bagian normal (d2) =

Untuk mengetahui dimensi outfall pada jalur saluran lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.8.

TABEL 6.8 OUTFALL

6.7 Analisis Badan Air Penerima

Tujuan dari analisis badan air penerima adalah untuk mengetahui kemampuan badan air penerima dalam menerima limpasan air hujan yang berasal dari saluran drainase. Badan penerima yang digunakan adalah Sungai Cikapundung, S. Cipagalo, S. Citepus, S. Cangkuang, S. Citarum.

6.7.1 Sungai Cikapundung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengairan Kabupaten Bandung, Sungai Cikapundung mempunyai debit sebesar 75,00 m3/dtk, panjang sungai sebesar 10 km, lebar sungai 14 m, kedalaman sungai sebesar 3 m, kedalaman air 0,85 m dan kedalaman air maksimum 1,50 m. Sungai alami bentuk segiempat (asumsi) dengan harga n = 0,035, maka didapatkan :

- Luas (A) :

A = b * dsungai

A = 14 * 3

A = 42 m2

2.  Keliling (P) :

P = 2*d + b

P = 2*3 + 14 = 20 m

3.  Kecepatan (V)

4.	Slope (S) :

5.	Luas penampang sungai (Ac) :

6. 	 Keliling basah (P) :

P = 2*d + b

P = 2*1,5 + 14 = 17 m

7. Jari-jari hidrolis (R) :

8. Kecepatan air sungai (V) :

9. Debit S. Cikapundung (Q) :

10. Total debit limpasan dari daerah pelayanan yang dialirkan melalui saluran      drainase ke Sungai Cikapundung, adalah :

= OF10+OF11+OF12+OF9+OF7+OF8

= 12,83+3,91+1,47+6,82+3,47+0,77 = 29,27 m3/dtk

11. Total debit pada Sungai Cikapundung adalah :

Qtotal S. Cikapundung =  Qlimpasan + Q S. Cikapundung

= 29,27 m3/dtk + 26,28 m3/dtk

= 55,55 m3/dtk

12. Luas penampang sungai setelah ada penambahan debit (Ac tot) :

13. Cek Kecepatan (Vcek) :

14. Tinggi muka air sungai setelah ada penambahan debit (d air total) :

15. Dengan kedalaman Sungai Cikapundung sebesar 3 m, berarti sungai tersebut   dapat  menerima limpasan dari daerah pelayanan.

Untuk mengetahui Analisis Sungai yang lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.10.

6.8 Perhitungan Bangunan Resapan (Kolam Retensi)

Data Hasil Tes Perkolasi :

- Lokasi Desa Pasawahan

- Lokasi Desa Sukapura

Contoh perhitungan resapan :

1. Blok pelayanan : Blok 5

2. Luas total (A)    : 56,7 Ha = 567000 m2

3. Koefisien rata-rata (Cr) : 0,37 (dari tabel Cr)

4. Koefisien awal (Co) : 0,30

5. Beda koefisien limpasan (∆C) :

∆C = Cr – Co

∆C = 0,37 – 0,30 = 0,07

6. Kecepatan perkolasi, T (mnt/cm) :

T = 1,28 mnt/cm

7. Kecepatan infiltrasi tanah, K (lt/m2/hr) :

8. Intensitas pada PUH 5 tahun dengan R = 83,4513 mm/hr

9. Intensitas Hujan

10. Volume air yang harus diresapkan, Vab (lt/hr) :

11. Luas Kolam resapan, Ar (m2) :

12. Kedalaman resapan, d = 1,50 m (ditentukan)

13. Ambang bebas (F) :

F = 30% x d kolam

F = 30% x 1,50 = 0,45 m

14. Lebar resapan, L = 70 m (ditentukan)

15. Panjang resapan, P (m) :

16. Volume storasi, Vs (lt/hr) :

Durasi hujan rata-rata di Indonesia terkonsentrasi selama 4 jam. Selama hujan selesai volume air yang meresap habis selama 20 jam (24 – 20 jam), maka :

17. Kedalaman air (dair) :

18. Kedalaman kerikil = 0,1 m (ditentukan)