BAB VIII

RENCANA ANGGARAN BIAYA

8.1 Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya untuk perencanaan saluran drainase dengan bangunan pelengkapnya serta bangunan resapan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, berdasarkan ketentuan dasar penyusunan anggaran biaya bangunan dan juga harga bahan setempat.

Untuk mengetahui rencana anggaran biaya pembuatan saluran dan bangunan pelengkap serta bangunan resapan, dapat dilihat pada tabel 8.1

Tabel 8.1 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

| No | Jenis Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembebasan Lahan |  |  |  |  |
|  | Pembebasan lahan penduduk | m2 | 73080 | 100000 | 7,308,000,000 |
| 2 | Saluran |  |  |  |  |
|  | Galian tanah | m3 | 39291 | 21600 | 848,685,600 |
|  | Pasangan batu 1 : 3 | m3 | 15797 | 310000 | 4,897,070,000 |
|  | Urugan pasir | m3 | 3434 | 73000 | 250,682,000 |
|  | Plesteran 1 : 2 | m2 | 700 | 25250 | 17,675,000 |
|  | Sub total |  |  |  | 6,014,112,600 |
| 3 | Gorong-gorong |  |  |  |  |
|  | Galian tanah | m3 | 1033 | 21600 | 22,312,800 |
|  | Pasangan batu 1 : 3 | m3 | 283 | 310000 | 87,730,000 |
|  | Urugan pasir | m3 | 57 | 73000 | 4,161,000 |
|  | Beton | m3 | 170 | 539000 | 91,630,000 |
|  | Sub total |  |  |  | 205,833,800 |
| 4 | Outfall |  |  |  |  |
|  | Galian tanah | m3 | 26 | 21600 | 561,600 |
|  | Pasangan batu 1 : 3 | m3 | 24 | 310000 | 7,440,000 |
|  | Urugan pasir | m3 | 5 | 73000 | 365,000 |
|  | Plesteran 1 : 2 | m2 | 56 | 25250 | 1,414,000 |
|  | Sub total |  |  |  | 9,780,600 |
| 5 | Kolam Retensi |  |  |  |  |
|  | Galian tanah | m3 | 33660 | 21600 | 727,056,000 |
|  | Pasangan batu 1 : 3 | m3 | 765 | 310000 | 237,150,000 |
|  | Urugan pasir | m3 | 1726 | 73000 | 125,998,000 |
|  | Sub total |  |  |  | 1,090,204,000 |
|  | Total Keseluruhan |  |  |  | 14,627,931,000 |

Keterangan :

- Dari Tabel 8.1, didapat perkiraan besarnya anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan sistem drainase Kecamatan Dayeuhkolot  sebesar Rp. 14,627,931,000

- PPn sebesar 10 % dari biaya keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1,462,793,100 Jadi total biaya yang dibutuhkan adalah :

Total biaya =  Rp. 14.627.931.000+1.462.793.100 =16.090.724.100

| Tabel 9.2 Rencana Anggaran Biaya Untuk Pekerja |  |
| --- | --- |
| Jenis Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| Saluran |  |  |  |  |
| Mandor Lapangan | orang | 1 | 24500 | 24500 |
| Pekerja terampil | orang | 4 | 17000 | 68000 |
| Tukang | orang | 5 | 19250 | 96250 |
| Sub total |  |  |  | 188750 |
| Gorong-gorong |  |  |  |  |
| Mandor Lapangan | orang | 1 | 24500 | 24500 |
| Pekerja terampil | orang | 3 | 17000 | 51000 |
| Tukang | orang | 4 | 19250 | 77000 |
| Sub total |  |  |  | 152500 |
| Outfall |  |  |  |  |
| Mandor Lapangan | orang | 1 | 24500 | 24500 |
| Pekerja terampil | orang | 3 | 17000 | 51000 |
| Tukang | orang | 4 | 19250 | 77000 |
| Sub total |  |  |  | 152500 |
| Kolam Retensi |  |  |  |  |
| Mandor Lapangan | orang | 1 | 24500 | 24500 |
| Pekerja terampil | orang | 3 | 17000 | 51000 |
| Tukang | orang | 5 | 19250 | 96250 |
| Sub total |  |  |  | 171750 |
| Total Keseluruhan |  |  |  | 665500 |

| Tabel 9.3 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya |
| --- |
| Uraian Pekerjaan | Jumlah |  |
| Pekerjaan Konstruksi | 12,800,931,000 |  |
| Pekerja | 665,500 |  |
| Total Keseluruhan | 12,801,596,500 |  |