BAB III

GAMBARAN UMUM

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai utama di Jawa Barat. Hulu sungai berasal dari mata air di Gunung Wayang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung pada ketinggian +2.182 m dpl dan bermuara di laut Jawa daerah Kabupaten Karawang dengan panjang sungai kira-kira 300 Km. DAS Citarum berada di 7 kabupaten dan 1 kota yaitu, Kabupaten Bandung, Sumedang, Cianjur, Purwakarta, Bogor, Bekasi, Karawang dan Kota Bandung dengan luas DAS sekitar 6.540 Km2.

DAS Citarum secara fisik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian Hulu, Tengah dan Hilir dengan panjang sungai masing-masing sekitar 100 km. Citarum Hulu sampai dengan inlet waduk Saguling dengan luas 1.771 km2. Bagian Tengah yaitu inlet dari waduk Saguling sampai outlet Waduk Jatiluhur dengan luas 4.242 km2 dan bagian Hilir yaitu dari waduk Jatiluhur sampai muara seluas 527 km2 dengan panjang 125 Km.

Sungai Citarum memiliki potensi ekonomi, ekologi dan sosial yang sangat penting bagi Jawa Barat. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap Sungai Citarum terlihat dengan dibangunnya tiga waduk yaitu Waduk Saguling, Cirata dan Juanda dengan pola listrik-listrik-multiguna.

Waduk Saguling terletak di Kabupaten Bandung, mulai digunakan pada tahun 1986, pemanfaatan waduk tersebut terutama untuk PLTA yang menghasilkan listrik sebesar 700 MW. Waduk Cirata terletak di Kabupaten Bandung, Kabupeten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta mulai digunakan pada tahun 1988. Waduk tersebut juga dimanfaatkan terutama untuk PLTA dan menghasilkan listrik dengan daya terpasang sebesar 2 x 500 MW (tahap I dan tahap II) dan energi pertahunnya kurang lebih sebesar

14.124 juta KW jam (KWh). Sedangkan Waduk Jatiluhur terletak di Kabupaten Purwakarta, merupakan waduk yang paling tua dan mulai digunakan pada tahun 1967, dan menghasilkan listrik sebesar 150 MW.

Selain dimanfaatkan untuk PLTA, waduk tersebut juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yaitu sumber air minum, perikanan, pertanian, rekreasi dan sarana olahraga. Selain itu Waduk Jatiluhur juga merupakan pensuplai air baku air minum dan penggelontoran kota DKI Jakarta. Pemanfaatan secara keseluruhan yaitu meliputi pemenuhan sumber air baku PDAM (17,5 m3/s), air baku industri (110 m3/s), irigasi (600 m3/s untuk mengairi 300.000 ha), peternakan, perikanan (40.000 unit jala apung dan lainnya sebesar 123 m3/s), PLTA (1.387,5 MW), penggelontoran dan sarana rekreasi.

Untuk kebutuhan air baku air minum, secara lokasi Kota Bandung dan Kota Cimahi berada di tengah-tengah  Kabupaten Bandung. Sehubungan Kota Bandung dan Kota Cimahi dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, maka sampai saat ini masih tersisa berbagai fasilitas yang berada di luar wilayahnya, misalnya intake PDAM Kota Bandung dengan debit 2,5 m3/s berada di Sungai Cisangkuy wilayah Kabupaten Bandung, dan juga PDAM Kabupaten Bandung masih berada di wilayah Kota Cimahi.  Secara keseluruhannya pengambilan air baku termasuk PDAM dan pemanfaat air bersih lainnya di Sub-DAS Citarum Hulu adalah 3,10 m3/s.

Sedangkan pengambilan air untuk keperluan industri yang tersebar di berbagai lokasi anak sungai dan Sungai Citarum, yang secara keseluruhan diperlukan 1,20 m3/s. Penggunaan air permukaan yang dalam hal ini adalah sungai dan waduk merupakan pemanfaatan air untuk keperluan perikanan baik yang berada di badan sungai ataupun pada kolam-kolam ikan yang berada diluar sistem sungai. Secara keseluruhan pemanfaatan air perikanan di Citarum Hulu adalah 110 m3/s. Pemanfaatan air permukaan untuk sektor pertanian dan perkebunan adalah sekitar 20 m3/s.

Berikut ini Gambar 3.1 Peta DAS Citarum, Gambar 3.2 Peta Tata Guna Lahan DAS Citarum, Gambar 3.3 Peta Penyebaran Penduduk DAS Citarum, Gambar 3.4 Peta Penyebaran Sawah DAS Citarum, dan Gambar 3.5 Peta Penyebaran Industri DPS Citarum Hulu.

Gambar 3.1 Peta DAS Citarum (BPLHD, 2003).

Gambar 3.2 Peta Tata Guna Lahan DAS Citarum (PUSAIR, 2005).

Gambar 3.3 Peta Penyebaran Penduduk DAS Citarum (PUSAIR, 2005).

Gambar 3.4 Penyebaran Sawah DAS Citarum (PUSAIR, 2005).

Gambar 3.5 Peta Penyebaran Industri DAS Citarum Hulu (PUSAIR, 2005).

Dalam Kebijakan Provinsi Jawa Barat, pengembangan wilayah DAS Citarum Hulu tidak terlepas dari pengembangan Wilayah Cekungan Bandung yang diatur oleh Pola Tata Ruang Propinsi Jawa Barat dalam Perda No. 2/2003 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang di dalamnya disebutkan bahwa DAS Citarum Hulu harus memiliki 54% kawasan lindung dan 46% kawasan budidaya. Ada tiga kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan kawasan ini yaitu kemiringan lereng, sifat fisik tanah dan curah hujan. Dari analisis tersebut dibedakan menjadi enam jenis yaitu kawasan lindung (hutan konservasi, hutan lindung dan di luar hutan) dan kawasan budidaya (hutan produksi, sawah/basah dan lainnya). Secara lengkap zonasi kawasan ini terdapat pada Perda di atas.

Berdasarkan data tahun 2002, penggunaan lahan yang terdapat pada DAS Citarum terdiri dari pertanian seluas 170.832 Ha, perkebunan 59.657 Ha, permukiman 76.777 Ha, hutan 88.271 Ha, perikanan/kolam/tambak 35.892 Ha, serta lain-lain berupa tanah kosong, padang rumput dan rawa 190.418 Ha.

Berbagai upaya telah dilakukan pula untuk memulihkan luas lahan hutan konservasi ataupun tegakan pepohonan yang dapat menyimpan air di musim hujan dan mengalirkannya secara alamiah dimusim kemarau. Namun hal ini masih sangat tidak berarti dibanding maraknya pengembangan daerah permukiman karena tuntutan kebutuhan papan sementara penegakan hukumnyapun sangat lemah. Kondisi saat ini sudah sangat kritis dan sebetulnya telah dinyatakan sebagai DAS kritis sejak tahun 1984. Secara fakta Sungai Citarum yang merupakan salah satu sumber daya yang vital ini selalu mengalami berbagai permasalahan lingkungan yaitu banjir di musim hujan, kekurangan air dan konflik air juga pencemaran hampir sepanjang tahun.

Program nasional yang diawali terbitnya Undang-undang Lingkungan Hidup pada tahun 1974 yang diikuti berbagai peraturan lainnya baik dari pusat maupun SK.Gubernur serta perda-perda terkait dari aspek hukumnya telah dihasilkan dan dijalankan. Penataan kelembagaan sesuai dengan program nasional dari mulai pembentukan Kementrian LH sampai perangkat di daerahnya yaitu BPLHD, Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota telah melaksanakan program melalui diantaranya PROKASIH yang juga mengimplementasikan teknologi berupa pembuatan IPAL domestik di Bojongsoang termasuk beberapa buah IPLT di Kabupaten Bandung dan IPAL industri di Cisirung, namun hasilnya hampir tidak terlihat sama sekali.

Tingginya ketergantungan terhadap Sungai Citarum, Propinsi Jawa Barat meluncurkan program Action Plan Citarum Bergetar yang implementasinya dalam bentuk berbagai program yaitu  PROKASIH (yang telah berjalan sejak tahun 1980), Super Kasih dan PROPER, namun hasilnya yaitu pengurangan beban pencemaran dinilai masih sangat kecil dibanding besarnya beban pencemaran yang harus diolah karena fakta di lapangan kondisi Sungai Citarum terus semakin parah.

Disamping program yang dalam bentuk pengurangan beban pencemaran terus dilakukan, program lainpun telah dijalankan untuk memulihkan kondisi hutan melalui gerakan nasional rehabilitasi lahan kritis, demikian pula hasilnya pun belum dapat dirasakan karena upaya inipun masih sangat kecil dibanding dengan kenyataan perambahan hutan atau kawasan lindung sangat besar adanya.

Sungai Citarum merupakan badan air penampung limbah setelah diolah dan memenuhi baku mutunya. Baku mutu sumber air mengacu pada SK.Gubernur Jabar No. 39/2000 tentang Peruntukkan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat serta PERDA No.3/2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mengakomodasi PP.No.82/tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  Sedangkan baku mutu limbah cair untuk berbagai kegiatan di Citarum Hulu mengacu kepada SK Men-LH No. 50/1996.

Berikut ini data potensi sumber pencemaran Sungai Citarum Hulu yang berasal dari anak-anak Sungai Citarum Hulu, IPAL Domestik Bojongsoang,  dan IPAL Terpadu Cisirung untuk tahun 2000.

Tabel 3.1 Beban Pencemaran (BP) Sektor Penduduk Sungai Citarum Hulu Tahun 2000.

| No. | Lokasi/Anak-sungai | 2000 | 2000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | S.Tank/IPAL | Potensi BP |
|  |  | (pe) | (pe) | (pe) |
| 1 | Hulu Wangisagara | 298125 | 98872 | 228915 |
| 2 | S.Cieuri | 22734 | 2432 | 21032 |
| 3 | SAL Majalaya | 82124 | 26989 | 63232 |
| 4 | S.Cirasea | 262876 | 80852 | 206280 |
| 5 | S.Citarik | 374122 | 149667 | 269355 |
| 6 | S.Cikeruh | 278146 | 145448 | 176332 |
| 7 | S.Cipamokolan | 72354 | 12433 | 63651 |
| 8 | S.Cikopo | 34523 | 3452 | 32107 |
| 9 | S.Cipamokolan Rancaoray | 42378 | 6785 | 37629 |
| 10 | S.Cipamokolan Ciputat | 125678 | 9765 | 118843 |
| 11 | S.Cidurian | 167905 | 58260 | 127123 |
| 12 | IPAL-D Bojongsoang | 500000 | 500000 | 75000 |
| 13 | S.Ciwastera | 68765 | 13732 | 59153 |
| 14 | S.Cimuncang | 42197 | 7987 | 36606 |
| 15 | S.Ciganitri | 98564 | 24462 | 81441 |
| 16 | S.Cikapundung | 631692 | 312726 | 412784 |
| 17 | S.Cisangkuy | 325987 | 138604 | 228964 |
| 18 | S.Cipalasari | 65234 | 21584 | 50125 |
| 19 | IPAL-I Cisirung | 32987 | 4897 | 29559 |
| 20 | S.Citepus | 483908 | 313388 | 264536 |
| 21 | S.Cijambe | 46131 | 6124 | 41844 |
| 22 | S.Cicurugdogdog | 29675 | 4317 | 26653 |
| 23 | S.Cicangkudu | 60987 | 18120 | 48303 |
| 24 | S.Cijalupang | 37675 | 9786 | 30825 |
| 25 | S.Cimariuk | 76432 | 22345 | 60791 |
| 26 | S.Cikambuy | 40986 | 11297 | 33078 |
| 27 | S.Cilampeni | 76098 | 24098 | 59229 |
| 28 | S.Cicukang | 62609 | 19234 | 49145 |
| 29 | S.Ciwidey | 297877 | 127606 | 208553 |
| 30 | S.Cigondewah | 352987 | 117568 | 270689 |
| 31 | S.Cibeureum | 153987 | 46688 | 121305 |
| 32 | S.Cibogo | 64598 | 21098 | 49829 |
| 33 | S.Cibodas | 76745 | 25570 | 58846 |
| 34 | S.Cisangkan | 74228 | 18764 | 61093 |
| 35 | S.Cimahi | 243765 | 112730 | 164854 |
| Jumlah | 5705079 | 2517680 | 3867704 |

Sumber : PUSAIR 2000.

Tabel 3.2 Jumlah Ternak  Di Sungai Citarum Hulu Tahun 2000.

| No. | Lokasi/Anak-sungai | Ternak Tahun 2000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sapi | Kerbau | Kuda | Domba | Kambing | Ayam | Itik |
|  |  | (ekor) | (ekor) | (ekor) | (ekor) | (ekor) | (ekor) | (ekor) |
| 1 | Hulu Wangisagara | 5535 | 1845 | 805 | 6359 | 1588 | 610141 | 33686 |
| 2 | S.Cieuri | 1522 | 507 | 221 | 1748 | 437 | 167720 | 9260 |
| 3 | SAL Majalaya | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | S.Cirasea | 4380 | 1460 | 637 | 5032 | 1257 | 482823 | 26657 |
| 5 | S.Citarik | 3545 | 1181 | 516 | 4073 | 1017 | 390787 | 21576 |
| 6 | S.Cikeruh | 1803 | 601 | 262 | 2071 | 517 | 198745 | 10973 |
| 7 | S.Cipamokolan | 148 | 49 | 21 | 169 | 42 | 16260 | 898 |
| 8 | S.Cikopo | 1766 | 588 | 257 | 2028 | 507 | 194624 | 10745 |
| 9 | S.Cipamokolan Rancaoray | 294 | 98 | 43 | 338 | 84 | 32430 | 1790 |
| 10 | S.Cipamokolan Ciputat | 411 | 137 | 60 | 472 | 118 | 45293 | 2501 |
| 11 | S.Cidurian | 1172 | 391 | 170 | 1346 | 336 | 129175 | 7132 |
| 12 | IPAL-D Bojongsoang | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | S.Ciwastera | 519 | 173 | 75 | 596 | 149 | 57160 | 3156 |
| 14 | S.Cimuncang | 138 | 46 | 20 | 158 | 40 | 15173 | 838 |
| 15 | S.Ciganitri | 1500 | 500 | 218 | 1723 | 431 | 165364 | 9130 |
| 16 | S.Cikapundung | 550 | 183 | 80 | 632 | 158 | 60602 | 3346 |
| 17 | S.Cisangkuy | 6379 | 2126 | 928 | 7328 | 1831 | 703173 | 38823 |
| 18 | S.Cipalasari | 211 | 70 | 31 | 242 | 60 | 23235 | 1283 |
| 19 | IPAL-I Cisirung | 73 | 24 | 11 | 84 | 21 | 8017 | 443 |
| 20 | S.Citepus | 1320 | 440 | 192 | 1516 | 379 | 145481 | 8032 |
| 21 | S.Cijambe | 111 | 37 | 16 | 128 | 32 | 12274 | 678 |
| 22 | S.Cicurugdogdog | 131 | 44 | 19 | 150 | 37 | 14403 | 795 |
| 23 | S.Cicangkudu | 2037 | 679 | 296 | 2340 | 585 | 224562 | 12398 |
| 24 | S.Cijalupang | 93 | 31 | 14 | 107 | 27 | 10236 | 565 |
| 25 | S.Cimariuk | 13 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1404 | 78 |
| 26 | S.Cikambuy | 83 | 28 | 12 | 96 | 24 | 9194 | 508 |
| 27 | S.Cilampeni | 89 | 30 | 13 | 102 | 25 | 9783 | 540 |
| 28 | S.Cicukang | 101 | 34 | 15 | 116 | 29 | 11097 | 613 |
| 29 | S.Ciwidey | 4886 | 1628 | 711 | 5613 | 1402 | 538578 | 29735 |
| 30 | S.Cigondewah | 2079 | 693 | 302 | 2388 | 597 | 229137 | 12651 |
| 31 | S.Cibeureum | 1758 | 586 | 256 | 2020 | 505 | 193808 | 10700 |
| 32 | S.Cibogo | 71 | 24 | 10 | 82 | 21 | 7881 | 435 |
| 33 | S.Cibodas | 1203 | 401 | 175 | 1382 | 345 | 132618 | 7322 |
| 34 | S.Cisangkan | 186 | 62 | 27 | 213 | 53 | 20472 | 1130 |
| 35 | S.Cimahi | 1266 | 422 | 184 | 1454 | 363 | 139548 | 7705 |
|  | Jumlah | 45373 | 15122 | 6599 | 52121 | 13021 | 5001198 | 276122 |

Sumber : PUSAIR 2000.

Tabel 3.3 BP Dari Sektor Pertanian Sungai Citarum Hulu Tahun 2000.

| No. | Lokasi/Anak-sungai | Potensi Beban Pencemaran |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loptani BOD | Loptani TN | Loptani TP |
|  |  | (ton/hr) | (ton/hari) | (ton/hari) |
| 1 | Hulu Wangisagara | 6.062 | 11.226 | 5.613 |
| 2 | S.Cieuri | 1.667 | 3.086 | 1.543 |
| 3 | SAL Majalaya |  |  |  |
| 4 | S.Cirasea | 4.797 | 8.884 | 4.442 |
| 5 | S.Citarik | 3.883 | 7.190 | 3.595 |
| 6 | S.Cikeruh | 1.975 | 3.657 | 1.829 |
| 7 | S.Cipamokolan | 0.162 | 0.299 | 0.150 |
| 8 | S.Cikopo | 1.934 | 3.581 | 1.791 |
| 9 | S.Cipamokolan Rancaoray | 0.322 | 0.597 | 0.299 |
| 10 | S.Cipamokolan Ciputat | 0.450 | 0.834 | 0.417 |
| 11 | S.Cidurian | 1.284 | 2.377 | 1.189 |
| 12 | IPAL-D Bojongsoang |  |  |  |
| 13 | S.Ciwastera | 0.568 | 1.052 | 0.526 |
| 14 | S.Cimuncang | 0.151 | 0.279 | 0.140 |
| 15 | S.Ciganitri | 1.643 | 3.043 | 1.522 |
| 16 | S.Cikapundung | 0.602 | 1.115 | 0.558 |
| 17 | S.Cisangkuy | 6.987 | 12.938 | 6.469 |
| 18 | S.Cipalasari | 0.231 | 0.428 | 0.214 |
| 19 | IPAL-I Cisirung | 0.080 | 0.148 | 0.074 |
| 20 | S.Citepus | 1.446 | 2.677 | 1.339 |
| 21 | S.Cijambe | 0.122 | 0.226 | 0.113 |
| 22 | S.Cicurugdogdog | 0.143 | 0.265 | 0.133 |
| 23 | S.Cicangkudu | 2.231 | 4.132 | 2.066 |
| 24 | S.Cijalupang | 0.102 | 0.189 | 0.094 |
| 25 | S.Cimariuk | 0.014 | 0.026 | 0.013 |
| 26 | S.Cikambuy | 0.092 | 0.169 | 0.085 |
| 27 | S.Cilampeni | 0.097 | 0.180 | 0.090 |
| 28 | S.Cicukang | 0.111 | 0.204 | 0.102 |
| 29 | S.Ciwidey | 5.351 | 9.909 | 4.955 |
| 30 | S.Cigondewah | 2.277 | 4.216 | 2.108 |
| 31 | S.Cibeureum | 1.926 | 3.566 | 1.783 |
| 32 | S.Cibogo | 0.079 | 0.145 | 0.073 |
| 33 | S.Cibodas | 1.318 | 2.440 | 1.220 |
| 34 | S.Cisangkan | 0.204 | 0.377 | 0.189 |
| 35 | S.Cimahi | 1.387 | 2.568 | 1.284 |
| Jumlah | 49.689 | 92.016 | 46.010 |

Sumber : PUSAIR 2000.

Tabel 3.4 BP Dari Sektor Industri Sungai Citarum Hulu Tahun 2000.

| No. | Lokasi/Anak-sungai | Loin BOD |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 |
|  |  | ton BOD/hr |
| 1 | Hulu Wangisagara |  |
| 2 | S.Cieuri |  |
| 3 | SAL Majalaya | 0.744 |
| 4 | S.Cirasea | 7.776 |
| 5 | S.Citarik | 1.038 |
| 6 | S.Cikeruh | 8.915 |
| 7 | S.Cipamokolan | 2.358 |
| 8 | S.Cikopo |  |
| 9 | S.Cipamokolan Rancaoray | 0.65 |
| 10 | S.Cipamokolan Ciputat | 0.244 |
| 11 | S.Cidurian | 1.402 |
| 12 | IPAL-D Bojongsoang |  |
| 13 | S.Ciwastera | 1.675 |
| 14 | S.Cimuncang | 0.645 |
| 15 | S.Ciganitri | 2.785 |
| 16 | S.Cikapundung |  |
| 17 | S.Cisangkuy | 8.23 |
| 18 | S.Cipalasari | 4.725 |
| 19 | IPAL-I Cisirung | 10.25 |
| 20 | S.Citepus | 4.833 |
| 21 | S.Cijambe | 0.436 |
| 22 | S.Cicurugdogdog | 0.876 |
| 23 | S.Cicangkudu |  |
| 24 | S.Cijalupang | 1.265 |
| 25 | S.Cimariuk | 2.314 |
| 26 | S.Cikambuy | 0.663 |
| 27 | S.Cilampeni | 0.634 |
| 28 | S.Cicukang | 0.425 |
| 29 | S.Ciwidey |  |
| 30 | S.Cigondewah | 6.805 |
| 31 | S.Cibeureum | 3.427 |
| 32 | S.Cibogo | 3.262 |
| 33 | S.Cibodas | 4.234 |
| 34 | S.Cisangkan | 6.324 |
| 35 | S.Cimahi | 23.632 |
| Jumlah | 110.567 |

Sumber : PUSAIR 2000.