BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1  Kesimpulan

Dengan melihat dan mempelajari hasil yang telah dicapai selama melakukan tugas sarjana ini, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Telah berhasil dirancang sistem mekanik dan sistem kendali kendali jarak jauh untuk menggerakan pintu pagar.

- Sistem mekanik pintu yang dirancang menggunakan pasangan sproket dan rantai.

- Pintu yang jadi objek perancangan memiliki panjang    3,25 m dan tinggi 1,05 m.

- Untuk membuka dan menutup pintu diperlukan gaya dorong sebesar 40 N.

- Sistem pintu otomatis yang dirancang diharapkan dapat  digerakan secara manual dan otomatis menggunakan remote control dan push button.

- Remote Control yang dirancang diharapkan dapat dioperasikan dalam jarak ±10 meter.

- Kecepatan gerak pintu yang diinginkan 0,325 m/s atau pintu dapat terbuka atau tertutup penuh dengan waktu 10 detik.

- Berdasarkan hasil perhitungan, untuk menggerakan pintu diperlukan daya minimum sebesar 20,9 Watt.

4.2 Saran

Agar didapatkan hasil rancangan yang lebih bagus, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut ;

- Perlu dirancang sistem pengunci otomatis

- Sebaiknya dibuat pintu kecil pada pintu gerbang.

- Pada pintu sebaiknya dipasang rel atas dan roda atas, agar gerakan pintu tetap stabil pada lintasannya.