PENGEMBANGAN SISTEM ALAT BANTU BONGKAR PASANG RANTAI TANK KENDARAAN TEMPUR MARDER

Koko Hadi Santoso

Program Studi Magister Teknik Mesin  Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

JL. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

Email: kokohadisantoso21100@gmail.com

ABSTRACT

The Purpose of this research are to: (1) How to develop a simple mechanisme with the functions expect, (2) Development of discovery and proof by making tools. The research was conducted at the Pusdikav Padalarang Workshop, Bandung. Tools are made to CNC and Machining systems. The resulting tool will be tested on a Marder Tank fighting vehicle Actually. The results of the study, it can be concluded that: (1) The purpose of developing a marder tank chain unloading tool is achieved. (2) lighter than the first chain disassembly device. (3) Easy to use in any field. (4) Less use of personnel assistance

Keywords: chain release tool, unloading, tank chain marder combat vehicle

PENDAHULUAN

Marder adalah Tank kelas menengah modern buatan Jerman, Tank tersebut termasuk dalam kategori (Medium Tank) yang diproduksi oleh perusahaan Rheinmetall Landsysteme dan dipakai oleh militer Jerman pada tahun 1971 sampai saat ini. Ranpur ini telah di- upgrade pada tahun 1988 serta memiliki senjata dengan kaliber 7,62 mm dan 12,7 mm dan mampu melindungi awak serta personel yang berada di dalam kendaraan tempur tersebut. Kendaraan tempur (Ranpur) ini memiliki radius operasi 500 km di medan rata dan 200 km di medan variasi dengan kecepatan maksimum 65 km/jam.

Penggunaan Tank jenis Marder ini sering digunakan dalam operasional latihan pertempuran baik dimedan yang tidak rata maupun jalan raya, sehingga beberapa kendaraan, ada yang mengalami putus atau lepas rantai saat dioperasionalkan, maka dalam hal ini perlu dilakukan pemasangan kembali, namun dalam pemasangan dan pelepasan yang selama ini dilakukan di Batalyon Kavaleri yaitu dengan cara manual menggunakan seling kait dan linggis yang melibatkan minimal 6 (enam) personel dan membutuhkan banyak tenaga serta waktu yang diperlukan yaitu 10 menit saat melepas dan 20 menit untuk memasang rantai. Kemudian dikembangkan menggunakan garpu baut ulir namun waktu yang digunakan terlalu lama yaitu 30 menit, lalu dikembangkan lagi dari sistem ulir manjadi garpu hidrolik. Akan tetapi pengoperasian alat tersebut masih dilakukan oleh 3 orang dan operasional pada garpu banyak kendala. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengembangkan pembuatan sistem alat bantu pelepas rantai tank marder menggunakan sistem hidrolik. Pemilihan mengembangkan menggunakan sistem hidrolik secara portabel dikarenakan alat pelepas yang ada pada saat ini tidak bisa digunakan di medan lapangan dan hanya dapat digunakan pada workshop saja serta masih melibatkan banyak personel.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan, dimana fluida penghantar ini dinaikan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup pada gambar 2. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur

Gambar.1.Mekanisme kerja sistem hidrolik

Berdasarkan Hukum Pascal, jika sebuah gaya (F) bekerja pada fluida tertutup melalui suatu permukaan (A), maka akan terjadi tekanan (p) pada fluida.   Tekanan tergantung dari gaya yang bekerja tegak lurus atas permukaan dan luas penampang. Tekanan dalam sistem terbagi rata kesemua arah, maka bentuk dari reservoir tidaklah begitu penting. Tekanan didalam silinder tergantung pada ukuran luas permukaan, sehingga berdasarkan prinsip perpindahan tekanan, menyatakan tekanan akan berbanding terbalik dengan luas permukaan.

Pada sistem hidrolik untuk mengalirkan fluida didalam sistem dengan menggunakan perantara pipa penyalur yang merupakan bagian dari komponen yang harus direncanakan. Sehingga aliran fluida yang dibutuhkan dapat terpenuhi pada perencanaan ini pipa penyalur yang digunakan adalah jenis pipa fleksibel.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian.

Tempat Penelitian.

Penelitian dan pembuatan alat ini dilaksanaan di Work Shop Pusdikav Padalarang Kabupaten Bandung.

Waktu Penelitian.

Dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai 21 Desember 2021.

Variabel Penelitian

Adapun variabel pengujian dalam penelitian ini adalah :

Variabel bebas :

- Perencanaan Desain Alat Bantu Bongkar Pasang.

- Perencanaan silinder.

- Hand Pump .

Variabel terikat :

1.	Gaya  Baut yang terjadi pada Slider plate.

2.	Beban maksimum yang direncanakan 12554 N.

Tahapan Penyelesaian masalah.

Prosedur Penelitian

Adapun langkah pengujian yang dilakukan sbb:

1.	Pengambilan data awal gaya tarik rantai.

2.	Pemilihan alternatif konsep matrik screening

3.	Pemilihan alternatif konsep matrik scoring.

4.	Merencanakan kebutuhan baut pada slider plate.

5.	Merencanakan jenis silinder, langkah, diameter dan tekanan.

6.	Merencanakan jenis pompa dan daya pompa hidrolik.

7.	Melaksanakan perakitan dan pembuatan alat bantu bongkar pasang rantai

PENGOLAHAN DATA

Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan yaitu pengambilan data gaya tarik menggunakan alat bongkar pasang yang lama dengan tekanan ukur pressure gauge.

| No | Pengujian Kg/cm2 | Tekanan N/mm2 | Diameter mm | Luas P mm2 | ηh | Beban kerja (F) Newton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 11,76 | 40 | 1256 | 0,85 | 12.554 |
| 2 | 105 | 10.29 | 40 | 1256 | 0,85 | 10.986 |
| 3 | 115 | 11,27 | 40 | 1256 | 0,85 | 12.032 |
| 4 | 115 | 11,27 | 40 | 1256 | 0,85 | 12.032 |
| 5 | 80 | 7,84 | 40 | 1256 | 0,85 | 8.370 |

Tabel 1 pengambilan data kekuatan tarik

Pemilihan alternatif konsep matrik screening.

Gambar 2. Konsep 1

Gambar 3.  Konsep 2

Gambar 3. Konsep 3

Gambar 4. Konsep 4

| No | Kriteria pemilihan penggunaan | Bobot | Variasi Konsep |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2.3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | REFERENSI |
|  |  |  | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot |
| 1 | Portabel | 23% | 1 | 0.23 | 3 | 0.69 | 3 | 0.69 |
| 2 | Ringan | 18% | 2 | 0.36 | 4 | 0.72 | 3 | 0.54 |
| 3 | Kuat | 18% | 1 | 0.18 | 4 | 0.72 | 2 | 0.36 |
| 4 | Compact | 18% | 1 | 0.18 | 5 | 0.9 | 2 | 0.36 |
| 5 | Repairable | 9% | 4 | 0.36 | 3 | 0.27 | 3 | 0.27 |
| 6 | Time To Operate | 14% | 5 | 0.7 | 4 | 0.56 | 3 | 0.42 |
| Total Score | 100% | 2.0 | 3.9 | 2.6 |
| Rank | 2 | 1 | 3 |
| Continue | NO | DEVELOP | NO |

Tabel 2. matrik screening

Pemilihan alternatif konsep matrik scoring

Gambar 5. Konsep 1

Gambar 6. Konsep 2.3

| No | Kriteria pemilihan penggunaan | Bobot | Variasi Konsep |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2.3 | 4 |
|  |  |  |  |  | REFERENSI |
|  |  |  | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot |
| 1 | Portabel | 23% | 4 | 0.92 | 4 | 0.92 | 3 | 0.69 |
| 2 | Ringan | 18% | 4 | 0.72 | 4 | 0.72 | 3 | 0.54 |
| 3 | Kuat | 18% | 2 | 0.36 | 4 | 0.72 | 2 | 0.36 |
| 4 | Compact | 18% | 1 | 0.18 | 5 | 0.9 | 2 | 0.36 |
| 5 | Repairable | 9% | 4 | 0.36 | 4 | 0.36 | 3 | 0.27 |
| 6 | Time To Operate | 14% | 2 | 0.28 | 4 | 0.56 | 3 | 0.42 |
| Total Score | 100% | 2.8 | 4.2 | 2.6 |
| Rank | 2 | 1 | 3 |
| Continue | NO | DEVELOP | NO |

Tabel 4. Matrik Scoring

Gambar 7. Desain Alat bantu bongkar pasang rantai yang baru.

Kebutuhan Baut Pada Slider Plate

Gambar 8. Konsep gambar slide plate

Titik Pusat

direncanakan diameter baut 8 mm

A 	= π . r2

= 3,14  . 42

= 50,24 mm2

A1=A2=A3=A4= 50,24 mm2

x1 = 30 mm , y1 = 60 mm

x2 = 70 mm, y2 = 60 mm

x3 = 90 mm, y3 = 40 mm

x4 = 90 mm, y4 = 10 mm

jarak titik pusat ke masing masing baut

Gambar 9. jarak titik pusat ke masing masing baut

hasil pengukuran dengan (Metode Grafis)

| r1. | 43.7 | mm | 0.437 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r2 | 17.5 | mm | 0.175 | m |
| r3 | 20.2 | mm | 0.202 | m |
| r4 | 38.2 | mm | 0.382 | m |

Tabel 5. Hasil pengukuran grafis

Momen

M = F.L

= 6277 . 0,1925

= 1208,3 nm

Beban Geser Perbaut

F’ = V/n

=

= 1569,25 N

beban geser masing masing baut

Fa” =  = 1293,2 N

Fb” = = 517,87 N

Tegangan Geser Maksimum

F = 1293,2 N

A = π.d2/4

= 3,14 . 82 / 4

= 50,24 mm2

=  25,7 Mpa

Tegangan Lentur Kritis

M = F .L

= 6277 x 0,175

= 1098,48 Nm

Momen Inersia Penampang

= -

= 2032610 mm4

= 2,03 . 106 mm4

Tabel 6. minimum yield strenght

Teori tegangan geser maks

Sy pada tabel kekuatan baut 240 Mpa

n safety factor 1,5 - 3

jadi tegangan geser maks pada baut 25,7 mpa ≤ 80 mpa (dapat menggunakan baut M8)

Kebutuhan Silinder Hidrolik

Gambar 11. silinder hidrolik

Pipa hidrolik.

Pipa penyalur yang digunakan jenis pipa fleksibel, beban yang akan diangkat dengan type  TRACTOR 3/8’’ (DN 10 mm).

Tabel 6. Jenis Pipa Hidrolik

Pompa Hidrolik.

Gambar 12. Hand Pump Hidrolik

Tabel 7. Kebutuhan Hand Pump

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari perhitungan alat yang telah didesain dapat disimpulkan bahwa:

1.	Tujuan tercapai

2.	Lebih ringan dari pada alat yg pertama

3. 	Dapat dioperasionalkan dilapangan

4.	Mudah digunakan

5.	Lebih sedikit penggunaan bantuan personel

6.	Mampu menarik rantai dengan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

1.	Siburan, H., Kajian IVF Tracker. Bandung: Pusat Kesenjataan Infanteri. 2015. 16-17.

2.	Marzuki, A., Naskah Departemen Marder Dikbahartif Ranpur Cash Program. Bandung: Pusat Pendidikan Infanteri. 2015. 9.

3.	Wicaksana, J., Skripsi: " Alat Pelepasan dan Pemasangan Rantai Tank Amx-13 Menggunakan   Sistem Dongkrak Hidrolik

Malang: Unmer Malang, 2014: p. 1.

4.	Hermawan, N., Marder 1A3”, https://tniad.mil.id/marder-1a3-si-tupai-pohon-yang-mematikan, ed. d.p.A. 2020. 2017.

5.	Hasbi, M. and A. Rachman, ANALISIS SISTEM HIDROLIK PENGANGKAT PADA ALAT BERAT JENIS WHEEL LOADER STUDI KASUS DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOMBANA. ENTHALPY, 2016. 1(01).

6.	Isnomo, F., Tugas Akhir: " Perencanaan Sistem Kontrol Hidrolik Pada Alat uji Suspensi Sepeda Motor 1 Dof " (Suarabaya: ITS, 2014),6.

7.	Eekels, R.d., Roozenburg dan Eekels. 1995. 1.

8.	Boothroyd, G., & Dewhurst, P., decade of DFMA research. In Proceedings from the 1994 International Forum on Design for Manufacture and Assembly. Newport, Rhode Island., 1994.

9.	S. Timoshenko. D. H. Young, E., Jakarta, Mekanika Bahan Statika, TEDC, Bandung. . 1996.

10.	M.Hirt, I., Dr. , Elemen Mesin. Erlangga, . 1986: Jakarta.

11.	Alfred Jensen, H.H.C., Kekuatan bahan terapan ,Jakarta : Erlangga. 1991.

12.	Wahyudi, A., Trouble Shooting Mesin Hidrolik Pencetak Paving dengan Sistem Kontrol Hidrolik. 2006, Universitas Negeri Semarang.

13.	Ravi Doddannavar, A.B., Book of Hydraulic Systems 2005, Bound in The Netherland

14.	D. Merkle, B.S., M.Thomes, Festo Hydraulic Basic level (Text Book). 11/2003.

15.	hartono, S., Sistem kontrol dan pesawat tenaga hidrolik. 1988: Bandung.

16.	Susanto, A., Skripsi. "ANALISA SISTEM HIDROLIK ALAT PELEPAS PAD SHOE TANK LEOPARD", 2018. UNMER MALANG.

# Text boxes

A

B

C

D

jadi  CG (X,Y) = (70, 42.5)

jadi  CG (X,Y) = (70, 42.5)

jadi  CG (X,Y) = (70, 42.5)

jadi  CG (X,Y) = (70, 42.5)

Fc” = = 507,77 N

Fd” = = 1130,4 N